Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об актуализации схем водоснабжения

сельских и городских поселений

муниципального образования

Щекинский район Тульской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании  Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Актуализировать схемы водоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район:

1.1. Муниципального образования город Щекино Щекинского района Тульской области на период с 2013 по 2020 годы с перспективой до 2030 года (Приложение 1).

Определить гарантирующей организацией в сфере водоснабжения на территории муниципального образования  город Щекино Щекинского района Тульской области          ОАО «ЩЖКХ».

1.2. Муниципального образования Ломинцевское Щекинского района Тульской области на период с 2015 по 2023 годы (Приложение 2).

Определить гарантирующей организацией в сфере водоснабжения в муниципальном образовании Ломинцевское Щекинского района Тульской области МУП «ЖКХ Ломинцевское».

1.3. Муниципального образования Огаревское Щекинского района Тульской области на период с 2013 по 2023 годы (Приложение 3).

Определить гарантирующей организацией в сфере водоснабжения в муниципальном образовании Огаревское Щекинского района Тульской области МУП «Огаревское ЖКХ».

1.4. Муниципального образования Яснополянское Щекинского района Тульской области на период с 2013 по 2027 годы (Приложение 4).

1.5. Муниципального образования Лазаревское Щекинского района Тульской области на период с 2013 по 2023 годы (Приложение 5).

Определить гарантирующей организацией в сфере водоснабжения в муниципальном образовании Лазаревское Щекинского района Тульской области АО «Лазаревское ПЖКХ».

1.6. Муниципального образования Крапивенское Щекинского района Тульской области на период с 2013 по 2023 годы (Приложение 6).

Определить гарантирующей организацией в сфере водоснабжения в муниципальном образовании Крапивенское Щекинского района Тульской области МУП «Крапивенское ЖКХ».

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д.1.

3. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

Щекинский район 						        О.А. Федосов

Согласовано:

Е.И. Чуканова

А.П. Рыжков

А.О. Шахова

Д.А. Субботин

Т.Н. Еремеева

Исп. Штейнфельд А.П.

тел.: 5-57-22

Об актуализации схем водоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования  Щекинский район Тульской области

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район

от __________ № ___________

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования город Щекино

Щекинского района Тульской области

на период с 2013 по 2020 годы с перспективой до 2030 года

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - Административное и географическое положение водозаборов

Город Щекино – один из крупнейших в Тульской области. Наиболее крупными промышленными предприятиями здесь являются ОАО «ЩекиноАзот», заводы «Полимер» и «Химволокно». Население города составляет 60,4 тыс. человек. Через город Щекино и район проходит железная дорога Москва-Харьков и автомобильная дорога М2 «Крым».

Щекинский район занимает площадь 1393 км2. Население района, вместе с городом, составляет 111,2 тыс. человек. Он приурочен к северной части Среднерусской возвышенности. Недра района содержат бурый уголь, железную руду, бокситы, известняки, огнеупорные и тугоплавкие глины, пески.

Основная водная артерия района – река Упа со своими притоками. Здесь также много родников, небольших карстовых озер, искусственных водоемов. На северо-западе района преобладают суглинистые почвы, на востоке и юго-востоке – выщелоченные и оподзоленные черноземы, а в долинах реки Упы и ее притоков – плодородные аллювиальные почвы. Район относится к смешанной лесостепной зоне. 13,2% его территории, преимущественно на севере, занимают лесные массивы. Обширные площади заняты заливными и суходольными лугами. Местные сельскохозяйственные предприятия занимаются выращиванием зерновых и кормовых культур, картофеля, сахарной свеклы, производством продукции животноводства.

Оцениваемые водозаборные участки находятся в пределах Щекинского района Тульской области, рядом с районным центром города Щекино, удаленным на 25 км к югу от города Тула.

  - Краткие сведения о природно-климатических

условиях района

Рельеф Тульской области  в целом определяется ее положением на Среднерусской возвышенности и представляет собой хорошо расчлененную  гидрографической сетью пологоволнистую равнину.

Абсолютные отметки земной поверхности колеблются здесь в широких пределах: от 145-160 м - в долинах рек до 230-280 м - на водоразделах. Данная территория интенсивно изрезана глубокими и широкими долинами рек и множеством балок и оврагов. В северной части района работ, речная сеть гуще, а расчлененность рельефа больше чем в южной. Основные реки района работ Упа (приток р.Ока) и ее притоки. Речная сеть довольно густая, представлена небольшими  притоками реки Упы – речками Плава, Солова, Воронка, Бежка, Слутня, Воздремок, Троснянка, Непрейка. Все они относятся к равнинному типу, как правило, имеют спокойное течение и малое падение. Это объясняется тем, что разница высот между истоками и устьями рек незначительна.

В период прохождения высоких вод пойма затопляется слоем воды от 0,5 до 1,5 м (в пониженных местах до 2,0 м).

В долине р. Упы, имеют развитие три надпойменных террасы. Высота над рекой третьей террасы достигает 30-40 м, ширина ее 250-1250 м.

Вторая надпойменная терраса прослеживается по обоим берегам реки, высотой 15-20 м, шириной 200-1000 м, с абсолютными отметками поверхности 180-190 м.

Первая терраса имеет более широкое распространение. Ширина ее достигает в отдельных местах долины до 2000м, высота бровки террасы над поймой изменяется от 2,0 до 5,0 м, абсолютные отметки поверхности 160-170 м. Русло реки умеренно извилистое, неразветвленное. Ширина русла от 20 до 40 м. Глубина   реки 3-5 м. Скорость течения в летнюю межень на различных участках составляет 0,15-0,25 м/сек., преобладает - 0,20 м/сек. Дно илистое, на перекатах - песчано-гравелистое. Высота берега 4-6 м.

По данным многолетних наблюдений минимальный расход р. Упы у г. Тулы составлял 3,91 м3/сек (февраль 1961 г); максимальный - 371 м3/сек (апрель 1963 г). Среднегодовой  поверхностный модуль стока составляет 4,3 л/сек с одного квадратного километра. Весной в паводковый период, превышение уровня воды в  р. Упе у г. Тулы обычно составляет 5-6 м; максимальное 7,38 м наблюдалось 21.04.42 г. Общая продолжительность весеннего паводка составляет в среднем 20-27 дней.

Климат района умеренно-континентальный с холодной снежной зимой и теплым летом. В целом климат района отвечает переходному положению территории между умеренно влажными северо-западными районами Русской равнины и более теплыми и сухими районами ее юго-восточной части.

Среднегодовые температуры колеблются в пределах от +3,50С до +4,80С. Продолжительность безморозного периода в году около 132-147 дней. Продолжительность с положительными среднесуточными температурами составляет 220-225 дней, а с температурой выше +100С равна 135-140 дням. По многолетним наблюдениям среднемесячная  температура января колеблется от -9,5 до -100С. В июле среднемесячная температура воздуха составляет +18,50С. Минимально низкая температура воздуха -48,50С отмечена в январе, а самая высокая +380С в июле.

Среднегодовое количество выпадающих осадков в районе колеблется от 388 мм до 668 мм, в среднем за многолетний период составляет 497 мм.

В период с положительными температурами воздуха (апрель-октябрь месяцы) выпадает порядка 335 мм осадков, в период с отрицательными температурами – 118 мм.

В летний период (июнь, июль, август) выпадает 33 % годового количества осадков, на остальные девять месяцев приходится 67%. Летние дожди в большей степени носят ливневый характер, и поэтому большая часть осадков расходуется на поверхностный сток и испарение, меньшая – на инфильтрацию.

Относительная влажность воздуха составляет 65-70 % летом и 84-86 % зимой. Наименьшее количество осадков выпадает в конце зимы - начале весны (февраль -  март). Начиная с апреля месяца количество атмосферных осадков постепенно возрастает и в июле - августе достигает максимума.

В зимний период природные условия также препятствуют инфильтрации атмосферных осадков, так как осадки выпадают в виде снега и верхний слой почвы мерзлый. Наиболее высокая инфильтрация наблюдается в осенний и весенний периоды.

Преобладающее направление ветров по Тульской области - западное и юго-западное. Скорость ветра средняя за год 4,3 м/сек. В зимний период и в начале весны скорость ветра увеличивается до 4,8-5,0 м/сек, снеговой покров сносится  с равнинных мест в балки, овраги и речные долины. Наименьшая скорость ветра (среднемесячная) отмечается в июле-августе и составляет 3,4-3,8 м/сек. Обычно промерзание почвы начинается во второй половине ноября, реже в первой половине ноября или в первой половине декабря. Полное оттаивание почвы происходит во второй и третьей декадах апреля. Длительность периода с устойчивым промерзанием почвы в большинстве случаев 4,5-5,5 месяцев. Максимальная глубина промерзания почвы составляет 1,5м, в основном 0,7-1,0 м. Высота снежного покрова наибольшей величины достигает в конце февраля – в первой декаде марта месяца и составляет порядка 50-60 см, минимальная 10-20 см. Средняя продолжительность снежного покрова 130-140 дней.

  - Изучение опыта эксплуатации водозаборов  «Троснянский», «Шевелевский» и смежных водозаборов «Западный», «Большие Озерки» и «Воздремский»

Изучение опыта эксплуатации действующих водозаборов в районе исследований важно с точки зрения оценки взаимного влияния; оценки изменения качества подземных вод; определения возможности добычи подземных вод на исследуемых участках в  необходимом объеме; управления водными ресурсами района.

На участках «Троснянского» и «Шевелевского» водозаборов  эксплуатируются водоносный упинский карбонатный комплекс и водоносный озерско-хованский карбонатный комплекс. Поэтому при проведении работ по оценке запасов подземных вод на водозаборных участках «Троснянский» и «Шевелевский» проводился сбор информации о работе смежных водозаборов эксплуатирующих эти  водоносные карбонатные комплексы. Вблизи г.Щекино, в   районе работ, расположены  следующие водозаборы подземных вод: «Троснянский», «Шевелевский», «Западный»,  «Большие Озерки»,  принадлежащие ОАО «Щекинское ЖКХ» и «Воздремский» - принадлежащий ОАО «Щекиноазот». Эти водозаборы эксплуатируют водоносные карбонатные комплексы упинский и озерско-хованский. Все изучаемые водозаборы в период 1970-1995 годов работали в зоне влияния шахтного водопонижения, которое проводилось на месторождениях бурого угля. В результате шахтного водопонижения в районе был значительно снижен уровень подземных вод водоносного упинского карбонатного комплекса. По этой причине на водозаборах подземных вод Щекинского района были пробурены скважины для  эксплуатации водоносного озерско-хованского карбонатного комплекса, а также скважины для совместной эксплуатации  упинского и озерско-хованского комплексов. После закрытия шахт в 1990-1995 годах уровень воды в упинском карбонатном комплексе в районе работ начал восстанавливаться и  к 2002 году по сравнению с 1990 годом, вырос примерно на 10-15 м до абсолютных отметок 160-165 м, близких на некоторых участках к статическим.

В таблицах 1.1 и 1.2 представлены данные о производительности и положении уровня в водоносном упинском карбонатном комплексе по основным водозаборам района исследований за период 2007-2013 годов и каталог эксплуатационных и наблюдательных скважин.

В районе работ имеется 54 водозаборные скважины эксплуатирующие в основном водоносный упинский карбонатный комплекс или совместно водоносные упинский и озерско-хованский карбонатные комплексы. Большая часть скважин оборудована для эксплуатации водоносного упинского карбонатного комплекса – 36 скважин; по девять скважин оборудованы на водоносный озерско-хованский карбонатный комплекс и совместно на водоносные упинский и озерско-хованский карбонатные комплексы. Из  54 водозаборных скважин 11 используются в качестве наблюдательных, 10 находятся в резерве. Изучаемые водозаборы работают: «Воздремский» с 1962 года; «Троснянский» и «Шевелевский» с 1972 года; «Большие Озерки» с 1988 года; «Западный» с 2002 года.

Суммарныйводоотбор из эксплуатационных скважин водозаборов «Троснянский», «Шевелевский», «Западный» и «Большие Озерки» ОАО «Щекинское ЖКХ» составляет в 2007-2012 гг.   27- 29 тысяч м3/сут.

Изменения положения абсолютных отметок уровней подземных вод водоносного упинского карбонатного комплекса в районе работ за период 2007-2013 годов, по результатам наблюдений в эксплуатационных и наблюдательных скважинах, приведены в таблице 1.1. Как видно по данным таблицы, за период 2007-2013гг., в  районе работ снижения уровня подземных вод, упинского и озерско-хованского водоносных карбонатных комплексов не отмечается.

Таблица 1.1.

Водозаборы  Щекинского промышленного района

| Наименование водозабора | Кол-во действующих скв. в 2013 г. | Экспл.водонос-ныйкомплекс | Сред-ний дебитм3/сут,в 2007-2012 г.г. | Среднегодовая абсолютная отметка уровня упинского горизонта / озерско-хованского горизонта, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| «Троснянский», ОАО«ЩЖКХ» | 12 | Упинский (C1up)+Озерско-хованский (D3os-hv) | 12050 | 155159,5 | 155158 | 155159 | 155159 | 155159 | 155158 |  |
| «Шевелевский», ОАО«ЩЖКХ» | 4 | Упинский (C1up)+Озерско-хованский(D3os-hv) | 1850 | 154,7 | 155 | 159,7 | 159 | 159 | 159 |  |
| «Западный», ОАО«ЩЖКХ» | 5 | Упинский (C1up) | 3850 | 164 | 164 | 163,2 | 162,9 | 163 | 163 |  |
| «Большие Озерки», ОАО«ЩЖКХ» | 1 | Упинский (C1up) | 620 | 165 | 165,9 | 166 | 166 | 166 | 166 |  |
| «Воздремский», ОАО «Щекиноазот» | 10 | Упинский (C1up)+Озерско-хованский (D3os-hv) | 9500 | нс | нс | нс | 155,7 | 156 | 156 |  |

Таблица 1.2.

Каталог эксплуатационных и наблюдательных скважин Щекинского промышленного района.

| №№п/п | № скважи-ны | Недропользователь | Эксплуатируе-мый водоносныйкомплекс | Глубина скважи-ны | Водоотбор, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1/7019 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up | 99 | 960 |
| 2 | 2/7006 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up | 114 | 960 |
| 3 | 3/12967 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up | 106 | 840 |
| 4 | 4/7032 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up | 106 | 384 |
| 5 | 5/7133 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up | 108 | резерв |
| 6 | 6/6810 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up | 109 | 1440 |
| 7 | 7/7020 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up | 110 | резерв, наблюда-тельная |
| 8 | 8/6965 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up | 114 | 960 |
| 9 | 9/7112 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up | 106 | резерв, наблюда-тельная |
| 10 | 4н/ | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up |  | наблюда-тельная |
| 11 | 8н/ | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Западный» | C1up |  | наблюда-тельная |
| 12 | 1/62272 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Большие Озерки» | C1up | 105 | 840 |
| 13 | 2/62273 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Большие Озерки» | C1up | 90 | резерв |
| 14 | 1/4073 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up | 49 | 1200 |
| 15 | 2а/6147 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up + D3oz-hv | 75 |  |
| 16 | 2/4173 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up | 52 | наблюда-тельная |
| 17 | 3а/142064 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up | 51 |  |
| 18 | 4бис/5033 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up + D3oz-hv | 81 |  |
| 19 | 5/4057 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up | 49 |  |
| 20 | 6/4059 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up | 48 |  |
| 21 | 7/5070 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up + D3oz-hv | 80 | наблюда-тельная |
| 22 | 8/4395 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up | 49 |  |
| 23 | 16/4136 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up | 50 |  |
| 24 | 16бис/4364 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up | 46 | наблюда-тельная |
| 25 | 17/4132 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up | 50,5 |  |
| 26 | 18/4177 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | C1up | 50 |  |
| 27 | 12бис/5047 | ОАО «Щекиноазот» «Воздремский» | D3oz-hv | 55 | наблюда-тельная |
| 28 | 8/ | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Шевелевский» | C1up + D3oz-hv | 100 | 1440 |
| 29 | 10/12780 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Шевелевский» | D3oz-hv | 110 | резерв |
| 30 | 11н/5984 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Шевелевский» | D3oz-hv | 110 | 960 |
| 31 | 11/3648 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Шевелевский» | C1up + D3oz-hv | 112 | резерв |
| 32 | 11а | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Шевелевский» | C1up + D3oz-hv | 111 | наблюда-тельная |
| 33 | 12/4558 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Шевелевский» | C1up + D3oz-hv | 108 | 1320 |
| 34 | 1а/12974 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | D3os-hv | 85 | резерв |
| 35 | 2/14/10406 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | D3os-hv | 88(80) | 1280 |
| 36 | 2а/3411 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 64 | наблюда-тельная |
| 37 | 3/6407 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 51(45) | 1510 |
| 38 | 4/13/10437 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up + D3oz-hv | 83(80) | 960 |
| 39 | 4а/7447 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 57,5(37) | наблюда-тельная |
| 40 | 5р/7423 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 60(50) | резерв |
| 41 | 5а/12973 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | D3oz-hv | 85,5 | резерв |
| 42 | 6/15/10435 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up + D3oz-hv | 86(70) | 960 |
| 43 | 7а/12972 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 57(53) | резерв |
| 44 | 8/6778 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1tl + C1up | 43(40) | наблюда-тельная |
| 45 | 9а/7737 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 45(41) | 600 |
| 46 | 10/7438 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 35(26) | наблюда-тельная |
| 47 | 10б/12971 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 42 | 900 |
| 48 | 11/6728 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 31(24,5) | 730 |
| 49 | 12 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | D3oz-hv | 56(55) | 1150 |
| 50 | 13/6117 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | D3oz-hv | 75 | 960 |
| 51 | 14/6055 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | D3oz-hv | 85(74) | 960 |
| 52 | 15/6086 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 82(77) | 1510 |
| 53 | 16/6054 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 73(77) | 1440 |
| 54 | 16/6054 | ОАО «ЩекинскоеЖКХ» «Троснянский» | C1up | 73(77) | 1440 |

Незначительное снижение уровня в водоносном упинском карбонатном комплексе отмечено только на участке водозабора «Западный», где за период 2007-2012 годов уровень снизился на 1,3-1,5 м. При этом уровень водоносного упинского карбонатного комплекса на участке водозабора Западный на 5-6 м выше, чем на соседних крупных водозаборах «Воздремском» и «Троснянском».

В 1970-1990 годах из водоносного упинского карбонатного комплексасуммарныйводоотбор на участках водозаборов «Воздремский», «Троснянский», «Шевелевский» и водопонизительных скважин шахты «Западная» (на месте расположения в настоящее время водозабора «Западный») - составлял  50-60 тысяч м3/сут. При этом уровень водоносного упинского карбонатного комплекса с 1970 по 1995 год был снижен примерно на 30- 40 м с абсолютных отметок 160-180 м до 130-140 м. После прекращения шахтного водопонижения уровень в упинском водоносном комплексе повысился до абсолютных отметок 155 -160м. В настоящее время из упинского водоносного комплекса суммарно на водозаборах «Троснянский», «Шевелевский»,  «Западный» и «Воздремский»,  - добывается около 20-25 тысяч м3/сут.

- АНАЛИЗ  СУЩЕСТВУЮЩЕЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Общие положения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности города Щекина и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения города Щекино являются подземные воды Упинского, Фаменского и Заволжского водоносных горизонтов.

Подъем воды из указанных горизонтов осуществляется эксплуатационными скважинами четырех водозаборов: Троснянский, Шевелевский, Большие Озерки и Западный. Поверхностных водозаборов нет.

Данные водозаборы и водопроводные сети города находятся на балансе ОАО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство».

Среднесуточный централизованный отпуск воды из водопроводных систем составляет всего – 18440 м3, в том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды – 17103 м3;

- на технические нужды – 124 м3;

- на нужды промышленности – 1213 м3.

Протяженность магистральных водопроводных сетей г. Щекино - 52,3 км. Средний износ сетей - 78%. Общая протяженность водопроводной сети - 165,8 км, из них общие городские сети – 112,64 км. Нуждаются в замене - 48,1 км.

Схема водоснабжения кольцевая, состоящая из 8-ми колец.

Средняя норма водопотребления на одного жителя с учетом промышленности – 309 л/воды в сутки на человека, без учета промышленности – 287 л/воды в сутки на человека.

Общее количество населения г. Щекино составляет 59,2 тыс. человек.

Процент охвата населения централизованным водоснабжением в капитальной застройке – 92,2%, в индивидуальной застройке – 90,2%.

Потребителями в г. Щекино являются 3067 жилых дома, 18 детских садов, 14 школ и 13 объектов здравоохранения.

Водоснабжение осуществляется централизованным коммунальным водопроводом.

Источники подземного водоснабжения испытывают значительную техногенную нагрузку. Вопрос об охране источников водоснабжения в настоящее время является наиболее острым.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются промышленные предприятия и частные хозяйства населения.

Из общего объема сброшенных сточных вод в поверхностные водные объекты значительную долю составляют сбросы предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

2.2 Современное состояние и технические характеристики водозаборов

2.2.1 Троснянский водозабор.

Добыча подземных вод данным водозабором осуществляется на основании лицензии серии ТУЛ № 00292 ВЭ от 18.04.2011 года, выданной ОАО «ЩЖКХ» департаментом по недропользованию Центрального федерального округа сроком на 5 лет.

Участок недр, на котором находится данный водозабор, находится в 3 км к юго-западу от города Щекино и включает в себя 17 скважин, из них 12 рабочих, 3 резервных, 1 наблюдательная и 1 нерабочая. 15 скважин расположены в виде линейного ряда в долине р. Троснянка протяженностью 3,6 км, из них:

-  7 скважин пробурены на упинский водоносный горизонт (№ 2, № 3, № 9,№ 10, № 11 – рабочие, № 5 – резервная и № 7 – не работает);

- 5 скважин пробурены на озерско-хованский горизонт (№ 1, № 5а – резервные и № 12, № 13, № 14 – рабочие);

- 2 скважины оборудованы для совместной эксплуатации вышеуказанных горизонтов (№ 4 и № 6 – рабочие);

- 1 скважина оборудована на тульский и упинский водоносные горизонты совместно (№ 8 – наблюдательная).

В состав водозабора входят 2 скважины, пробуренные в 1987 году на упинский водоносный горизонт в районе насосной станции III подъема в 1,6 км к востоку от основного створа водозабора (№ 15 и № 16 – рабочие).

Водозабором эксплуатируется Троснянское месторождение подземных вод упинского водоносного горизонта с утвержденными запасами в количестве 14,1 тыс. м3/сут. по категории А+В (протокол Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых от 20.05.1970 г. № 16).Запасы были подсчитаны на величину снятия напора 23 м. Водозабор в течении всего периода эксплуатации с 1972 года находился в зоне влияния водопонижения на поле шахты «Западная» Западно-Щекинского месторождения бурого угля. По этой причине максимальная производительность водозабора не превысила 10 тыс. м3/сут. с последующим снижением, после чего был пробурен ряд скважин на залегающий ниже по разрезу озерско-хованский водоносный горизонт, содержащий некондиционную воду. Запасы озерско-хованского водоносного горизонта не утверждались.

После закрытия шахты «Западная» и прекращении водопонизительных работ в 1995 году наблюдается подъем уровней подземных вод. Среднегодовое повышение составило: в упинскомгоризанте - 6,11 м, в озерско-хованском - 7,99 м.

Имеется заключение ТЦ «Тула-Геомониторинг» о современном состоянии подземных вод по данным ведения мониторинга состояния недр на участке расположения Троснянского водозабора от 19.11.2010 года № 0/162, в соответствии с которым по состоянию уровенного режима подтверждается обеспеченность заявленного водоотбора в количестве 12960 м3/сут. ресурсами эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Водозабор расположен на участке недр с утвержденными запасами упинского водоносного горизонта по основному створу Троснянского водозабора. Запасы озерско-хованского и упинского водоносных горизонтов на площадке насосной станции III подъема не утверждались.

Среднесуточная величина водоотбора составляет 12960 м3/сутки (4730,4 тыс. м3/год), из них по водоносным горизонтам: 6690 м3/сутки из упинского, 4350 м3/сутки их озеро-хованского, 1920 м3/сутки из объединенных упинского и озерско-хованского.

Качество подземных вод упинского водоносного горизонта из действующих скважин Троснянского водозабора не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа общего (1,49-3,8 мг/л), органолептическим показателям (скважины № 9, 10), по общей жесткости (7,3-15,6 мг-экв./л из скважин № 3, 9,10,15,16). Величина сухого остатка составляет 327-918 мг/л.

Качество подземных вод озерско-хованского и объединенных водоносных горизонтов из действующих скважин Троснянского водозабора не соответствует питьевым нормам по общей жесткости (9,6-28,9 мг-экв./л), содержанию общего железа (1,5-6,3 мг/л) и органолептическим показателям, а из скважин № 2, 4, 12 также по сухому остатку (1064-1837 мг/л) и содержанию сульфатов (501-1046 мг/л). Для использования воды в питьевых целях необходима соответствующая водоподготовка с доведением перечисленных показателей до нормативных. Нитраты в воде эксплуатируемых водоносных горизонтов не обнаружены. По микробиологическим показателям вода соответствует питьевым требованиям.

Скважины водозабора обеспечены первым поясом охраны радиусом 30 метров.

Упинский и озерско-хованские водоносные горизонты, в целом, относятся к категории защищенных от опасности загрязнения с поверхности. При этом на участках расположения скважин № 8, № 11 и № 10 упинский водоносный горизонт имеет недостаточную степень защищенности.

2.2.2 Шевелевский водозабор.

Добыча подземных вод данным водозабором осуществляется на основании лицензии серии ТУЛ № 00287 ВЭ от 28.03.2011 года, выданной ОАО «ЩЖКХ» департаментом по недропользованию Центрального федерального округа сроком на 5 лет.

Участок недр, на котором расположен данный водозабор, находится на северо-восточной окраине города Щекино и включает в себя 5 скважин, из них 3 скважины рабочие (№ 8, № 11н и № 12), 1 резервная (№ 10) и 1 переоборудована для режимных наблюдений (№ 11ст). Скважины были пробурены в период с 1971 по 1987 года, скважина № 10 была перебурена в 2000 году взамен затампонированной скважины. Скважины № 10, № 11ст, № 12 пробурены на озерско-хованский водоносный горизонт, остальные оборудованы для совместной эксплуатацииупинского и озерско-хованского водоносных горизонтов. Водозабор имеет площадное расположение с расстоянием между скважинами 100-150 метров.

Упинский водоносный горизонт на рассматриваемом участке недр залегает в интервале глубин от 72,4 - 80,5метров  до 88 - 93 метров, приурочен к известнякам одноименной свиты, напорный. Мощность водоносного горизонта составляет 11-16 метров. Водообильность его низкая, удельные дебиты скважин при опробывании в процессе бурения составляли 0,4 – 1,4 м3/час. Ресурсы горизонта были в значительной степени истощены водопонижением на шахтных полях Ломинцевского месторождения угля.

Озеро-хованский горизонт залегает ниже упинского, отделяется от него малевскимводоупором. Водовмещающими отложениями являются известняки хованской и доломиты верхней части озерской свит верхнефаменского яруса. Кровля известняков залегает на глубинах 92 – 95 метров. Водоностный горизонт напорный, вскрытая мощность его от 17 до 30метров, значения удельного дебита 1,4 – 2,92 м3/час, вода имеет минерализацию более 1 г/л. Водозабор был сооружен в условиях нарушенного режима подземных вод шахтным осушением. Для объединенных горизонтов глубина уровня воды на дату проходки составляла 63 – 68 метров,удельный дебит скважины № 11ст – 12,4 м3/час. После закрытия шахты в 1991 году наблюдается подъем уровней в обоих водоносном горизонте и 18,4 метра в озеро-хованском. Наличие напора над кровлей и подъем уровней подземных вод позволяет считать заявленный объемдобычи воды в количестве 3720 м3/сутки обеспеченным ресурсами эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Водозабор расположен на участке недр с неутвержденными запасами подземных вод.

Среднесуточная величина водоотбора составляет 3720 м3/сутки (1358 тыс. м3/год), из них 1440 м3/сутки из объединенных водоносных горизонтов, 2280 м3/сутки из озерско-хованского водоносного горизонта.

Качество подземных вод из действующих скважин Шевелевского водозабора не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству водыцентрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа общего (3,9-10,5 мг/л) и органолептическим показателям – запаху (3-4 балла), привкусу (4-5 баллов), цветности (50о), а из скважин № 8 и № 12 по общей жесткости (21,6-25,2мг-экв./л), сухому остатку (1368-1590 мг/л), содержанию сульфатов (712-968 мг/л). Для использования воды в питьевых целях необходима соответствующая водоподготовка с доведением показателей качества до нормативных.

Скважины водозабора обеспечены первым поясом зоны санитарной охраны радиусом 30 метров.

Упинский и озерско-хованские водоносные горизонты относятся к категории защищенных от опасности загрязнения с поверхности.

2.2.3 Водозабор Большие Озерки.

Добыча подземных вод данным водозабором осуществляется на основании лицензии серии ТУЛ № 00209 ВЭ от 23.08.2010 года, выданной ОАО «ЩЖКХ» департаментом по недропользованию Центрального федерального округа сроком на 17 лет.

Участок недр, на котором находится данный водозабор, находится на южной окраине г. Щекино, вблизи н.п. Большие и Малые Озерки, состоит из 2 скважин (рабочая и резервная), пробуренных на упинский водоносный гаризонт.

Упинский водоносный горизонт приурочен к известникам одноименной свиты нижнего карбона мощностью 25 метров. На период сооружения скважин (1987 год) горизонт заключал напорные воды, напор над кровлей на момент сооружения скважин составлял 6-11 метров, удельные дебиты скважин 2,4-7,2 м3/час. Водозабор расположен в районе, где имеются наблюдательные скважины за формированием уровенного режима подземных вод.

Суммарный водоотбор по водозабору в период 2002-2006 года составлял от 50-65 м3/сутки в 2002-2004 годах, до 766 м3/сутки в 2006 году, в дальнейшем уровень повысился на 1-1,5 метра по сравнению с уровнями на момент сооружения скважин.

Водозабор эксплуатируется в условиях стационарной фильтрации, заявленная потребность составляет 1044 м3/сутки (381 тыс. м3/год). Вода используется для хозпитьевого водоснабжения населения г. Щекино.

По качеству вода упинского водоносного горизонта не соответствует требованиям СанПиН 2,1,4,1074-01 «Питьевая вода» по общей жесткости (13,8-18,4 мг-экв./л). Использование воды данного качества согласовано Центром ГСЭН по Тульской области. Контроль качества воды осуществляется по химическим, бактериологическим показателями органолептическим свойствам один раз в год.

Допустимое понижение уровня подземных вод от статического положения в скважине № 1 - 16 метров, в скважине № 2 – 11 метров или на глубину от поверхности земли соответственно 88 и 82 метров.

Скважины имеют обустроенную санитарную зону строгого режима (1 пояс) радиусом 30 метров с ограждением по периметру.

2.2.4 Западный водозабор.

Добыча подземных вод данным водозабором осуществляется на основании лицензии серии ТУЛ № 00200 ВЭ от 23.08.2010 года, выданной ОАО «ЩЖКХ» департаментом по недропользованию Центрального федерального округа сроком на 17 лет.

Участок недр, на котором находится данный водозабор, находится вблизи н.п. Головеньковский Щекинского района на участке расположения водопонизительных скважин закрытой шахты «Западная», состоит из 9 эксплуатационных скважин (6 рабочих, 1 резервная и 2 не работают), пробуренных на упинский водоносный горизонт, и 1 наблюдательной.

Упинский водоносный горизонт приурочен к известникам одноименной свиты нижнего карбона мощностью 16,7-29,5 метров и включают напорные воды. На площади ведения горнодобычных работ шахтой «Западная» уровень водоносного горизонта понижался его кровли. Остаточная величина напора по состоянию на 2001 год составляла 3-20 метров.

Суммарный водоотбор по водозабору в период с 2002 по 2006 годы составлял 3500-4200 м3/сутки, уровень повысился на 1-1,5 метра по сравнению с уровнями на момент сооружения скважин.

Водозабор эксплуатируется в условиях стационарной фильтрации, заявленная потребность составляет 5000 м3/сутки (1825 тыс. м3/год). Вода используется для хозпитьевого водоснабжения населения г. Щекино.

По качеству вода упинского водоносного горизонта не соответствует требованиям СанПиН 2,1,4,1074-01 «Питьевая вода» по содержанию железа (0,59-1,8 мг/л). Использование воды данного качества согласовано Центром ГСЭН по Тульской области. Контроль качества воды осуществляется по химическим, бактериологическим показателям и органолептическим свойствам один раз в год.

Допустимое понижение уровня подземных вод от статического положения в скважине № 1 - 26 метров или до глубины 85 метров, в скважине № 2 – 23метра или до глубины 98 метров, в скважине № 3 – 30 метров или до глубины 93 метра, в скважине    № 4, № 5, № 6 – 21 метр или до глубины 93 метра, в скважине № 7 – 25 метров или до глубины 94 метра.

Скважины имеют обустроенную санитарную зону строгого режима (1 пояс) радиусом 30 метров с ограждением по периметру.

2.2.5 Принципиальные схемы водозаборов с установленным оборудованием.

| 3.ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ УЗЛОВ С РАСЧЕТНЫМИ НАГРУЗКАМИ, ИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- |
| Объект | № скв. | Наименование оборудования | Кол-во | Время работы час.в год | Износ обо-рудова-ния и зданий, % | Расчет подъема и отпуска воды | Расчет электроэнергии | Годовой расход вспомог. электроэнергии, тыс. кВт*ч |
|  |  |  |  |  |  | Производитель-ность, м3/час | Годовой подъем воды, тыс. м3 | Собственные нужды, тыс. м3 | Утечки и потери, тыс. м3 | Отпуск воды, тыс. м3 | Мощность, кВт | Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Троснянский водозабор | 1 | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 0 | 75/60 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 |  |
|  | 2 | ЭЦВ 10-65-110 | 1 | 0 |  | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 | 0,00 |  |
|  | 3 | ЭЦВ 10-65-110 | 1 | 0 |  | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 | 0,00 |  |
|  | 4 | ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 8760 |  | 40 | 280,32 | 2,80 | 55,50 | 222,01 | 22 | 173,45 |  |
|  | 5 | ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 0 |  | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | 0,00 |  |
|  | 6 | ЭЦВ 8-40-90 | 1 | 8760 |  | 40 | 280,32 | 2,80 | 55,50 | 222,01 | 17 | 134,03 |  |
|  | 7 | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 0 |  | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 |  |
|  | 13 | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 0 |  | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 |  |
|  | 9 | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 8760 |  | 25 | 175,20 | 1,75 | 34,69 | 138,76 | 11 | 86,72 |  |
|  | 10 | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 8760 |  | 25 | 175,20 | 1,75 | 34,69 | 138,76 | 11 | 86,72 |  |
|  | 11 | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 1373 |  | 25 | 27,46 | 0,27 | 5,44 | 21,75 | 11 | 13,59 |  |
|  | 12 | ЭЦВ 10-65-110 | 1 | 8760 |  | 65 | 455,52 | 4,56 | 90,19 | 360,77 | 32 | 252,29 |  |
|  | 14 | ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 8760 |  | 40 | 280,32 | 2,80 | 55,50 | 222,01 | 22 | 173,45 |  |
|  | 15 | ЭЦВ 10-65-110 | 1 | 8760 |  | 65 | 455,52 | 4,56 | 90,19 | 360,77 | 32 | 252,29 |  |
|  | 16 | ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 8760 |  | 40 | 280,32 | 2,80 | 55,50 | 222,01 | 22 | 173,45 | 1345,99 |
| Станция обезжелезивания | на ВБ | К 80-65-160 | 1 | 1584 | 90 | 50 | 63,36 |  |  |  | 7,5 | 9,50 |  |
|  | на ВБ | 6 КМ-12 | 1 | 1488 |  | 200 | 238,08 | 301,44 |  |  | 11 | 13,09 |  |
|  | Возв-рат. | К 200-150-250 | 1 | 2428 |  | 315 | 611,86 |  |  |  | 30 | 58,27 |  |
|  | Возв-рат. | К 200-150-250 | 1 | 1183 |  | 315 | 298,12 | 909,97 |  |  | 30 | 28,39 | 109,26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ВНС 2-го подъема | 1 | Д 320-50 | 2 | 5448,0 |  | 315 | 1372,9 | 1372,90 |  |  | 75 | 326,88 |  |
|  | 2 | Д 320-50 | 1 |  |  | 380 | 0,00 |  |  |  | 75 | 0,00 |  |
|  | 3 | NB 100-200/214 | 1 |  |  | 400 | 0,00 |  |  |  | 2,2 | 0,00 |  |
| Хлораторная |  | DMS-4 | 1 | 3672 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1,56 |  |
| ВНС 3-го подъема |  | ЦН 400-105 | 2 | 6589,8 |  | 400 | 2108,7 | 2108,74 |  |  | 200 | 1054,37 |  |
|  |  | ЦН 400-105 | 1 |  |  | 360 | 0,00 |  |  |  | 200 | 0,00 |  |
|  |  | ЦНС 300-120 | 1 | 35,0 |  |  |  |  |  |  | 200 | 5,95 |  |
| ВНС 4-го подъема |  | 300Д90 | 1 | 31,0 |  |  |  |  |  |  | 320 | 8,43 |  |
|  |  | 1Д1250-63 | 2 | 2108,7 |  | 1250 | 2108,7 |  |  |  | 315 | 531,40 |  |
|  |  | 1Д1250-63 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 315 | 0,00 |  |
|  |  | 300Д90 | 1 | 14,0 |  |  |  |  |  |  | 320 | 3,81 |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 | 0,00 | 305,21 |
| Освещение |  |  |  | 3670 |  |  |  |  |  |  | 12,06 |  | 44,26 |
|  |  | Всего: |  |  |  |  | 2410,2 | 24,10 | 477,22 | 1908,8 |  | 3387,66 | 349,47 |
| Шевелевский водозабор | 8 | ЭЦВ 10-65-110 | 1 | 8760 | 87/70 | 65 | 455,52 | 4,56 | 90,19 | 360,77 | 32 | 252,29 |  |
|  | 10 | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 0 |  | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 |  |
|  | 11н | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 8760,0 |  | 25 | 175,20 | 1,75 | 34,69 | 138,76 | 11 | 86,72 |  |
|  | 11ст | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 0,0 |  | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 |  |
|  | 12 | ЭЦВ 10-65-110 | 1 | 8760 |  | 65 | 455,52 | 4,56 | 90,19 | 360,77 | 32 | 252,29 |  |
| ВНС 2-го подъема |  | ЦНС 180-85 | 1 | 7543,3 |  | 180 | 1086,2 |  |  |  | 75 | 452,60 |  |
|  |  | NB 65-250/223 | 1 |  |  | 400 | 0,00 |  |  |  | 4 | 0,00 |  |
|  |  | К 100-65-250 | 1 | 136 |  |  |  |  |  |  | 45 | 5,20 |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 32,42 |
| Освещение |  |  |  | 3760,00 |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  | 1,20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Всего: |  |  |  |  | 1086,2 | 10,86 | 215,08 | 860,30 |  | 1049,10 | 33,63 |
| Водозабор "Большие Озерки" | 1 | ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 8760 |  | 40 | 280,32 | 2,80 | 55,50 | 222,01 | 22 | 173,45 | 0,55 |
|  | 2 | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 0,0 |  | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  | 280,32 |  |  |  |  |  |  |
| ВНС 2-го подъема |  | КМ 80-50-200 | 1 | 8760 |  | 50 |  |  |  |  | 15 | 84,10 |  |
|  |  | GR 45-4 | 1 |  |  | 105 | 0,00 |  |  |  | 15 | 0,00 |  |
|  |  | КМ 80-50-200 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 0,00 |  |
|  |  | КМ 100-65-200 | 1 | 8760 |  | 100 | 0,00 |  |  |  | 30 | 0,00 |  |
|  |  | GR 45-4 | 1 |  |  | 105 | 0,00 |  |  |  | 15 | 0,00 |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  | 9,61 |
| Освещение |  |  |  | 4968,0 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  | 2,98 |
|  |  | Всего: |  |  |  |  | 280,32 | 2,80 | 55,50 | 222,01 |  | 257,54 | 12,60 |
| Западный водозабор | 1 | ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 8760 |  | 40 | 280,32 | 2,80 | 55,50 | 222,01 | 22 | 173,45 |  |
|  | 2 | ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 8760 |  | 40 | 280,32 | 2,80 | 55,50 | 222,01 | 22 | 173,45 |  |
|  | 3 | ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 8760 |  | 40 | 280,32 | 2,80 | 55,50 | 222,01 | 22 | 173,45 |  |
|  | 4 | ЭЦВ 6-16-140 | 1 | 8760 |  | 16 | 112,13 | 1,12 | 22,20 | 88,81 | 11 | 86,72 |  |
|  | 5 | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 0,0 |  | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 |  |
|  | 6 | ЭЦВ 10-65-110 | 1 | 8760 |  | 65 | 455,52 | 4,56 | 90,19 | 360,77 | 32 | 252,29 |  |
|  | 8 | ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 8760 |  | 40 | 280,32 | 2,80 | 55,50 | 222,01 | 22 | 173,45 |  |
| ВНС 2-го подъема |  | 1Д200-90 | 2 | 8760,0 |  | 200 | 1412,02 |  |  |  | 90 | 635,41 |  |
|  |  | 1Д200-90 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 0,00 |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 0,00 | 76,02 |
| Освещение |  |  |  | 3760,0 |  |  |  |  |  |  | 3,36 |  | 12,63 |
|  |  | Всего: |  |  |  |  | 1688,9 | 16,89 | 334,41 | 1337,6 |  | 1668,21 | 88,66 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| р.п. Первомай-ский, насосная станция подкачки |  | 1Д200-90А | 1 | 8760 |  | 180 | 1229,4 | 1229,4 |  | 1229,4 | 75 | 512,25 |  |

6. ОЦЕНКА ЗАПАСОВ ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОЗЕРСКО-ХОВАНСКОГО И УПИНСКОГО ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ

Оценка запасов подземных вод на участках водозаборов «Троснянский»  и «Шевелевский» производилась с помощью наиболее рационального способа в рассматриваемых условиях - гидродинамического. Гидродинамический метод оценки запасов заключается в определении опытным путем понижения динамического уровня при заданном водоотборе и последующем расчете по гидродинамическим зависимостям величины прогнозного понижения на конец расчетного срока эксплуатации водозабора. Основными расчетными величинами являются следующие гидродинамические параметры: водопроводимость, коэффициент пьезопроводности, величина допустимого понижения, мощность водоносного комплекса, дебит водозабора.Для  водозаборов  «Троснянский» и  «Шевелевский» были рассчитаны радиусы зоны формирования запасов, которые равны, соответственно, 3700 и 3300 метров.

Величина прогнозного понижения уровня воды  (Sпр, м) определяется как понижение уровня воды при работе водозабора с проектным дебитом с учетом несовершенства эксплуатационных скважин по степени вскрытия пласта по формуле:

,  где:

Q0 – проектируемый дебит, м3/сут;

km – величина водопроводимости (уровнепроводности) по результатам опытных работ,  м2/сут;

Rn– приведенный радиус влияния, который определяется по формуле:,м;

rс– приведенный радиус водозабора, м;

a– коэффициент пьезопроводности (уровнепроводности), м2/сут;

t – расчетное время эксплуатации водозабора - 10 000 сут;

ξ1 - поправка на несовершенство скважины по степени вскрытия.

6.1. Участок водозабора «Троснянский».

При рассмотрении вопроса схематизации гидрогеологических условий на участке водозабора «Троснянский» выделяем три отдельных участка, для которых проводится оценка запасов подземных вод, следовательно, - и гидродинамические расчетные параметры необходимо определить для каждого из этих участков.

1-ый расчетный участок. Упинский водоносный комплекс в зоне эксплуатационного ряда на ручье Троснянка.

Коэффициент водопроводимости (km). Величина коэффициента водопроводимости водоносного упинского карбонатного комплекса на участке эксплуатационного ряда на ручье Троснянка водозабора  «Троснянский»  определялась по данным одиночных опытных  откачек из эксплуатационных скважин №№ 3, 6, 9, 10б, 11 и восстановлений уровня после их окончания. Опытно-фильтрационные работы были проведены во втором квартале 2013 года.  Результаты опытно-фильтрационных работ приведены в таблице 6.1. По материалам опытных откачек и восстановлений построены графики временного прослеживания снижения и восстановления уровня подземных вод в опытных скважинах (рис. 6.1., рис. 6.2.).

Допустимое понижение (Sдоп). Водоносный упинский  карбонатный комплекс на участке водозабора  «Троснянский» эксплуатируется в напорном режиме. Напор подземных вод водоносного комплекса в пределах первого расчетного участка (скв. №№ 3, 6, 10б,11, 9) составляет в среднем 4м, мощность эксплуатируемого горизонта составляет в среднем 16,5м (табл.6.1.).

Величина допустимого понижения рассчитывается как величина напора над кровлей водоносного комплекса плюс половина его мощности. Величина допустимого понижения уровня подземных вод упинского  карбонатного комплекса для 1-го расчетного участка на  водозаборе  «Троснянский» составит 12,3м. Для дальнейших расчетов предлагается принять среднюю величину допустимого понижения равную 12,3м. Результаты расчетных параметров упинского  карбонатного комплекса на участке водозабора «Троснянский» приведены в таблице 6.1.

2-ой расчетный участок. Озерско-хованский водоносный комплекс в зоне эксплуатационного ряда на ручье Троснянка.

Коэффициент водопроводимости (km). Величина коэффициента водопроводимости водоносного озерско-хованского карбонатного комплекса на участке водозабора «Троснянский»  определялась по данным одиночных опытных  откачек из эксплуатационных скважин №№ 4, 2, 14, 13, 12 и восстановлений уровня после их окончания. Опытно-фильтрационные работы были проведены во втором квартале  2013 года.  Результаты опытно-фильтрационных работ приведены в таблице 5.2. По материалам опытных откачек и восстановлений построены графики временного прослеживания снижения и восстановления уровня подземных вод в опытных скважинах (рис. 6.3., 6.4).

Допустимое понижение (Sдоп). Водоносный озерско-хованский карбонатный комплекс  на участке водозабора  «Троснянский» эксплуатируется в напорном режиме. Напор подземных вод водоносного комплекса в пределах второго расчетного участка (скв. №№ 4, 2, 14, 13, 12) составляет в среднем 37,8м, мощность эксплуатируемого горизонта составляет в среднем 20м (табл. 6.1.).

Величина допустимого понижения рассчитывается как  величина напора над кровлей водоносного комплекса. Величина допустимого понижения уровня подземных вод озерско-хованского карбонатного комплекса 2-го расчетного участка на  водозаборе  «Троснянский» составит в среднем 37,8м. Для дальнейших расчетов предлагается принять величину допустимого понижения равную 37,8м.

3-ий расчетный участок. Упинский водоносный комплекс в зоне станции III-го подъема.

Коэффициент водопроводимости (km). Величина коэффициента водопроводимости водоносного упинского карбонатного комплекса на участке станции III – го подъема водозабора «Троснянский»  определялась по данным одиночных опытных  откачек из эксплуатационных скважин №№ 15и 16, и восстановлений уровня после их окончания. Опытно-фильтрационные работы были проведены во втором квартале 2013 года.  Результаты опытно-фильтрационных работ приведены в таблице 6.1. По материалам опытных откачек и восстановлений построены графики временного прослеживания снижения и восстановления уровня подземных вод в опытных скважинах (рис.6.5.).

Допустимое понижение (Sдоп). Водоносный упинский  карбонатный комплекс на участке водозабора  «Троснянский» эксплуатируется в напорном режиме. Напор подземных вод водоносного комплекса в пределах третьего расчетного участка (скв. №№ 15 и 16) составляет в среднем 4,5м, мощность эксплуатируемого горизонта составляет в среднем 25 м (табл. 6.1.).

Величина допустимого понижения рассчитывается как величина напора над кровлей водоносного комплекса плюс половина его мощности. Величина допустимого понижения уровня подземных вод упинского  карбонатного комплекса для 3-го расчетного участка на  водозаборе  «Троснянский» составит  17м. Для дальнейших расчетов предлагается принять величину допустимого понижения равную 17м. Результаты расчетных параметров упинского  карбонатного комплекса на участке водозабора «Троснянский» приведены в таблице 6.1.

Коэффициент пьезопроводности (а*). Водоносные упинский и озерско-хованский карбонатные комплексы на участке водозабора  «Троснянский» имеют напорный характер режима фильтрации. В процессе проведения опытных работ на водозаборе  «Троснянский»,  по результатам временного прослеживания снижения и восстановления уровня воды, в отсутствии достаточного количества наблюдательных скважин, - определить достоверную величину коэффициента пьезопроводности не представляется возможным.

Для дальнейших расчетов по всем расчетным участкам водозабора «Троснянский» предлагается принять значение коэффициента пьезопроводности по фондовым и литературным данным равное: a105  - a106, что соответствует величине рассчитанного для участка водозабора коэффициента водопроводимости.

Значения гидродинамических параметров для упинского и озерско-хованского водоносных комплексов по расчетным участкам водозабора «Троснянский», принятые для дальнейших вычислений, сведены в таблицы 6.1. и 6.2.

Таблица 6.1.

Сведения о допустимых понижениях уровня  воды и мощности упинского и озерско-хованского водоносных горизонтах на  участке водозабора  «Троснянский».

| № скважины | Абс. отм. устья, м | Интервал залегания горизонта,м | Глубина залегания кровли, м | Глубина залегания уровня, м | Вскрытая мощность водоносного горизонта, м | Напор над кровлей пласта, м | Допустимое понижение, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | относ. | абсол. | относ. | абсол. |  |  |  |
| Упинский водоносный комплекс |
| 1-ый расчетный участок |
| 3 | 180 | 34-50 | 34 | 146 | 25 | 155 | 16 | 9 | 17 |
| 10б | 168,7 | 12-32 | 12 | 156,7 | 15,7 | 153 | 20 | -3,7 | 6 |
| 11 | 168 | 15,5-31 | 15,5 | 152,5 | 12 | 156 | 15,5 | 3,5 | 11 |
| 9 | 168 | 30-44,5 | 30 | 138 | 22 | 146 | 14,5 | 8 | 15 |
| Среднее | 16,5 | 4 | 12,3 |
| 3-ий расчетный участок |
| 15 | 210 | 57-81 | 57 | 153 | 48 | 162 | 24 | 9 | 21 |
| 16 | 206 | 47-73 | 47 | 159 | 47 | 159 | 26 | 0 | 13 |
| Среднее | 25 | 4,5 | 17 |
| Озерско-хованский водоносный комплекс |
| 2-ой расчетный участок |
| 2 | 188 | 70-88 | 70 | 118 | 30 | 158 | 18 | 40 | 40 |
| 12 | 170 | 55-75 | 55 | 115 | 27 | 159 | 20 | 38 | 38 |
| 13 | 180 | 52-75 | 52 | 128 | 24 | 168 | 23 | 40 | 40 |
| 14 | 186 | 59,5-85 | 59,5 | 126,5 | 40 | 158 | 25,5 | 31,5 | 31,5 |
| 4 | 186 | 66-83 | 66 | 120 | 31 | 155 | 17 | 35 | 35 |
| 6 | 182 | 67-86 | 67 | 115 | 25 | 157 | 19 | 42 | 42 |
| Среднее | 20,4 | 37,8 | 37,8 |

Таблица 6.2.

Результаты обработки опытных одиночных откачек из скважин  водозабора  «Троснянский».

| №№ скважин | Дебит Q,м3/чм3/сут | Дебит Q,л/с | Понижение,S, м | Удельныйдебит,q л/с | Коэффициентводопроводимости,km м2/сут | Коэффициентпьезопроводности,а* м2/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упинский водоносный комплекс |
| 3 | 98/ 2352 | 27,2 | 3,4 | 8 | 2870 | 106 |
| 6 | 47/1128 | 13,1 | 3,5 | 3,7 | 1032 | 106 |
| 9 | 10/240 | 2,8 | - | - | 830 | 106 |
| 10 | 35/840 | 9,7 | 3,2 | 3 | 512 | 5*105 |
| 11 | 29/696 | 8,1 | 7,7 | 1,1 | 182 | 2*105 |
| 15 | 85/2040 | 23,6 | 7,2 | 3,3 | 213 | 2*105 |
| 16 | 57/1368 | 15,8 | 8,5 | 1,9 | 132 | 105 |
| Озерско-хованский водоносный горизонт |
| 4 | 15/360 | 4,2 | 18 | 2,3 | 22 | 105 |
| 2 | 68/1632 | 18,9 | 13,7 | 1,4 | 332 | 3*105 |
| 12 | 49/1176 | 13,6 | 5 | 2,7 | 307 | 3*105 |
| 13 | 42/1008 | 11,7 | 7,8 | 1,5 | 154 | 105 |
| 14 | 55/1320 | 15,3 | 15 | 1 | 97 | 105 |

Рис. 6.1. График временного прослеживания снижения уровня скважин 3 и 6 водозабора  «Троснянский».

Рис. 6.2. График временного прослеживания восстановления уровня скважин 9, 10, 11 водозабора  «Троснянский».

Рис. 6.3. График временного прослеживания восстановления уровня скв.15 и 16водозабора  «Троснянский».

Рис. 6.4. График временного прослеживания восстановления уровня скважин 4, 14, 2водозабора  «Троснянский».

Рис. 6.5. График временного прослеживания восстановления уровня скважин 13 и 12водозабора  «Троснянский».

6.2.Участок водозабора «Шевелевский».

При рассмотрении вопроса схематизации гидрогеологических условий на участке водозабора «Шевелевский» оценка запасов проводится только для озерско-хованского водоносного комплекса. Поэтому гидродинамические расчетные параметры определяются только для озерско-хованского водоносного комплекса, не учитывая упинский водоносный комплекс, который эксплуатируется скважиной №8.

Коэффициент водопроводимости (km). Величина коэффициента водопроводимостиозерско-хованского водоносного  карбонатного комплекса на участке  водозабора  «Шевелевский» определялась по данным одиночных опытных откачек из эксплуатационных скважин №№8, 10, 11н, 12, и восстановлений уровня после их окончания. Опытно-фильтрационные работы были проведены во втором квартале 2013 года.  По материалам опытных откачек и восстановлений построены графики временного прослеживания снижения и восстановления уровня подземных вод в опытных скважинах (рис.6.6., 6.7.).

Допустимое понижение (Sдоп). Водоносный озерско-хованский карбонатный комплекс на участке водозабора «Шевелевский» эксплуатируется в напорном режиме. Напор подземных вод водоносного комплекса в пределах участка водозабора (скв. №№ 8, 10,11н, 12) составляет в среднем 4м, мощность эксплуатируемого горизонта составляет в среднем 16,5 м (табл. 6.3.).

Величина допустимого понижения рассчитывается как  величина напора над кровлей водоносного комплекса плюс половина его мощности. Величина допустимого понижения уровня подземных вод упинскогокарбонатного комплекса для 1-го расчетного участка на водозаборе «Шевелевский» составит в среднем 12,3 м (табл. 6.3.). Для дальнейших расчетов предлагается принять величину допустимого понижения равную 12,3м.

Коэффициент пьезопроводности (а*). Водоносные упинский и озерско-хованский карбонатные комплексы на участке водозабора  «Шевелевский» имеют напорный характер режима фильтрации. В процессе проведения опытных работ на водозаборе  «Шевелевский»,  по результатам временного прослеживания снижения и восстановления уровня воды, в отсутствии достаточного количества наблюдательных скважин, определить достоверную величину коэффициента пьезопроводности не представляется возможным.

В дальнейшем, по всем расчетным участкам водозабора «Шевелевский»   предлагается принять значение коэффициента пьезопроводности по фондовым и литературным данным равное: a=105, что соответствует величине рассчитанного для участка водозабора коэффициента водопроводимости.

Значения гидродинамических параметров для упинского и озерско-хованского водоносных комплексов по расчетным участкам водозабора «Шевелевский»,принятые для дальнейших вычислений,сведены в таблицы 6.3. и 6.4.

Таблица 6.3.

Сведения о допустимых понижениях уровня воды в водоносном озерско-хованском карбонатном комплексе на  участке водозабора  «Шевелевский».

| № скважины | Абс. отм. устья, м | Интервал залегания горизонта, м | Глубина залегания кровли, м | Глубина залегания уровня, м | Вскрытая мощность водоносного горизонта, м | Напор над кровлей пласта, м | Допустимое понижение, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | относ. | абсол. | относ. | абсол. |  |  |  |
| Упинский водоносный комплекс |
| 1-ый расчетный участок |
| 8 | 216 | 95-115 | 95 | 121 | 65 | 151 | 20 | 30 | 30 |
| 10 | 213 | 93-110 | 93 | 120 | 50 | 163 | 17 | 43 | 43 |
| 11н | 221 | 95-125 | 95 | 126 | 65 | 156 | 30 | 30 | 30 |
| 12 | 214 | 92-114 | 92 | 122 | 65 | 149 | 22 | 27 | 27 |
| Среднее | 22,5 | 32,5 | 32,5 |

Таблица 6.4.

Результаты обработки опытных одиночных откачек из скважин водозабора  «Шевелевский».

| №№ скважин | Дебит Q,м3/чл/с | Дебит Q,л/с | Понижение,S, м | Удельныйдебит,q л/с | Коэффициентводопроводимости,km м2/сут | Коэффициентпьезопроводности,а* м2/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Озерско-хованский водоносный комплекс |
| 8 | 6016,7 | 16,7 | 7,7 | 2,2 | 241 | 105 |
| 10 | 30 8,3 | 8,3 | 12 | 0,7 | 103 | 105 |
| 11н | 40 11,1 | 11,1 | 6,7 | 1,7 | 269 | 105 |
| 12 | 5515,3 | 15,3 | 21 | 0,7 | 408 | 105 |

Рис. 6.6. График временного прослеживания снижения уровня скважин 8, 10,11н, 12 водозабора  «Шевелевский».

Рис. 6.7. График временного прослеживания восстановления уровня скважин 8,10,11н,12водозабора «Шевелевский».

7. ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

С целью строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов и сетей водоснабжения г. Щекино на период 2013-2020 годы (1 этап) с перспективой до 2030 года (2 этап) разработаны следующие основные мероприятия.

7.1.Мероприятия 1 этапа (2013-2020 годы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установить дополнительный резервуар чистой воды на станции IV подъема Троснянского водозабора объемом до 2000 м3. | 2000 | 2018 |
| 2 | Автоматизировать систему управления станцией IV подъема Троснянского водозабора. | 200 | 2019 |
| 3 | Установить прибор учета холодной воды на станции обезжелезивания Троснянского водозабора. | 100 | 2017 |
| 4 | Заменить приборы учета холодной воды на III и IVподъемах Троснянского водозабора. | 200 | 2018 |
| 5 | Автоматизировать управление рабочими и резервными скважинами на всех 4 водозаборах. | 2000 | 2020 |
| 6 | Организовать диспетчерский пункт управления станциями II, III и IVподъемов Троснянского водозабора. | 2000 | 2020 |
| 7 | Обеспечить централизованным водоснабжением планируемые на расчетный период вновь возводимые объекты капитального строительства. | 200 | ежегодно |
| 8 | Обустроить закольцовку водопроводных сетей поселков Петровский и Станционный. | 1500 | 2020 |

7.2. Мероприятия 2 этапа (до 2030 года)

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования. | 5000 | 2022 |
| 2 | Строительство станции умягчения и обеззараживания воды. | 700 | 2021 |
| 3 | Замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы | 500 | ежегодно |

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Для восстановления экологического равновесия и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных его участках требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера, предусмотренных генеральным планом:

- резервирование участков особо охраняемых природных территорий и элементов природно-экологического каркаса с запрещением несанкционированных видов деятельности в их границах;

- соблюдение установленных санитарных режимов в границах зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, водоохранных зон водотоков и водоемов;

- организация единой системы озелененных территорий общего пользования и специального назначения; озеленение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов;

- совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры поселения;

- внедрение безопасных производств и технологий, современных систем очистки;

- для санитарного оздоровления территории следует обеспечить эффективную систему по обращению с отходами производства и потребления, ликвидацию стихийных свалок.

- предусмотреть меры по снижению шумового воздействия, электромагнитных излучений, радиации и теплового излучения.

Председатель комитета

по вопросам жизнеобеспечения,

строительства

и дорожно-транспортному хозяйству			Д.А. Субботин

Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район

от __________ № ___________

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Ломинцевское

Щекинского района Тульской области

на период с 2013 по 2023 годы

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Муниципальное образование Ломинцевское – составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - сельское поселение.

Административный центр муниципального образования – поселок Ломинцевский.

Устав муниципального образования Ломинцевское принят решением Собрания депутатов МО Ломинцевское от 12.04.2006г. № 6-1, зарегистрирован 15.05.2006г.

Население муниципального образования составляет:

- по состоянию на 01.01.2008 г. - 5530 чел.

Территория муниципального образования – 7791 га.

Количество населенных пунктов – 30.

Муниципальное образование Ломинцевское расположено в северо-восточной части МО Щекинский район. Границы муниципального образования Ломинцевское установлены Законом Тульской области от 11 марта 2005 года за № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «г. Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

Состав территории муниципального образования и количество населения по состоянию на 01.01.2015 г.

| Перечень населенных пунктов, входящих в состав МО | Численность населения по каждому населенному пункту (чел.) |
| --- | --- |
| пос. Маевка д. Гора Услань с. Ломинцево д. Б.Кожуховка д. Панарино д. М.Кожуховка д. Соломасово д. Смирное пос. Залесный с. Мясоедово д. Деминка пос. Мостовской д. Городна с. Старая Колпна д. Шевелевка д. Подиваньково д. Щекино д. Косое д. Усть-Колпна пос. Ломинцевский пос. Социалистический пос. Октябрьский пос. Шахты 22 пос. Шахты 24 пос. Шахты 25 пос. Казначеевский Дома Промкомбината пос. Рудный пос. Шахты 20 пос. Шахты 21 | 1 23 148 38 73 30 22 18 33 185 71 34 66 359 414 189 43 13 38 2094 738 75 65 177 89 25 8 79 159 223 |
| ВСЕГО | 5530 |

На западе территория МО граничит с МО г. Щекино, МО р.п. Первомайский, МО Головеньковское; на северо-востоке – с МО Ильинское Ленинского района; на востоке – с территориями муниципальных образований Киреевского района: Большекалмыкского, Приупского и г. Липки; на юге - с МО Огаревское.

По территории МО Ломинцевское проходят дороги Щекино-Ломинцево, Щекино-Киреевск, Тула-Ломинцевский местного значения, грунтовые подъездные дороги к населенным пунктам, бывшие железнодорожные подъезды к угольным шахтам.

Выгодное географическое расположение, наличие природных ресурсов, плодородных земель, хозяйственного потенциала, транспортной инфраструктуры - основа экономического роста муниципального образования Ломинцевское.

В гидрогеологическом отношении территория МО находится в пределах Московского артезианского бассейна. Геологическое строение района, характеризующееся частым чередованием водоносных и водоупорных слоев, привело к образованию водоносных горизонтов средней мощности, нередко гидравлически связанных между собой.

- СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Основным источником водоснабжения является Упинский водоносный горизонт, от подземных источников которого осуществляется централизованное водоснабжение населенных пунктов муниципального образования. Эксплуатируются следующие водозаборы:

- водозабор п. Ломинцевский, расположенный в 1,5 км от п. Социалистический, и в 5 км от п. Ломинцевский;

- водозабор п. Социалистический, расположенный на окраине поселка;

- водозабор д. Шевелевка, расположенный на окраине деревни;

- водозабор п. Шахта №20, расположенный на въезде в поселок;

- водозабор д. Смирное, расположенный в южной части деревни;

- водозабор с. Ломинцево, расположенный на въезде в село.

Упрощенная схема водоснабжения: скважина, насосная станция, насосная станция второго подъёма, водонапорная башня, распределительная сеть, потребители (водоразборные колонки).

Рис. 1 Упрощенная схема водоснабжения МО Ломинцевское

2.1. Структура системы водоснабжения МО Ломинцевское и территориально-институционального деления на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение

Эксплуатация систем водопроводного хозяйства возложена на МУП «ЖКХ Ломинцевское жилищно-эксплуатационное управление». Данная организация  обслуживает все МО Ломинцевское. Организация находится по адресу: 301216, Тульская обл., Щекинский район, пос. Ломинцевский, ул. Торговая, д.5.

Генеральный директор: А.А. Михель

Гл. инженер: Австриевская  Е.В.

  - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источниками водоснабжения являются подземные источники – артезианские скважины. На участке имеется 30 эксплуатационных скважин. Все скважины находятся в муниципальном ведомстве. Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся в МО составляет 35,8 км.

1. Водозабор пос. Ломинцевский  расположен на землях МО Ломинцевское в 1,5км. от пос. Социалистический и в 5 км. от пос. Ломинцевский. Водозабор состоит из 2-х артезианских скважин, насосной станции 2-го подъёма и РЧВ объёмом 400м3.

Артезианская скважина №2 (№3973) - резервная, пробурена в 1975году, глубина скважины 55метров. На глубине 53,8метров установлен насос марки ЭЦВ 10-65-110.

Производительность насоса 65м3/час. Водоносный горизонт - упинский. Скважина расположена в 400метрах от насосной станции 2-го подъёма в сторону д.Коровики.

Артезианская скважина № 3(№3986) - рабочая, пробурена в 1974году, глубина скважины 52метров. На глубине 48метров установлен насос марки ЭЦВ 8-40-120. Производительность насоса 40м3/час. Водоносный горизонт упинский. Скважина  расположена в 1000 от насосной станции 2-го подъёма в сторону д.Коровики.

Устья и оголовки скважин размещены в кирпичном павильоне размером 3,8х3,5метра, высотой 3,1метра, скважины оборудованы кранами для отбора проб. Оголовки скважин герметизированы металлическими заглушками с резиновыми прокладками  на болтах. Оголовки скважин расположены на высоте 0,5метров от бетонного пола павильона. Двери павильонов  закрыты на замок и оборудованы сигнализацией на вскрытие. Замеры уровней воды производятся при монтаже новых насосов.  ЗСО первого пояса артезианских скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01(радиусом 30метров с ограждением). Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны.

Насосная станция  станции 2-го подъёма оборудована двумя сетевыми насосами марки К 100-65-200 (один насос резервный), бактерицидной установкой марки ОВ-50 (2шт.) На насосной станции  2-го подъёма установлен прибор учёта воды марки ВМХ-100. Вода из скважин насосами первого подъёма подаётся в РЧВ насосной станции второго подъёма, затем сетевыми насосами в водонапорную башню п.Ломинцевский  V= 50м3.

Добываемая  подземная вода соответствует требованиям СанПиН 21.4.1074-01.

Водозабор пос.Ломинцевский обеспечивает водой население и прочих потребителей п.Октябрьский, дер.Усть-Колпна и п.Ломинцевский.

2. Водозабор пос.Социалистический расположен на землях МО Ломинцевское на окраине посёлка Социалистический. Водозабор состоит из одной артезианской скважины, насосной станции 2-го подъёма и РЧВ объёмом 100м3.

Артезианская скважина №2656 пробурена  в 1955году, глубина скважины 105м.  На глубине 97метров установлен насос марки ЭЦВ 8-25-125. Производительность насоса 25м3/час. Водоносный горизонт -  упинский.

Скважина  расположена в 120метрах от насосной станции 2-го подъёма.

Горловина скважины размещена в металлическом павильоне диаметром 1,5метра, высотой 2,0метра, скважина оборудована краном для отбора проб. Оголовок скважины герметизирован металлической заглушкой с резиновой прокладкой на болтах. Оголовок скважины расположен на высоте 0,5метров от бетонного пола павильона. Дверь павильона  закрыта на замок. Замеры уровня воды производятся при монтаже насоса.

ЗСО первого пояса артезианских скважин соответствует требованиям

СанПиН 2.1.4.1074- 01(радиусом 30метров с ограждением).

Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны. Насосная станция  станции 2-го подъёма оборудована двумя сетевыми насосами марки К 65-50-160 (один насос резервный). На насосной станции 2-го подъёма установлен прибор учёта воды марки ВМХ-100 и ПЧ. Вода из скважины насос первого подъёма подаётся в РЧВ насосной станции второго подъёма, затем сетевыми насосами подаётся в распределительную сеть посёлка. Добываемая  подземная вода не соответствует требованиям СанПиН 21.4.1074-01 по общей жёсткости. Водозабор пос. Социалистический обеспечивает водой население и прочих потребителей пос. Социалистический.

3.Водозабор дер. Шевелёвка  расположен на землях МО Ломинцевское, на окраине деревни Шевелёвка. Водозабор состоит из одной артезианской скважины (находится на территории насосной станции 2-го подъёма), насосной станции 2-го подъёма и двух РЧВ каждый объёмом по 250м3.

Артезианская скважина№2651, пробурена в 1962году, глубина скважины 67метров.

Водоносный горизонт упинский. На глубине 48метров установлен насос марки ЭЦВ 8-25-125 . Производительность глубинного насоса 10м3/час. Скважина расположена на расстоянии 50метров от насосной станции 2-го подъёма.

Устье и горловина скважины размещены в металлическом павильоне диаметром 1,5метра, высотой 2,0метра, скважина оборудована краном для отбора проб. Оголовок скважины герметизирован металлической заглушкой с резиновой прокладкой на болтах. Оголовок скважины расположен на высоте 0,5метров от бетонного пола павильона. Дверь павильона  закрыта на замок. Замеры уровня воды производятся при монтаже насоса. Насосная станция  станции 2-го подъёма оборудована двумя сетевыми насосами марки К 45/30(насосы резервные) и одним насосом марки К 45/55 (рабочий), бактерицидной установкой марки АКХ- 1М (2шт). На насосной станции 2-го подъёма установлен прибор учёта воды марки ВМХ-80 и ПЧ. Имеется санитарная зона насосной станции 2-го подъёма 1-го пояса с ограждением по периметру. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны. Вода из скважины насос первого подъёма подаётся в РЧВ насосной станции второго подъёма, затем сетевыми насосами подаётся в распределительную сеть посёлка.  Добываемая  подземная вода не соответствует требованиям СанПиН 21.4.1074-01 по общей жёсткости.

Водозабор дер.Шевелёвка обеспечивает водой население и прочих потребителей дер.Шевелёвка, п.Шахты№21 и п.Рудный.

4.Водозабор пос.Шахты№20 расположен на въезде в посёлок на территории садоводческого  товарищества «Химик». Водозабор состоит из одной артезианской скважины, насосной станции  2- го подъёма и одного РЧВ объёмом  15м3.

Артезианская скважина(№1803), пробурена в 1955году, глубина скважины 36метров. На глубине 15метров установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110. Производительность насоса  10м3/час. Водоносный горизонт – упинский. Скважина расположена на расстоянии 80метров от насосной станции 2-го подъёма; Устье и горловина скважины размещена в кирпичном павильоне. Скважина оборудована краном для отбора проб. Оголовок скважины герметизирован металлической заглушкой с резиновой прокладкой на болтах. Оголовок скважины расположен на высоте 0,75метров от бетонного пола павильона. Дверь павильона  закрыта на замок. Имеется счётчик по учёту воды, замеры уровня воды производятся при монтаже насоса.  Имеется санитарная зона 1-го пояса радиусом 30метров с ограждением. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны.

Насосная станция  станции 2-го подъёма оборудована двумя сетевыми насосами марки К  80-50-200-УЗ (один насос резервный), установлен ПЧ и прибор учёта по воде марки ВМХ-10. На п.Шахты№20 установлена водонапорная башня V= 15м3.

Вода из скважины насосом первого подъёма подаётся в РЧВ насосной станции второго подъёма, затем сетевыми насосами в распределительную сеть  посёлка.  Добываемая  подземная вода соответствует требованиям СанПиН 21.4.1074-01.

Водозабор п.Шахта№20 обеспечивает водой население и прочих потребителей  п.Шахты№20 и п.Казначеевский.

5.Водозабор дер. Смирное расположен на въезде в деревню. Водозабор состоит из одной артезианской скважины.

Артезианская скважина (№ 4082) пробурена в 1975году, глубина скважины 75метров, На глубине 54 метра  установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110, производительностью 10м3/час. Водоносный горизонт – упинский.

Устье и горловина скважины размещены в металлическом павильоне. Скважина оборудована краном для отбора проб. Установлен прибор учёту воды марки ОСВ-40 и ПЧ, замеры уровня воды производятся при монтаже насоса.  Имеется санитарная зона 1-го пояса радиусом 30метров с ограждением. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны.

Вода из скважины насосом первого подъёма подаётся в распределительную сеть  посёлка.  Добываемая  подземная вода не соответствует требованиям СанПиН 21.4.1074-01 по содержанию железу. Водозабор дер.Смирное обеспечивает водой население и прочих потребителей дер.Смирное.

6.Водозабор села Ломинцево  расположен на въезде в село. Водозабор состоит из одной артезианской скважины.

Артезианская скважина №1326, пробурена в 1955году, глубина скважины 88метров. На глубине 57метров установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110 производительностью 10м3/час. Водоносный горизонт – упинский. Устье и горловина скважины размещена в надземном  ж/бетонном кольце с перекрытием и крышкой. Скважина оборудована краном для отбора проб. Оголовок герметизирован, расположен на высоте 0,5метров от бетонного днища. Установлен прибор учёта воды марки ОСВ -40. Замеры уровня воды производятся при монтаже насоса. Имеется санитарная зона 1-го пояса радиусом 30метров с ограждением. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны. Вода из скважины подаётся в водонапорную башню V= 15м3 и далее в водопроводную сеть села Ломинцево. Добываемая  подземная вода не соответствует требованиям СанПиН 21.4.1074-01 по содержанию железу.

Водозабор с.Ломинцево обеспечивает водой население и прочих потребителей села Ломинцево.

2.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности

Очистка воды.

Качество питьевой воды подаваемой населению МО Ломинцевское является достаточно надежной в эпидемиологическом отношении, по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным содержанием железа, жесткостью, мутностью, что связано с природным составом вод эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Станций обезжелезивания нет.

Используемый метод очистки воды - хлорирование.

В  связи с высоким содержанием железа возникает необходимость  строительства  станций обезжелезивания.

Обеспеченность узлами учета:

Приборы учета воды установлены на всех водозаборах.

2.4. Описание технологических зон водоснабжения

(отдельно для каждого водопроводного сооружения)

Технологические зоны действия скважин

| № тех. зоны | Наименования | Территории снабжения водой |
| --- | --- | --- |
| Зона №1 | Водозабор пос.Ломинцевский | п.Октябрьский, дер.Усть-Колпна п.Ломинцевский |
| Зона №2 | Водозабор пос.Социалистический | пос.Социалистический |
| Зона №3 | Водозабор дер.Шевелёвка | дер.Шевелёвка п.Шахты№21 п.Рудный |
| Зона №4 | Водозабор пос.Шахты№20 | п.Шахты№20 п.Казначеевский |
| Зона №5 | Водозабор дер. Смирное | дер.Смирное. |
| Зона №6 | Водозабор села Ломинцево | сел Ломинцево |

2.5. Описание состояния и функционирования

существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды

Общая протяженность водопроводных сетей составляет:  35,8км.

Износ водопроводных сетей составляет более 80%,так как из стали выполнено приблизительно 67% от общей протяжённости сетей.

2.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе предприятия  составляет 35,8 км.  Строительство водопроводных сетей  было начато в 40-х  годах, больше половины сетей  проложено в 60-80гг., т.е. эксплуатируются уже  25-40 лет. Сети имеют средний   износ более 67% ,что сказывается на их высокой аварийности.

Диаметр труб: 200; 150; 100; 80; 50; 40; 32; 25; 20; 15 чугун, сталь, ПНД, асбоцемент.

В водопроводной сети преимущественно больше стальных труб, что в свою очередь сказывается на высокой аварийности сети водоснабжения.

Количество аварий за год-36(включая протечки).

Общая длина трубопровода составляет 35,8 км, из них ветхими считаются все 35,8 км. Необходимо произвести капитальный ремонт трубопроводной сети всего посёлка, также не исключена полная замена участков сети трубопровода, подверженной большей аварийности.

2.7. Определение возможности обеспечения качества воды

в процессе транспортировки

Для улучшения работы системы водоснабжения и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия.

Провести переутверждение запасов питьевой воды водозаборах. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды.

Осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. Предусмотреть строительство станций обезжелезивания и умягчения на всех водозаборах .

Разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах.

Выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное;

Провести капитальный ремонт и реконструкцию водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов.

Вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

Водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопроводных сетей необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к источникам водоснабжения.

2.8. Описание территорий МО Ломинцевское, неохваченных централизованной системой водоснабжения

Зоны, охваченные сетями водоснабжения

Зоны, неохваченные сетями водоснабжения

На территории, неохваченной водопроводными сетями острой нехватки водоснабжения в данный момент не ощущается, но с целью развития посёлка, необходимо провести водопровод  в эти зоны, для возведения нового строительства.

2.9. Описание существующих технических и технологических проблем

в водоснабжении МО Ломинцевское

Существующая система водоснабжения не стимулирует потребителей питьевой воды к ее экономному использованию. Население оплачивает фиксированный объем воды независимо от потребляемого. Значительный объем воды теряется в результате утечек в магистральных и внутридомовых сетях.

При выполнении мероприятий по реконструкции водопроводных сетей: замене труб, арматуры, санитарно-технического оборудования, установке счетчиков расхода воды возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека от 20% до 30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо внедрить систему экономического стимулирования.

В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;

- неблагоустроенная усадебная застройка подключается к центральному водопроводу с установкой местных водонагревателей.

Основными мероприятиями по водоснабжению на первый этап и планируемый срок являются:

- разработка проектов охранных зон 2-го, 3-го поясов;

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования;

- строительство станции умягчения и обеззараживания воды;

- организация лабораторного контроля качества питьевой воды;

- периодическое обследование источников питьевого водоснабжения и устранение выявленных недостатков;

- замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы.

2.10. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

Таблица баланса водоснабжения

| Водоснабжение | Максимальный Суточный (м3/сут) | Максимальный Часовой (м3/ч) | Максимальный секундный (л/с) |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход на хоз. питьевые нужды | 1319,6 | 54,98333 | 15,27315 |
| Расход от произ. предприятия | 329,9 | 13,74583 | 3,818287 |

2.11. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтённых ресурсов и потерь воды при её производстве и транспортировке

Данные за 2015 год

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 24 | тыс. куб.м | 114 | 323,8 |
| В том числе подземной | 25 | тыс. куб.м | 114 | 323,8 |
| Подано воды в сеть – всего | 26 | тыс. куб.м | 114 | 338,2 |
| В том числе: Своими насосами | 27 | тыс. куб.м | 114 | 323,8 |
| Самотеком | 28 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Воды, полученной со стороны | 29 | тыс. куб.м | 114 | 14,4 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | 30 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Из нее нормативно очищенная | 31 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33-стр.37) | 32 | тыс. куб.м | 114 | 171,1 |
| В том числе Своим потребителям(абонентам) | 33 | тыс. куб.м | 114 | 171,1 |
| Из них: Населению | 34 | тыс. куб.м | 114 | 149,4 |
| Буджетнофинансируемым организациям | 35 | тыс. куб.м | 114 | 12,7 |
| Прочим организациям | 36 | тыс. куб.м | 114 | 9,0 |
| Другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | 37 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Утечка и неучтенный расход воды( стр.26-стр.32) | 38 | тыс. куб.м | 114 | 167,1 |
| Число аварий | 39 | ед | 642 | 12 |
| Из них на водопроводных сетях | 40 | ед | 642 | 12 |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | 41 | чел | 792 | 21 |

2.12. Территориальный водный баланс подачи воды

по зонам действия водопроводных сооружений

(годовой и в сутки максимального водопотребления)

| Наименование потребления | 2015г. |
| --- | --- |
| Годовое | 171,1 тыс.куб.м |
| среднесуточное | 468,8 куб.м |
| Максимальное среднесуточное | 562,5 куб.м |

2.13. Структурный водный баланс реализации воды

по группам потребителей

2.14. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления

и о фактическом удельном водопотреблении

с указанием способа его оценки

Фактическое удельное водопотребление: 116,38 л/человека в сутки

Нормативное удельное водопотребление:259 л/человека в сутки

По данным Формы 1-водопровод:

| Кол-во населения(чел.) | л/чел. в месяц |
| --- | --- |
| 5530 | 1,216 |

2.15. Описание системы коммерческого приборного учёта воды

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Приборов системы коммерческого учёта воды у населения  нет, необходим монтаж приборов на скважинах, на насосных станциях, на водонапорных башнях, на сетях, и у абонентов.

Учитывая анализ потерь  воды при транспортировке, резерв производственных мощностей системы водоснабжения, не менее 10%.

2.16.Энергетические характеристики оборудования

системы водоснабжения

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов | 42 | Тыс. кВт/час | 245 | 348,9 |
| Затраты на мероприятия по энергосбережению | 43 | Тыс.руб | 384 | - |
| Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению | 44 | Тыр.руб | 384 | - |

2.17.Технические характеристики участков водопроводных сетей, включая  годы начала эксплуатации, тип изоляции

Сети водопровода:  всего  -  35,8 км, из них:

-  водоводы      7,5  км

-   водопроводные  уличной сети  - 19,1км.

-   дворовые сети                               9,2 км

Диаметр труб: 200; 150; 100; 80; 50; 40; 32; 25; 20; 15 чугун, сталь, ПНД, асбоцемент

2.18. Статистика отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов)за предшествующие 5(пять) лет

Данные на 2013 год.

Утечка и неучтённый расход воды составляет 167,1 тыс.м3.

Общее число аварий: 12

Из них на водопроводных сетях:12

2.19. Существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Процедуры диагностики производятся визуальным методом, в соответствии с наряд заданиями эксплуатирующей организации. Планирование капитальных ремонтов осуществляется на основании данных о аварийности и качестве воды в распределительной сети. Данных о планировании капитальных (текущих) ремонтов нет.

2.20. Предложения для определения потенциальной ГРО

в сфере водоснабжения МО Ломинцевское

Потенциальной гарантирующей организацией в сфере водоснабжения МО Ломинцевское предлагается МУП «ЖКХ Ломинцевское».

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать МУП «ЖКХ Ломинцевское», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

- ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

На данный момент основным потребителем услуг водоснабжения, оказываемых МУП «ЖКХ Ломинцевскоеие», является население. При этом население потребляет воды 149,4 тыс куб.м, в результате прочие потребители (бюджетные и прочие организации) потребляют в среднем 21,7тыс куб.м. Таким образом население является основным потребителем услуг водоснабжения.

3.1. Фактическое и ожидаемое потребление воды (годовое, среднесуточное,  максимальное среднесуточное)

| Наименование потребления | 2013г. | 2018г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 171,1 тыс.куб.м | 184,2 тыс.куб.м | 196,1 тыс.куб.м |
| среднесуточное | 468,8 куб.м | 504,6 куб.м | 537,3 куб.м |
| Максимальное среднесуточное | 562,5 куб.м | 605,6 куб.м | 644,7 куб.м |

В Связи с расширением жилого фонда по генплану и обеспечением централизованным водопроводом поселений, не имеющих централизованной водопроводной сети, увеличиваем показатель подачи воды на 10%

3.2.Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций.

3.3. Распределение водопотребления по категориям потребителей

| Потребители | Водопотребление, 2011г. (тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 0,8 тыс. м3/сут / 149,388 тыс. м3/год |
| Промышленность | 0,03 тыс. м3/сут / 10,7 тыс. м3/год |
| Бюджетные организации | 0,09 тыс. м3/сут / 12.675 тыс. м3/год |
| Собственные нужды | 0,28 тыс. м3/сут / 102,6 тыс. м3/год |
| Потери | 155 м3/сут / 167,060 тыс. м3/год |
| Итого | 1,48 тыс. м3/сут / 338,187 тыс. м3/год |

3.4.Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Структура реализации характеризуется тем, что основным потребителем услуг водоснабжения и водоотведения, оказываемых МУП «ЖКХ Ломинцевское», является население. При этом население потребляет воды 149,4 тыс куб.м, в результате прочие потребители (бюджетные и прочие организации) потребляют в среднем 21,7тыс куб.м. Таким образом население является основным потребителем услуг водоснабжения.

3.5. Фактические и планируемые потери воды

при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

| Потери | 2013г. | 2018г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 167,1 тыс.куб.м | 178,1 тыс.куб.м | 181,1 тыс.куб.м |
| среднесуточное | 457,8 куб.м | 487,9 куб.м | 496,2 куб.м |
| Максимальное среднесуточное | 549,4 куб.м | 585,5 куб.м | 595,4 куб.м |

На данный момент потери воды при транспортировке составляют 167,060 тыс. м3.

3.6. Перспективный водный баланс

|  | 2013 | 2014 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями первого подъёма | 323 812 м3 | 312 392 м3 | 338 574м3 | 339 835м3 |
| Подано воды в сеть | 338 210 м3 | 312 392 м3 | 338 574м3 | 339 835м3 |
| Отпущено потребителям | 171 134 м3 | 183 328 м3 | 193 456м3 | 189 976м3 |
| Утечки, неучтённые расходы. | 167 147 м3 | 176 324 м3 | 165 734 м3 | 184 541 м3 |
| Отпущено воды населению | 149 443 м3 | 152 387 м3 | 153 498 м3 | 154 956 м3 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 12 749 м3 | 12 534 м3 | 13 000 м3 | 13 200 м3 |
| Прочим организациям | 9 075 м3 | 9 500 м3 | 9 600 м3 | 9 650 м3 |

3.7. Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

| Требуемая мощность водозаборных сооружений | 2013 | 2014 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая | 4300 м³ | 4600 м3 | 5000м3 | 5800м3 |
| Среднесуточная | 11,8 м³ | 12,6 м³ | 13,7 м3 | 15,9 м3 |
| Максимальная | 14,1 м3 | 15,1 м3 | 16,4 м3 | 19,1 м3 |

Очистные сооружения отсутствуют.

На данный момент МО Ломинцевское в строительстве очистных сооружений не нуждается, в связи с соответствием качества воды санитарным нормам. Но при рассмотрении проекта строительства новых скважин нужно провести лабораторные исследования по проверке качества  воды повторно.

3.8. Перечень объектов нового строительства, в том числе: объекты жилищного фонда; объекты общественного фонда

Расширение жилищного фонда на территории МО Ломинцевское не планируется в связи с демографической ситуацией и прогнозам численности населения.

Состояние социально-экономической ситуации в стране отрицательно отразилось на изменении демографии муниципального образования: устойчиво обозначилось снижение численности населения, изменение его структуры, естественная убыль превысила рождаемость, высок уровень преждевременной смертности.

Повышение качества жизни, заложенное в ряде целевых федеральных и региональных программ, направлено на улучшение демографической ситуации и снижение отрицательных показателей.

Динамика изменения численности населения на территории муниципального образования показывает сокращение населения за период в 18 лет в среднем на 30%.

Анализ  данных показывает, что темпы уменьшения численности населения за последний период снизились. Проектом принята условная стабилизация количества населения в границах территории в рамках существующей численности и заложен 10% резерв на демографическую емкость территории. Таким образом, расчетная численность населения муниципального образования принята в количестве 5500 - 6080 человек.

3.9 Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства

Объекты нового строительства в настоящее время не определены. Требуемые мощности по водоснабжению находятся еще в разработке

3.10. Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз

Данные представлены в соответствии с генпланом.

На исходный год общая площадь жилого фонда МО Ломинцевское составляет 147,4 тыс. кв. м. (3463 квартиры); в том числе муниципальный жилищный фонд – 31,5 тыс. кв. м., частный жилищный фонд – 58,8 тыс. кв. м.

Общая площадь аварийного жилого фонда 1,0 тыс. кв. м.; ветхого – 20,6тыс. кв. м.

По материалу стен капитальные – 46,7 тыс. кв. м., деревянные и смешанные - 94,5 тыс. кв. м.

Характеристика жилого фонда  МО Ломинцевское

| Наименование показателя | 2015 г. |
| --- | --- |
| Жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс. кв.м) | 147,4 |
| Жилая площадь (тыс. кв.м) |  |
| Число квартир (единиц) | 3463 |
| Муниципальный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс .кв.м) | 31,5 |
| Государственный жилищный фонд: | - |
| Общая площадь (тыс. кв.м) |  |
| Общественный жилищный фонд: | - |
| Общая площадь (тыс. кв.м) |  |
| Частный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс. кв.м) | 58,8 |
| Общая площадь аварийного жилищного фонда (тыс. кв.м) | 1,0 |
| Площадь ветхого жилищного фонда (тыс. кв.м) | 20,6 |
| Площадь всего жилищного фонда, оборудованная (тыс. кв.м): |  |
| - водопроводом | 67,1 |
| - канализацией | 31,5 |
| - центральным отоплением | 18,6 |
| - газом | 80,5 |
| - ваннами (душем) | 25,5 |
| - горячим водоснабжением | - |

Данные по обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием отсутствуют.

Существующая обеспеченность общей площадью, не считая ветхого и аварийного, составляет – 23 м2/чел.

Первоочередные задачи ликвидации ветхого и аварийного фонда предполагают минимальные объемы первоочередного жилищного строительства не менее 21,6 тыс. кв. м.

С учетом того, что жилой фонд, большей частью, представлен частной усадебной и секционной 2-х этажной застройкой, основные объемы жилищного строительства будут осуществляться за счет реконструкции существующих жилых территорий, улучшения качества и благоустройства жилья.

В первоочередные мероприятия включено строительство 2-этажного жилого дома по ул. Пролетарская в п. Ломинцевский

К расчетному сроку ориентировочная обеспеченность населения общей площадью жилого фонда составит 30 м2/чел.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

4.1. План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения

| п/п | Наименование работ |  |  | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Устройство частотных преобразователей и насосных станций |  | 2400 | 2400 | 2400 |  |  |  | 2400 |
| 2 | Замена трубопровода |  | 29 166 | 29 166 | 29 166 |  |  |  | 29 166 |
| 3 | Замена запорной арматуры |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500 |
| 4 | Капитальный ремонт насосных станций |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |
| 5 | Строительство станций очистки (Шахты 22, Шахты 25, Панарино, Кожуховка |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения МО Ломинцевское включают:

- Обеспечения сбалансированного обеспечения потребностей населения, социальной сферы и промышленности в воде

- Поддержание стандартов качества питьевой воды

- Модернизация системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде при сохранении качества и надежности водоснабжения

4.2.План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

| п/п | Наименование работ | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013-15 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 |
| 1 | Бурение скважин |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | Строительство водопроводной сети |  | 4300 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |

4.3. Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения

|  |  |  | Год/Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013-16 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Итого | 4300 | 37666 | 42666 | 47666 |  |  |  | 37666 |

4.4. Оценку мощностей резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений)

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 24 | тыс. куб.м | 114 | 323,8 |
| В том числе подземной | 25 | тыс. куб.м | 114 | 323,8 |
| Подано воды в сеть – всего | 26 | тыс. куб.м | 114 | 338,2 |
| В том числе: Своими насосами | 27 | тыс. куб.м | 114 | 323,8 |
| Самотеком | 28 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Воды, полученной со стороны | 29 | тыс. куб.м | 114 | 14,4 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | 30 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Из нее нормативно очищенная | 31 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33-стр.37) | 32 | тыс. куб.м | 114 | 171,1 |
| В том числе Своим потребителям(абонентам) | 33 | тыс. куб.м | 114 | 171,1 |
| Из них: Населению | 34 | тыс. куб.м | 114 | 149,4 |
| Бюджетным организациям | 35 | тыс. куб.м | 114 | 12,7 |
| Прочим организациям | 36 | тыс. куб.м | 114 | 9,0 |
| Другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | 37 | тыс. куб.м | 114 | - |
| Утечка и неучтенный расход воды ( стр.26-стр.32) | 38 | тыс. куб.м | 114 | 167,1 |
| Число аварий | 39 | ед | 642 | 12 |
| Из них на водопроводных сетях | 40 | ед | 642 | 12 |
| Среднегодовая численность работников основной деятельности | 41 | чел | 792 | 21 |

Учитывая анализ потерь  воды при транспортировке, резерв производственных мощностей системы водоснабжения, не менее 10%

5. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ СЕТЯМ

На территории  МО Ломинцевское бесхозных сетей нет.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ МО ЛОМИНЦЕВСКОЕ

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать МУП «ЖКХ Ломинцевское», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

Председатель комитета

по вопросам жизнеобеспечения,

строительства

и дорожно-транспортному хозяйству			Д.А. Субботин

Приложение 3

к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район

от __________ № ___________

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Огаревское

Щекинского района Тульской области

на период с 2013 по 2023 годы

      - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальное образование Огаревское – составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - сельское поселение. Административный центр муниципального образования – рабочий поселок Огаревка.

Население муниципального образования составляет  - 6661 чел.

Территория муниципального образования - 40080 га

Климат.

Климат поселения умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно холодной зимой.

Климатические условия создаются в основном в результате перемещения атлантических воздушных масс, в результате чего зимой теплый воздух вызывает снегопады, иногда оттепели, сопровождаемые туманами, происходит ослабление морозов. Летом воздух с Атлантики наоборот охлаждает местные континентальные воздушные массы.

Значительное влияние на климат района оказывают арктические циклоны, вызывающие резкие похолодания зимой, заморозки весной, в начале лета, осенью.

Среднегодовая температура составляет 4,7ОС.

Абсолютная максимальная температура составляет +38ОС.

Абсолютная минимальная температура составляет -42ОС.

Средняя температура воздуха по месяцам:

| месяцы | год |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| -10,0 | -9,5 | -4,0 | 5,2 | 13,0 | 16,7 | 18,7 | 17,2 | 11,8 | 5,1 | -1,2 | -6,4 | 4,7 |

Средняя продолжительность безморозного периода – 141 день. Средняя температура отопительного периода -4,2ОС, средняя продолжительность отопительного периода – 210 суток.

Выпадение атмосферных осадков связано в основном с прохождением циклонов и антициклонов. По сумме осадков район относится к зоне достаточного увлажнения.

Среднее количество осадков по месяцам:

| месяцы | год |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 35 | 31 | 34 | 38 | 52 | 63 | 82 | 64 | 52 | 48 | 45 | 42 | 590 |

Относительная влажность меняется в широких пределах, самая высокая относительная влажность наблюдается в ноябре-январе, среднемесячный минимум и наименьшее число сухих дней в мае. Преобладающим направлением ветра в течение года в летний период является западное, в зимний период – западное и юго-восточное. Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/сек. Продолжительность периода комфортных климатических условий составляет около 100 дней с 25 мая по 3 сентября.

2. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Водоснабжения МО Огаревское осуществляется из подземных источников, расположенных в границах административного района. Общее количество скважин – 12 штук. Скважины находятся на балансе Администрации МО Огаревское.

Упрощенная схема водоснабжения: скважина, насосная станция, насосная станция второго подъёма(ЧРП), распределительная сеть, потребители (водоразборные колонки).

Рис. 1 Упрощенная схема водоснабжения МО Огаревское

2.1 Структура системы водоснабжения МО Огаревское и территориально-институционального деления МО Огаревское на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение МО Огаревское

Эксплуатация систем водопроводного хозяйства возложена на МУП «Огаревское ЖКХ». Данная организация  обслуживает все МО Огаревское. Организация находится по адресу: г. Тула, Щекинский район, р.п. Огаревка, ул. Шахтерская, д 7 Генеральный Директор: Казимир Юрий Павлович.

2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источниками водоснабжения являются подземные источники – артезианские скважины. На участке имеется 12 эксплуатационных скважин. Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся в МО Огаревское составляет 46,841 км.

| Источник водоснабжения | д. Гниловка, (Красногорка) |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Администрация Щекинского района |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Р.п. Огаревка 900 чел. Ул. Шахтная, Клубная, Первомайская, Школьная, Угольная, Советская, Коммунальная, Амбулаторная, д.Огаревка 100 чел |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Расположена восточнее д. Гниловка, скважина № 2025 оборудована на упинском водоносном горизонте - 1958 г.; Производительность – 35 м3/час скважина № 2854 оборудована на озерско-хованском горизонте - 1964 г. Производительность – 35 м3/час скважина № б/н оборудована на озерско-хованском горизонте - 1958г.(на консервации). Производительность – 35 м3/час Дебет - № 2025 35 мЗ/час, глубина 45 м, № 2854 35 мЗ/час глубина 95 м. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Насосы ЭЦВ 8-25/100, ЭЦВ 8-25/150 график работы скв.2025- 24 часа, скв.2854 - 4часа. Расположена восточнее д. Гниловка 1958 г., перекачные насосыТи 1C7 -38/88, ЦНС - 60/99 -24 часа , дренажный насос GRUNDFOS КР 150- А1. Резервуар - емкость 500 м3, 24 часа в сутки. |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | общая протяженность 7200 диаметр 150мм. протяженность 2200 м. диаметр 150мм. протяженность 2815м. диаметр 50-100мм. протяженность 2166 м. год ввода в эксплуатацию 1940 |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 15% |
| Обеспеченность узлами учета | отсутствует |
| Дополнительная информация | Отсутствие санитарной зоны (ограждения) |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Общее состояние системы водоснабжения, % износа | 80% |

| Источник водоснабжения | д. Ягодное |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Администрация Щекинского района |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Р.п. Огаревка 1870 чел, ул. Железнодорожная, Школьная, 1-я Клубная, Зеленая, Шахтерская, Первомайская, Комсомольская, Новая, Аварийная, Почтовый пер., Шоссейный пер. |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Источник водоснабжения находится в юго-восточной части д. Ягодное, скважина № 5011 1981 г. глубина 83,5 м оборудована на озерско-хованском горизонте. Производительность- 22 мЗ/ч; скважина № 1202 - 1954 г. глубина 75 м оборудована на упинском горизонте. Производительность- 35 мЗ/ч, скважина № б/н оборудована на упинском горизонте глубина 75 м,1978 г.(резерв). Производительность – 22 м3/час Насосы ЭЦВ 8-16/100 шт.-1 часы работы-24, ЭЦВ 8-16-140 IUT.-1 часы работы -18/31IB8-16-140 (резерв) |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | Ориентировочная общая протяженность – 19,92км. протяженность 3420 (пнд) -2007год протяженность 11550 (чугунные) протяженность 4950 (стальные) год ввода в эксплуатацию 2007, 1951. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Перекачные насосы К 90/50/200-часы работы 24, К 20/30 часы работы-0, ЦНС 60- 99 часы работы -о. Резервуары шт.З- емкость каждого 40мЗ, 24 часа в сутки. Насосная перекачная станция 3-го подъема №84, расположена в северной части р.п. Огаревка, перекачные насосы К-80 50-200 2 шт.- 0 час., НСЦ -60/90 шт.-1 часы работы 24, 2 резервуара по 270 м3. 1949 год ввода в эксплуатацию, 24 часа. Скважина № 896 находится в здании насосной, глубина 90 м, упинский водоносный горизонт, находится на консервации |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 15% |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | отсутствует |
| Дополнительная информация | Отсутствие санитарной зоны (ограждения) |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 85% |

| Источник водоснабжения | Водозабор в д. Дружба введен в эксплуатацию в 2008 г. Артскважина глубиной 94 м, производительностью – 28 м3/час. Водозабор в п.10-й Октябрь введен в эксплуатацию в 1989 г. Артскважина глубиной 94 м, производительностью – 25 м3/час. Водозабор в д. Выселки введен в эксплуатацию в 1940 г. Артскважина глубиной 100 м, производительностью – 20 м3/час. Водозабор ст. Мостовая введен в эксплуатацию в 1982 г. Артскважина глубиной 100 м, производительностью – 35 м3/час. Водозабор в д. Хмелевец Крюково введен в эксплуатацию в 1975 г. Артскважина глубиной 94м, производительностью - 16 мЗ/час. Водозабор в д. Наумовка введен в эксплуатацию в 1960 г. Артскважина глубиной 94м, производительностью - 16 мЗ/час. Все водозаборы обеспечены зоной санитарной охраны строгого режима радиусом 30 м. Водоносный горизонт защищен от опасности бактериального загрязнения с поверхности суглинками четвертичного возраста мощностью 14-16 м. В пределах участков водозаборов источники загрязнения подземных вод отсутствуют. Охват населения централизованным водоснабжением – 100%. Водопроводная сеть д.Большие Озёрки, д.Малые Озёрки, д.Кресты, д. Грецовка, пос. Шахтёрский запитана от водопроводной сети г. Щекино, которая закольцована от 4-х водозаборов (Западный, Щевелёвский, Троснянский, Большие Озёрки). Количество населения - 865 чел. Система водоснабжения д. Огарёвка Щекинского района (90чел) запитана от скважины. Система водоснабжения д. Хмелевец-Крюково Щекинского района (90чел) запитана от скважины (бесхозяйной), которая расположена в д. Хмелевец- Крюково. Система водоснабжения д. Наумовка Щекинского района (12чел) запитана от скважины, расположенной в д. Наумовка. Система водоснабжения с Костомарово Щекинского района (118чел) запитана от водозабора г. Советск Щекинского района. ст. Житово Щекинского района (28чел) - источник водоснабжения - водоразборная колонка от скважины, расположенной в населенном пункте ст. Житово |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственник - МО Щекинский район, Тульской области. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Горячкино, пос. 10 Октябрь, пос. Майский, пос. Шахтёрский, д. Большие Озёрки, д. Малые Озёрки, д. Кресты, д. Грецовка, д. Огарёвка, д. Старые Выселки, д. Новые Выселки, с. Костомарово, д. Хмелевец Крюково, ст. Житово, д. Наумовка |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Водозабор в д. Дружба - Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год. Водозабор в п. 10 Октябрь- Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 месяц. Водозабор в д. Новые Выселки – Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год. Имеется водонапорная башня Рожновского. Водозабор в ст. Мостовая – Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год. Водозабор в д. Хмелевец Крюково – Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год. Водозабор в д. Наумовка – Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год. Все артскважины забирают воду из Озерско-Хованского водоносного горизонта. |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | Ориентировочная общая протяженность – 14,82 км. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | 19% |
| Обеспеченность узлами учета | отсутствует |
| Дополнительная информация | По содержанию общей жесткости вода из всех скважин не отвечает требованиям СанПиН |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Общее состояние системы водоснабжения, % износа | 60% |

Водозабор (д. Гниловка),

скважина № 2025 оборудована на

упинском водоносном горизонте - 1958 г.

Производительность – 35 м3/час

скважина № 2854 оборудована на озерско-хованском горизонте - 1964 г. Производительность – 35 м3/час

скважина № б/н оборудована на озерско-хованском горизонте - 1958 г.(на консервации). Производительность – 35 м3/час

Водозабор (д. Ягодное),

скважина № 5011 1981 г. глубина 83,5 м оборудована на озерско-хованском горизонте. Производительность- 22 мЗ/ч;

скважина № 1202 - 1954 г. глубина 75 м оборудована на упинском горизонте. Производительность- 35 мЗ/ч,

скважина № б/н оборудована на упинском горизонте глубина 75 м,1978 г.(резерв). Производительность – 22 м3/час.

Водозабор в д. Дружба введен в эксплуатацию в 2008 г. Артскважина глубиной 94 м, производительностью – 28 м3/час. Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год.

Водозабор в п.10-й Октябрь введен в эксплуатацию в 1989 г. Артскважина глубиной 94 м, производительностью – 25 м3/час. Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 месяц.

Водозабор в д. Новые Выселки введен в эксплуатацию в 1940 г Артскважина глубиной 100м, производительностью - 16 мЗ/час. Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год. Имеется водонапорная башня Рожновского.

Водозабор в ст. Мостовая введен в эксплуатацию в 1982 г. г Артскважина глубиной 100 м, производительностью - 35 мЗ/час. Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год.

Водозабор в д. Хмелевец Крюково введен в эксплуатацию в 1975 г Артскважина глубиной 94м, производительностью - 16 мЗ/час. Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год.

Водозабор в д. Наумовка введен в эксплуатацию в 1960 г Артскважина глубиной 94м, производительностью - 16 мЗ/час. Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год.

2.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Сооружения для очистки и подготовки воды перед подачей в водопроводную сеть отсутствуют, качество воды отвечает санитарным нормам.

Обеззараживание воды производится путём введения раствора хлорной извести.

2.4. Описание технологических зон водоснабжения

(отдельно для каждого водопроводного сооружения)

Технологические зоны действия скважин

| № тех. зоны | Наименования скважин | адреса снабжения водой |
| --- | --- | --- |
| Зона №1 | №2025,№2854 | Р.п. Огаревка Ул.Шахтная, Клубная, Первомайская, Школьная, Угольная, Советская, Коммунальная, Амбулаторная, д.Огаревка |
| Зона №2 | №5011,№1202 | Р.п. Огаревка ул. Железнодорожная, Школьная, 1-я Клубная, Зеленая, Шахтерская, Первомайская, Комсомольская, Новая, Аварийная, Почтовый пер., Шоссейный пер. |

Скважина	в д. Дружба - запитан населенный пункт д. Горячкино (541 чел.);

Скважина в п. 10 Октябрь - запитан населенный пункт п. 10 Октябрь (412 чел.);

Скважина в д. Новые Выселки - запитаны населенные пункты д. Новые Выселки, Старые Выселки (97);

Скважина  в ст. Мостовая - запитан населенный пункт п. Майский (489 чел.).

Водопроводная сеть д.Большие Озёрки, д.Малые Озёрки, д.Кресты, д. Грецовка, пос. Шахтёрский запитана от водопроводной сети г. Щекино, которая закольцована от 4-х водозаборов (Западный, Щевелёвский, Троснянский, Большие Озёрки). Количество населения - 865 чел.

Система водоснабжения д. Огарёвка Щекинского района (90чел) запитана от скважины.

Система водоснабжения д. Хмелевец-Крюково Щекинского района (90чел) запитана от скважины (бесхозяйной), которая расположена в д. Хмелевец- Крюково.

Система водоснабжения д.Наумовка Щекинского района (12чел) запитана от скважины, расположенной в д. Наумовка.

Система водоснабжения с Костомарово Щекинского района (118чел) запитана от водозабора г. Советск Щекинского района.

ст. Житово Щекинского района (28чел) - источник водоснабжения - водоразборная колонка от скважины, расположенной в населенном пункте ст. Житово

2.5.Описание состояния и функционирования

существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды

Насосная станция

Д. Гниловка

Насосы ЭЦВ 8-25/100, ЭЦВ 8-25/150 график работы скв.2025- 24 часа, скв.2854 - 4часа.

Расположена восточнее д. Гниловка 1958 г., перекачные насосыТи 1C7 -38/88, ЦНС - 60/99 -24 часа , дренажный насос GRUNDFOS КР 150-

А1. Резервуар - емкость 500 м3, 24 часа в сутки.

Д.Ягодное

Насосы ЭЦВ 8-16/100 шт.-1 часы работы-24, ЭЦВ 8-16-140 шт.-1 часы работы -18/31IB8-16-140 (резерв)

Перекачные насосы К 90/50/200-часы работы 24, К 20/30 часы работы-0,

ЦНС 60- 99 часы работы -о.

Резервуары шт.З- емкость каждого 40мЗ, 24 часа в сутки.

Насосная перекачная станция 3-го подъема №84, расположена в северной части р.п. Огаревка, перекачные насосы К-80 50-200 2 шт.- 0 час.,

НСЦ -60/90 шг.-1 часы работы 24,

2 резервуара по 270 м3.

1949 год ввода в эксплуатацию, 24 часа.

Скважина № 896 находится в здании насосной, глубина 90 м,

упинский водоносный горизонт, находится на консервации.

Водозабор в д. Дружба -Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год.

Водозабор в п. 10 Октябрь-Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 месяц.

Водозабор в д. Новые Выселки –Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год. Имеется водонапорная башня Рожновского.

Водозабор в ст. Мостовая –Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год.

Водозабор в д. Хмелевец Крюково –Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год.

Водозабор в д. Наумовка –Насос-ЭЦВ-6-16-140, время работы 1 год.

2.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей

В целом состояние водопроводных сетей находится в неудовлетворительном положении.

Износ водопроводных сетей составляет более 80%.

| МО Огаревское |  | 46,841 |
| --- | --- | --- |
| Водопровод, д. Ягодное, в районе д. 49 | МО Щекинский район | 3,2 |
| Водопроводные сети, п. Огаревка | МО Щекинский район | 3,069 |
| Водопроводная сеть, д. Наумовка | МО Щекинский район | 1,145 |
| Водопроводная сеть, д. Хмелевец-Крюково | МО Щекинский район | 1,28 |
| Водопроводная сеть, д. Большая Мостовая | МО Щекинский район | 3,927 |
| Водопроводная сеть, д. Спицино | МО Щекинский район | 0,9 |
| Водопроводная сеть, п. Майский | МО Щекинский район | 1,776 |
| Водопроводная сеть, д. Новые Выселки | МО Щекинский район | 0,8 |
| Водопроводная сеть, п. 10-й Октябрь | МО Щекинский район | 2,744 |
| Водопроводная сеть, д. Старые Выселки | МО Щекинский район | 0,9 |
| Водопровод, р.п. Огаревка | МО Щекинский район | 27,1 |

2.7. Описание территорий МО Огаревское, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В соответствии с генпланом  по программе замены ветхого жилья необходимо провести водопровод  в эти зоны, для возведения нового строительства.

2.8.Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении МО Огаревское

Основным источником питьевого водоснабжения МО  Огаревское являются подземные воды из артезианских скважин.

Необходимо провести дополнительную экспертную оценку запасов подземных вод и её качества для хозяйственно-питьевых нужд в увязке с перспективными планами развития района.

Основными проблемами поселка являются:

- снижение качества подземной воды;

- вторичное загрязнение питьевой воды при транспортировке в связи с наличием металлических трубопроводов(сталь)

- большое количество потерь воды при транспортировке, около 19%.

-низкое КПД насосного оборудования,30%

- отсутствие приборов учёта воды

-неудовлетворительное состояние сетей, износ составляет 90%

2.9.Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

Фактическое удельное водопотребление: 30,2 л/человека в сутки Нормативное удельное водопотребление: 99 л/человека в сутки.

Проанализировав фактическое и нормативное водопотребление можно сделать вывод, что количество поставленной воды населению ниже нормативного значения.

2.10.Территориальный водный баланс подачи воды

по зонам действия водопроводных сооружений

(годовой и в сутки максимального водопотребления)

| Наименование потребления | 2013г. Тыс. м3 |
| --- | --- |
| Годовое | 51,8 |
| среднесуточное | 0,14 |
| Максимальное среднесуточное | 0,17 |

2.11. Структурный водный баланс реализации воды

по группам потребителей

Д. Гниловка

д. Ягодное

2.12.Энергетические характеристики оборудования

системы водоснабжения

Данные за 2014 год.

| Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов | 91,3 тыс.кВт/час | Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов |
| --- | --- | --- |

2.13.Технические характеристики участков водопроводных сетей, включая  годы начала эксплуатации, тип изоляции

Д.Гниловка

Д.Ягодное

2.14.Статистика отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов)

Данные имеются только на 2013 и на 2011 года.

Данные за предыдущие года - отсутствуют.

За 2013г. :

Неучтённый расход воды составляет 0,7 тыс.м3.

За 2011г. :

Неучтённый расход воды составляет 18,6 тыс.м3.

2.15.Существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Процедуры диагностики производятся визуальным методом, в соответствии с наряд заданиями эксплуатирующей организации. Планирование капитальных ремонтов осуществляется на основании данных о аварийности и качестве воды в распределительной сети. Данных о планировании капитальных (текущих) ремонтов нет.

2.16. Перечень потребителей (абонентов) обеспеченных коммерческим приборным учётом воды и планы по установке приборов учёта воды

Счётчики коммерческого учёта воды у населения не установлены.

Планируется установить приборы учёта всем потребителям (абонентам).

2.17.Схемы автоматизации и обслуживания насосных станций

Схема управления насосом и преобразователь частоты обеспечивают выполнение следующих функций:

- плавный пуск и торможение насоса;

- автоматическое управление по уровню или давлению;

- защиту от «сухого хода»;

- автоматическое отключение электронасоса при неполнофазном режиме, недопустимом снижении напряжения, при аварии в водопроводной сети;

- защиту от перенапряжений на входе преобразователя частоты А1;

- сигнализацию о включении и выключении насоса, а также об аварийных режимах;

- обогрев шкафа управления при отрицательных температурах в помещении насосной.

2.18.  Базовые значения ключевых показателей энергетической и экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям

КПД насосного оборудования составляет порядка 40%.   Необходима замена насосного оборудования под нужные параметры и установка приборов учета подачи воды.

2.19. Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения МО Огаревское

Потенциальной гарантирующей организацией в сфере водоснабжения

МО Огаревское предлагается МУП «Огаревское ЖКХ».

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать МУП «Огаревское ЖКХ», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, а также квалификации персонала.

3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов

в сфере водоснабжения

На данный момент основным потребителем услуг водоснабжения, оказываемых МУП «Огаревское ЖКХ», является население. При этом на население расходуется 41,8 тыс.м3 в результате на прочих потребителях (бюджетные и прочие организации) расходуется 1,9 тыс.м3. Таким образом, население является основным потребителем услуг водоснабжения.

3.1. Фактическое и ожидаемое потребление воды

(годовое, среднесуточное,  максимальное среднесуточное)

| Наименование потребления | 2013г. тыс.куб.м | 2018г. тыс.куб.м | 2023г. тыс.куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 43,7 | 47,5 | 58,67 |
| среднесуточное | 117,99 | 128,25 | 158,4 |
| Максимальное среднесуточное | 141,588 | 153,9 | 190,09 |

3.2.Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Д. Гниловка

Д.Ягодное

3.3.Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На данный момент потери воды при транспортировке составляют 15%

| Потери | 2013г. тыс.м3 | 2014г. тыс.м3 | 2018г. тыс.м3 | 2023г. тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| годовые | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 3,1 |
| среднесуточные | 1,89 | 2,43 | 4,09 | 8,37 |
| максимальные | 2,268 | 2,916 | 4,86 | 10,044 |

3.4. Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей)

|  | 2013 | 2014 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями первого подъёма | 51 800 м3 | 52 300 | 56 000 | 63 120 |
| Подано воды в сеть | 44 400 м3 | 45 100 | 50 100 | 60 812 |
| Отпущено потребителям | 43 700 м3 | 44 500 | 48 500 | 56 120 |
| Утечки, неучтённые расходы. | 700 м3 | 750 | 900 | 10 110 |
| Отпущено воды населению | 41 800 м3 | 42 300 | 46 100 | 53 000 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 1 300м3 | 2 000 | 5 900 | 13 000 |
| Прочим организациям | 600 м3 | 1 000 | 4 324 | 12 173 |

3.5.Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

| Требуемая мощность водозаборных сооружений | 2013 м³ | 2014 м³ | 2018 м³ | 2023 м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая | 115 000 | 118 000 | 140 000 | 220 000 |
| Среднесуточная | 310 500 | 318 600 | 378 000 | 594 000 |
| Максимальная | 372 600 | 382 320 | 453,6 | 712,8 |

3.6. Перечень объектов подлежащих

комплексному капитальному ремонту

Комплексному капитальному ремонту подлежать следующие объекты системы водоснабжения:

1.Водопроводные сети

2.Насосные станции

3.Запорная арматура

4.Колодцы

5.Скважины

3.7. Перечень объектов нового строительства, в том числе: объекты жилищного фонда; объекты общественного фонда

Планировочная структура поселения остается в основном в существующем виде, расширение на перспективу жилой зоны предусматривается только за счет использования части земель сельскохозяйственного использования. Для этого в проекте предусмотрены резервные территории.

Обеспечение объемов нового строительства может быть осуществлено при условии предоставления новых видов кредитования населения для приобретения жилья, участия граждан в долевом строительстве, жилищно-накопительных программах, использования ипотеки.

Планируемое место расширения жилищного фонда.

3.8. Основные показатели, характеризующие водопотребление

объектов нового строительства

Объекты нового строительства в настоящее время не определены. Требуемые мощности по водоснабжению находятся еще в разработке.

3.9. Карта расчётных элементов деления территорий

3.10. Описание расчётных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоснабжения) и перспективном состоянии

В настоящее время перспективные схемы ещё не определены.

3.11. Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз

Данные представлены в соответствии с генпланом.

Жилищный фонд на 01.01.2008 года составил 79,9 тыс. м2 общей площади.

Средняя обеспеченность общей площадью составляет 27,55 м2 на одного жителя, что выше среднего показателя по Щекинскому району  - 22,8 м2/чел.

ХАРАКТЕРИСТИКА  жилищного фонда

| Наименование показателя | 2008 г. |
| --- | --- |
| Жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | 79,9 |
| Жилая площадь (тыс.кв.м) | 41,301 |
| Число квартир (единиц) | 1305 |
| Государственный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | 61,424 |
| Частный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | 18,476 |
| Общая площадь аварийного жилищного фонда (тыс.кв.м) | 4,094 |
| Площадь ветхого жилищного фонда (тыс.кв.м) | 13,518 |
| Площадь всего жилищного фонда оборудованная (тыс.кв.м): |  |
| - водопроводом | 56108 |
| - канализацией | 37604 |
| - центральным отоплением | 35747 |
| - газом | 54455 |
| - ваннами (душем) | 32598 |
| - горячим водоснабжением | - |

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

4.1. План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения

| п/п | Наименование работ | Стоимость тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013-16 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Устройство частотных преобразователей на насосных станциях |  |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 2 | Замена трубопровода | 500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 3 | Замена запорной арматуры |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | 500 | 3200 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |

4.2.План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

| п/п | Наименование работ | Стоимость тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Бурение скважин | 1500 | 1500 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |
| 2 | Строительство водопроводной сети Спицино, Бухоново, Бухоновский |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводной сети пос. Нагорный |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство артскважины и водопроводной сети д.Коровики |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |
|  | Строительство водопровода пос. Майский (Шахта 13) |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |

4.3.План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

| п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013-16 | 2017 | 2018 | 2019-23 (ежегодно) |
| 1 | Установка регистратора давления на сетях водоснабжения, с дистанционной передачей данных | 0 | 0 | 100 | 200 |

4.4. План развития системы коммерческого учёта водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

| п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013-16 | 2017 | 2018 | 2019-23 (ежегодно) |
| 1 | Установка счётчиков на водозаборных сооружениях | 0 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Установка счётчиков на насосные станции | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Установка счётчиков у абонентов | 0 | 280 | 280 | 280 |

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Выполнение работ по реконструкции сетей и сооружений водоснабжению позволит снизить нагрузку воздействия на окружающую среду в регионе.

6. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

| Стоимость тыс. руб./год |  | Итого: |
| --- | --- | --- |
| 2013-16 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 37820 тыс.руб. |
| 2000 | 10670 | 4220 | 8320 | 8320 | 6320 | 4320 | 4320 |  |

7.  РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ СЕТЯМ

На территории  МО Огаревское бесхозных сетей нет.

Председатель комитета по вопросам

жизнеобеспечения, строительства

и дорожно-транспортному хозяйству			    Д.А. Субботин

Приложение 4

к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район

от __________ № ___________

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Яснополянское

Щекинского района Тульской области

на период с 2013 по 2023 годы

            - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о МО Яснополянское: Муниципальное образование Яснополянское – составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - сельское поселение МО Яснополянское.

Административный центр муниципального образования - поселок Головеньковский.

Устав муниципального образования Яснополянское принят решением Собрания депутатов МО Яснополянское от 04 апреля 2013 г. №64-301, зарегистрирован 29 апреля 2013 г.

Население муниципального образования составляет:
- по переписи 2015 г. - 5964 тыс. чел.
- по состоянию на 01.01.2011 г. - 5630 тыс. чел.

Территория муниципального образования - 27198 га.
Плотность населения – 20,5 чел/ км2.
Количество населенных пунктов – 44.

Сельское поселение - муниципальное образование Яснополянское расположено в северной части МО Щекинский район и включает территории бывших сельских администраций: Головеньковской, Селивановской, Яснополянской.

Водоснабжения МО Яснополянское осуществляется из подземных источников, расположенных в границах административного района. Общее количество скважин – 9 штук, рабочих из них – 7,нерабочих - 2.

Упрощенная схема водоснабжения: скважина, насосная станция, насосная станция второго подъёма, водонапорная башня, распределительная сеть, потребители (водоразборные колонки).

Рис. 1 Упрощенная схема водоснабжения МО Яснополянское

2. ОПИСАИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МО ЯСНОПОЛЯНСКОЕ

Эксплуатация систем водопроводного хозяйства возложена на ООО «Водо-канализационное хозяйство». Фирма зарегистрирована 4 сентября 2006 года. Данная управляющая компания  обслуживает весь МО Яснополянское.

Организация находится по адресу: ТУЛЬСКАЯ область, ЩЕКИНСКИЙ район, п. ГОЛОВЕНЬКОВСКИЙ, ул. ШАХТЕРСКАЯ, д. 32

2.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источниками водоснабжения являются подземные источники – артезианские скважины. На участке имеется 9 эксплуатационных скважин, из них в рабочем состоянии 7 скважин. Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся в МО составляет 26,456 км.

Водоснабжение п. Головеньковский, д. Головеньки и н.п. Кривцово ООО «Водо-канализационное хозяйство» осуществляется за счет добычи подземных вод из Упинского водоносного горизонта из скважины №1 (глубинный насос марки ЭЦВ-8-40-150), установлен частотный

преобразователь, питьевая вода из скважины поступает в разводящую сеть, минуя питьевой резервуар.

Производительность водозабора составляет 249,8 м. куб./ сутки (91,19 тыс. м3 в год) с расходом воды на хозпитьевые нужды в объёме 235,2 мЗ/сут (85,84 тыс. мЗ/год) и производственные 14,7 мЗ/сут (5,355 тыс. мЗ/год).

Скважина не оборудована водомерным счетчиком. Систематический контроль (один раз в год) за хим. составом подземной воды выполняется ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тульской области в г. Щекино».

Вокруг скважины предусмотрена сан. зона строгого режима радиусом 15 м с ограждением по периметру.

Хозбытовые стоки сбрасываются на локальные биологические очистные сооружения производительностью 400, 0 мЗ/сут.

От неканатизованной части жилого фонда хозбытовые стоки поступают в выгребные ямы, стоки от мойки автомашин и производственные стоки поступают на БОС.

Нормативно чистые стоки с биологических очистных сооружений сбрасываются в овражную сеть и далее поступают в реку Упа ( бассейн реки Оки).

За 5 лет существования ООО «ВКХ» среднесуточный водоотбор по водозабору в п. Головеньковский составлял 240,0мЗ/сут.

Водоснабжение с. Селиваново ООО «Водо-канализационное хозяйство» осуществляется за счет добычи подземных вод У пинского водоносного горизонта из скважины № 1 (глубинный насос марки ЭЦВ - 8- 40-150), установлен частотный преобразователь, питьевая вода из скважины поступает в разводящую сеть.

Производительность водозабора с. Селиваново составляет 182,5 м. куб./ сутки (66,6 тыс. м3 в год) с расходом воды на хозпитьевые нужды в объёме 176,7 мЗ/сут (64,5тыс. мЗ/год) и производственные 5,8 мЗ/сут (2,1 тыс. мЗ/год).

Скважина не оборудована водомерным счетчиком. Учет потребляемой воды производится расчетным путем, исходя из производительности глубинных	насосов	и	времени	их	работы.

Систематический контроль (один раз в год) за хим. составом подземной воды выполняется ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тульской области в г. Щекино».

Вокруг скважины предусмотрена санзона строгого режима радиусом 30 м с ограждением по периметру.

Хозбытовые стоки сбрасываются на рельеф, очистные сооружения находятся в аварийном состоянии. От неканализованной части жилого фонда хозбытовые стоки поступают в выгребные ямы.

За 5 лет существования ООО «ВКХ» среднесуточный водоотбор по водозабору в с. Селиваново составлял 180 мЗ/сут.

Водоснабжение п. Юбилейный ООО «Водо-канализационное хозяйство» осуществляется за счет добычи подземных вод У пинского водоносного горизонта водозабора из скважины № 1 (глубинный насос марки ЭЦВ - 8-40-120), питьевая вода из скважины поступает в питьевой резервуар, затем в разводящую сеть.

Строительство скважины № 1 производилось в 1975 г.

Производительность водозабора составляет 234,5 м. куб./ сутки (85,6 тыс. м3 в год) с расходом воды на хозпитьевые нужды в объёме 220,5 мЗ/сут (80,5 тыс. мЗ/год) и производственные 13,9 мЗ/сут (5,1 тыс. мЗ/год).

Скважина не оборудована водомерным счетчиком. Учет потребляемой воды производится расчетным путем, исходя из производительности глубинных	насосов	и	времени	их	работы.

Систематический контроль (один раз в год) за хим. составом подземной воды выполняется ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тульской области в г. Щекино».

Хозбытовые стоки сбрасываются на рельеф, очистные сооружения находятся в аварийном состоянии.

За 5 лет существования ООО «ВКХ» среднесуточный водоотбор по водозабору в п. Юбилейный составлял 280 мЗ/сут.

Водоснабжение д. Ясная Поляна, п. Красный ООО «Водоканализационное хозяйство» осуществляется за счет добычи подземных вод У пинского и Озерско-Хованского (заволжского) водоносных горизонтов из 6 скважин, из которых № 1,4,5,7 - рабочие, скважина № 6 - техническая, скважины № 3 - не рабочая, расположенные на отведенных земельных участках МО Яснополянское.

Строительство скважин производилось в разные годы, начиная с 1970 г. Водозабор «Школа» состоит из 2-х скважин. На скважинах № 4, № 5 установлены глубинные насосы марки ЭЦВ-8-25-100,скважины эксплуатируются периодически. Установлен частотный преобразователь, питьевая вода из скважины поступает в разводящую сеть, минуя питьевой резервуар.

Водозабор «Больница» состоит из рабочей скважины № 7(глубинный насос ЭЦВ - 6-16-110), скважина № 6 - техническая. Питьевая вода поступает из скважины через водонапорную башню в разводящую сеть.

На рабочей скважине «ДК» установлен глубинный насос ЭЦВ - 6-16- 140. Установлен частотный преобразователь, питьевая вода из скважины поступает в разводящую сеть.

Скважина «Гаражи» №3 - не рабочая.

Производительность водозабора д. Ясная Поляна и п. Красный составляет 291,5 мЗ/сутки (106,4 тыс. м3 в год) с расходом воды на хозпитьевые нужды в объёме 276,7 мЗ/сут (101,0 тыс. мЗ/год) и производственные 14,8 мЗ/сут (5,4 тыс. мЗ/год).

Скважины не оборудованы водомерными счетчиками. Учет потребляемой воды производится расчетным путем, исходя из производительности глубинных насосов и времени их работы.

Систематический контроль (один раз в год) за хим. составом подземной воды выполняется ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тульской области в г. Щекино».

Основная часть жилого фонда д. Ясная Поляна и п. Красный канализована, стоки от которых передаются на биологические очистные сооружения ОАО «Тулагорводоканал» по договору.

От неканализованной части жилого фонда хозбытовые стоки поступают в выгребные ямы либо в надворные туалеты.

За 5 лет существования ООО «ВКХ» среднесуточный водоотбор по водозабору в д.Ясная Поляна составлял 300 мЗ/сут.

2.2. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)

Характеристика источников водоснабжения.

Производительность водозабора (п. Головеньковский) составляет 249,8 м. куб./ сутки (91,19 тыс. м3 в год) с расходом воды на хозпитьевые нужды в объёме 235,2 мЗ/сут (85,84 тыс. мЗ/год) и производственные 14,7 мЗ/сут (5,355 тыс. мЗ/год).

Водоснабжение (с. Селиваново) осуществляется за счет добычи подземных вод Упинского водоносного горизонта из скважины № 1 (глубинный насос марки ЭЦВ - 8- 40-150), установлен частотный преобразователь, питьевая вода из скважины поступает в разводящую сеть.

Производительность водозабора с. Селиваново составляет 182,5 м. куб./ сутки (66,6 тыс. м3 в год) с расходом воды на хозпитьевые нужды в объёме 176,7 мЗ/сут (64,5тыс. мЗ/год) и производственные 5,8 мЗ/сут (2,1 тыс. мЗ/год).

Водоснабжение (п. Юбилейный) осуществляется за счет добычи подземных вод У пинского водоносного горизонта водозабора из скважины № 1 (глубинный насос марки ЭЦВ - 8-40-120), питьевая вода из скважины поступает в питьевой резервуар, затем в разводящую сеть.

Строительство скважины № 1 производилось в 1975 г.

Производительность водозабора составляет 234,5 м. куб./ сутки (85,6 тыс. м3 в год) с расходом воды на хозпитьевые нужды в объёме 220,5 мЗ/сут (80,5 тыс. мЗ/год) и производственные 13,9 мЗ/сут (5,1 тыс. мЗ/год).

Водоснабжение (д. Ясная Поляна) осуществляется за счет добычи подземных вод Упинского и Озерско-Хованского (заволжского) водоносных горизонтов из 6 скважин, из которых № 1,4,5,7 - рабочие, скважина № 6 - техническая, скважины № 3 - не рабочая, расположенные на отведенных земельных участках МО Яснополянское.

Строительство скважин производилось в разные годы, начиная с 1970 г. Водозабор «Школа» состоит из 2-х скважин. На скважинах № 4, № 5 установлены глубинные насосы марки ЭЦВ-8-25-100,скважины эксплуатируются периодически. Установлен частотный преобразователь, питьевая вода из скважины поступает в разводящую сеть, минуя питьевой резервуар.

Водозабор «Больница» состоит из рабочей скважины № 7(глубинный насос ЭЦВ - 6-16-110), скважина № 6 - техническая. Питьевая вода поступает из скважины через водонапорную башню в разводящую сеть.

На рабочей скважине «ДК» установлен глубинный насос ЭЦВ - 6-16- 140. Установлен частотный преобразователь, питьевая вода из скважины поступает в разводящую сеть.

Скважина «Гаражи» №3 - не рабочая.

Производительность водозабора д. Ясная Поляна и п. Красный составляет 291,5 мЗ/сутки (106,4 тыс. м3 в год) с расходом воды на хозпитьевые нужды в объёме 276,7 мЗ/сут (101,0 тыс. мЗ/год) и производственные 14,8 мЗ/сут (5,4 тыс. мЗ/год).

Технологические зоны действия скважин

| № тех. зоны | Наименования скважин | адреса снабжения водой |
| --- | --- | --- |
| Зона №1 | №1 | Гагарина ул. Лесная ул. Ломоносова ул. Луговая ул. Мира ул. Мичурина ул. Молодежная ул. Набережная ул. Пионерская ул. Победы ул. Полевая ул. Пушкина ул. Садовая ул. Советская ул. Стадионная ул. д. Головеньки н.п. Кривцово |
| Зона №2 | №1 | Пчеловодов ул. Садовая ул. Сельская ул. Шахтерская ул. |
| Зона №3 | №1 | Лесная ул. Молодежная ул. |
| Зона №4 | №1,4,5,7 | Больничная ул. Школьная ул. П. Красный |

Водозабор п. Головеньковский осуществляет водоснабжение за счет добычи подземных вод из Упинского водоносного горизонта из скважины №1 (глубинный насос марки ЭЦВ-8-40-150), установлен частотный преобразователь, питьевая вода из скважины поступает в разводящую сеть, минуя питьевой резервуар.

Водозабор с. Селиваново осуществляет водоснабжение за счет добычи подземных вод Упинского водоносного горизонта из скважины № 1 глубинный насос марки ЭЦВ - 8- 40-150), установлен частотный преобразователь, питьевая вода из скважины поступает в разводящую сеть.

Водозабор п. Юбилейный осуществляет водоснабжение за счет добычи подземных вод Упинского водоносного горизонта водозабора из скважины № 1 (глубинный насос марки ЭЦВ - 8-40-120), питьевая вода из скважины поступает в питьевой резервуар, затем в разводящую сеть.

Водозабор д. Ясная Поляна, п. Красный осуществляет водоснабжение за счет добычи подземных вод Упинского и Озерско-Хованского (заволжского) водоносных горизонтов из 6 скважин, из которых № 1,4,5,7 - рабочие, скважина № 6 - техническая, скважины № 3 - не рабочая, расположенные на отведенных земельных участках МО Яснополянское.

2.3.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей

Общая протяженность водопроводных сетей составляет: 26,456 км.

Характеристика водопроводных сетей

п. Головеньковский - 3,682 км

чугунные 0 100 мм - 1,947 км 0 50 мм - 0,453 мм стальные 0 20 мм - 0,3 км д. Головеньки - 0,982 км

п. Юбилейный - 3,5 км

чугунные 0 100 мм - 3,5 км

с. Селиваново - 14,2 км

чугунные 0 50 мм - 1,905 км 0 80 мм - 0,26 км

0 100 мм - 8,477 км 0250 мм - 3,558

д. Ясная Поляна - 5,074 км

стальные о 100 мм - 3,979 км

чугунные 0 57 мм - 0,77 км 0 76 мм - 0,325 км

2.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей.

В целом состояние водопроводных сетей находится в неудовлетворительном положении. Амортизационный износ водопроводной сети в целом по посёлку составляет 80%.
Выводы:

1. Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по

содержанию жесткости и мутности.

2. Станция водоподготовки доводит воду до соответствующего качества.

3. Водопроводная сеть на территории поселения имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

2.5.Определение возможности обеспечения качества воды

в процессе транспортировки.

Основными  проблемами низкого качества воды являются: наличие сетей водоснабжения из стали, что приводит к повышенному содержанию железа в питьевой воде. Обеспечение качества воды в процессе транспортировки возможно при условии проведения вышеизложенных мероприятий.

2.6.Описание территорий, неохваченных централизованной

системой водоснабжения.

Зоны, неохваченные сетями водоснабжения

Зоны, охваченные сетями водоснабжения

На территории, неохваченной водопроводными сетями острой нехватки водоснабжения в данный момент не ощущается, но с целью развития посёлка, необходимо провести водопровод  в эти зоны, для возведения нового строительства.

2.7.Описание существующих технических и технологических проблем

в водоснабжении МО Яснополянское

Основным источником питьевого водоснабжения МО Яснополянское являются подземные воды из артезианских скважин.

Необходимо провести дополнительную экспертную оценку запасов подземных вод и её качества для хозяйственно-питьевых нужд в увязке с перспективными планами развития района.

Основными проблемами поселка являются:

- снижение качества подземной воды;

- отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах;

- отсутствие обработки исходной сырой воды перед подачей в водопроводную сеть;

- отсутствие обеззараживания;

- вторичное загрязнение питьевой воды при транспортировке в связи с наличием металлических трубопроводов (сталь);

- большое количество потерь воды при транспортировке, около 19%;

- низкое КПД насосного оборудования;

- отсутствие приборов учёта воды.

3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ.

Балансы водоснабжения формируются в целом по городу. Баланса водоснабжения отдельно по каждому сооружению нет.

Фактическое удельное водопотребление: 73 л/человека в сутки

Нормативное удельное водопотребление:163 л/человека в сутки

Проанализировав фактическое и нормативное водопотребление можно сделать вывод, что количество поставленной воды населению вдвое  ниже нормативного значения.

Нормативы водопотребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению для граждан, проживающих в многоквартирных домах, на территории Тульской области

3.1. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений

| Наименование потребления | 2012г. (тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Годовое | 243 |
| среднесуточное | 0,665 |
| Максимальное среднесуточное | 0,798 |

3.2. Структурный водный баланс реализации воды

по группам потребителей

Распределение водопотребления по категориям потребителей

| Потребители | Водопотребление, 2014г. (тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 162,2тыс. м3/год |
| Бюджетные организации | 43,1 тыс. м3/год |
| Прочие организации | 18,8 тыс. м3/год |
| Утечка | 11,5 тыс. м3/год |
| Итого | 237,08 тыс. м3/год |

3.3.Сведения о действующих нормах удельного водопотребления

Фактическое удельное водопотребление: 77 л/человека в сутки

Нормативное удельное водопотребление: 163л/человека в сутки

По данным Формы 1-водопровод:

| Кол-во населения(чел.) | л/чел.в сутки |
| --- | --- |
| 5964 | 157,9 |

3.4.Описание системы коммерческого приборного учёта воды

Приборов системы коммерческого учёта воды нет, необходим монтаж приборов на скважинах, на насосных станциях, на водонапорных башнях, на сетях, у абонентов.

3.5. Энергетические характеристики оборудования

системы водоснабжения

Данные за 2013г.

| Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов | 568,6 тыс.кВт/час |
| --- | --- |

3.6.Схемы водозаборов и очистных сооружений системы водоснабжения

Схема очистки воды не предусмотрена, в связи с соответствием качества воды санитарным нормам.

Производится обеззараживание воды путём введения  раствора хлорной извести.

3.7.Статистика отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов)за предшествующие 5(пять) лет

Данные имеются на 2011 год.

Утечка и неучтённый расход воды составляет 11,5 тыс.м3.

Данные имеются на 2012 год.

Утечка и неучтённый расход воды составляет 15,3 тыс.м3.

Данные имеются на 2013 год.

Утечка и неучтённый расход воды составляет 17,3 тыс.м3.

3.8.Существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных(текущих) ремонтов

Процедуры диагностики производятся визуальным методом, в соответствии с наряд заданиями эксплуатирующей организации.

Планирование капитальных ремонтов осуществляется на основании данных о аварийности и качестве воды в распределительной сети.

Данных о планировании капитальных (текущих) ремонтов нет.

3.9.Схемы автоматизации и обслуживания насосных станций.

Схема управления насосом и преобразователь частоты обеспечивают выполнение следующих функций:

- плавный пуск и торможение насоса;

- автоматическое управление по уровню или давлению;

- защиту от «сухого хода»;

- автоматическое отключение электронасоса при неполнофазном режиме, недопустимом снижении напряжения, при аварии в водопроводной сети;

- защиту от перенапряжений на входе преобразователя частоты А1;

- сигнализацию о включении и выключении насоса, а также об аварийных режимах;

- обогрев шкафа управления при отрицательных температурах в помещении насосной.

3.10. Базовые значения ключевых показателей энергетической и экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям

КПД насосного оборудования составляет порядка 30%.   Необходима замена насосного оборудования под нужные параметры и установка приборов учета подачи воды.

3.11. Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения МО Яснополянское

Потенциальной гарантирующей организацией в сфере водоснабжения МО Яснополянское предлагается ООО «Водо-канализационное хозяйство».

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать ООО «Водо-канализационное хозяйство», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, а также квалификации персонала.

4. ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На данный момент основным потребителем услуг водоснабжения, оказываемых ООО «Водо-канализационное хозяйство», является население. При этом на население расходуется 157,9 тыс.м3 в результате на прочих потребителях (бюджетные и прочие организации) расходуется 67,8 тыс.м3

Таким образом население является основным потребителем услуг водоснабжения.

4.1. Фактическое и ожидаемое потребление воды (годовое, среднесуточное,  максимальное среднесуточное)

| Наименование потребления | 2012г. (тыс. м3/год) | 2018г. (тыс. м3/год) | 2023г. (тыс. м3/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 243 | 280 | 401 |
| среднесуточное | 0,665 | 0,676 | 1,098 |
| Максимальное среднесуточное | 0,798 | 0,920 | 1,318 |

4.2.Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

| Потребители | Водопотребление, 2013г. (тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 157,9 тыс. м3/год |
| Бюджетные организации | 40,7 тыс. м3/год |
| Прочие организации | 27,1 тыс. м3/год |
| Утечка | 17,3 тыс. м3/год |
| Итого | 243 тыс. м3/год |

4.3.Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На данный момент потери воды при транспортировке составляют 15%

4.4.Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей)

|  | 2013 | 2014 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями первого подъёма | 336 650 м3 | 312 392 м3 | 338 574м3 | 339 835м3 |
| Подано воды в сеть | 336 650 м3 | 312 392 м3 | 338 574м3 | 339 835м3 |
| Отпущено потребителям | 280 545 м3 | 312 392 м3 | 338 574м3 | 339 835м3 |
| Утечки, неучтённые расходы. | 56 110 м3 | 20 085 м3 | 12 998 м3 | 6 486 м3 |
| Отпущено воды населению | 246 273 м3 | 256 273 м3 | 288 976 м3 | 296 499 м3 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 25 997 м3 | 27 534 м3 | 28 000 м3 | 28 200 м3 |
| Прочим организациям | 8 275 м3 | 8 500 м3 | 8 600 м3 | 8650 м3 |

4.5.Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

| Требуемая мощность водозаборных сооруженний | 2013 | 2014 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая | 349 790 | 350 000 | 355 000 | 365 000 |
| Среднесуточная | 958,32 | 958,9 | 972,6 | 1000 |
| Максимальная | 1149,9 | 1150,6 | 1167,12 | 1200 |

Баланс с разбивкой по водоочистным сооружениям в МО не ведется.

4.6. Основные показатели, характеризующие водопотребление

объектов нового строительства

Объекты нового строительства в настоящее время не определены. Требуемые мощности по водоснабжению находятся еще в разработке.

4.7.Карта расчётных элементов деления территорий

Территория перспективная для жилищного строения

Территория перспективная для строительства объектов производственного назначения

| Потребители | Водопотребление, 2013г. (тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 157,9 тыс. м3/год |
| Бюджетные организации | 40,7 тыс. м3/год |
| Прочие организации | 27,1 тыс. м3/год |

Карты расчётных элементов территориального деления и перспективной мощности водозаборных и очистных сооружений.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

5.1. План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Устройство частотных преобразователей и насосных станций |
| 2 | Замена трубопровода |
| 3 | Замена запорной арматуры |

5.2.План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Бурение скважин |
| 2 | Строительство водопроводной сети |
| 3 | Строительство насосных станций |

5.3.План реконструкции, нового строительства технического перевооружения для обеспечения водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений не достаточно

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения к новым территориям |
| 2 | Строительство повысительных насосных станций для обеспечения новых территорий |
| 3 | Строительство новых скважин |

5.4. Оценку мощностей резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений)

Учитывая анализ потерь  воды при транспортировке, резерв производственных мощностей системы водоснабжения, не менее 10%

5.5. Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей

Для обеспечения нового строительства водопроводными сетями необходимо существующий магистральный трубопровод, заменить на трубопровод с большей проходной способностью, что в данном случае поможет обеспечить водоснабжением новые здания и сооружения.

5.6. План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Установка регистратора давления на сетях водоснабжения с дистанционной передачей данных |
| 2 | Установка регистратора давления у абонентов |
| 3 | Установка регистратора давления на насосных станциях |

5.7. План развития системы коммерческого учёта водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Установка счётчиков на водозаборных сооружениях |
| 2 | Установка счётчиков на насосные станции |
| 3 | Установка счётчиков у абонентов |
| 4 | Внедрение системы дистанционной передачи данных о водопотреблении |

5.8. План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Замена стальных сетей водоснабжения |

5.9. Предложения по сокращению неучтённых расходов потерь воды при транспортировке

| 1 | Наименование работы |
| --- | --- |
| 2 | Снижение давления в распределительной сети |
| 3 | Замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, водоразборных колонок |
| 4 | Капитальный ремонт, реконструкция водонапорных башен |
| 5 | Замена водопроводных сетей |

5.10. Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счёт изменения её структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки

Внедрение устройства ЧРП позволяет сократить давление в распределительной сети. Применение частотного преобразователя для управления насосом скважины снижает расходы при установке новой башни более чем на 60%, а при реконструкции башни более чем на  30%.
   Расходы на обслуживание снижаются на 80%.
   Экономия электроэнергии составляет 15% - 50%.

Преимущества станции управления:

- Низкая стоимость внедрения и эксплуатации.

- Малый срок монтажа и ввода в эксплуатацию.

- Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание.

- Экономия электроэнергии до 15-50%, с учетом различных суточных режимов работы.

- Надежность системы независимо от  времени года.

- Стабильность создаваемого давления за счет автоматического регулирования производительности насоса в зависимости от текущего расхода воды.

- Малые габариты станции управления.

- Повышение ресурса погружного насоса труб и запорной арматуры за счет исключения пусковых токов, исключения гидравлических ударов, плавного регулирования, плавного пуска и останова.

- Отсутствие периодически смачивающихся участков водопроводной и, как следствие отсутствие коррозии и лучшее качество поставляемой воды.

- Возможность интеграции с  системами учета расхода воды и электроэнергии.

- Возможность работы с автономным аварийным источником электроэнергии.

- Полностью необслуживаемый автоматический режим работы.

- Возможность дистанционного управления и контроля.

Экономия воды и электроэнергии в системах водоснабжения связана с оптимизацией режима давления по времени и значениям, устранением ненужных избытков давления и как следствие снижением общих потерь, отсутствием потерь при переливах, значительным снижением пусковых токов.

5.11. Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Необходимо обеспечить централизованным водоснабжением северную часть посёлка для образования основы под будущее строительство.

Необходимо обеспечить централизованным водоснабжением участки выделенные многодетным семья в рамках муниципальной программы в районе д. Самохваловка.

5.12.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Выполнение работ по реконструкции сетей и сооружений водоснабжению и водоотведению позволит снизить нагрузку воздействия на окружающую среду в регионе.

  - . Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения

Итоговая оценка капитальных вложений

| Мероприятие | Стоимость тыс. руб./год | Итого: |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 42900 тыс.руб. |
| Устройство частотных преобразователей и насосных станций | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| Замена трубопровода |  |  |  | 100 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
| Замена запорной арматуры |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Бурение скважины, замена водопровода д. Кочаки |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводной сети д. Самохваловка, ПИР, бурение скважины |  |  |  | 5000 | 25000 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения к новым территориям |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| Строительство повысительных насосных станций для обеспечения новых территорий |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |
| Установка счётчиков на водозаборных сооружениях, насосных станциях |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Внедрение системы дистанционной передачи данных о водопотреблении |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |
| Замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, водоразборных колонок |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт, реконструкция водонапорных башен |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Строительство водопровода д. Ясная Поляна |  |  | 7300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 7300 | 5100 | 7410 | 12100 | 9200 | 1500 | 1500 | 1500 |  |

- РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ СЕТЯМ

На территории  МО Яснополянское бесхозных сетей нет.

7.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по определению ГРО с установлением границ её деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории МО Яснополянское

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать ООО «Водоканализационное хозяйство», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

7.2. Базовый уровень ключевых показателей развития

водоснабжения МО Яснополянское.

Основным источником питьевого водоснабжения МО Яснополянское являются подземные воды из артезианских скважин.

Необходимо провести дополнительную экспертную оценку запасов подземных вод и её качества для хозяйственно-питьевых нужд в увязке с перспективными планами развития района.

Основными проблемами области являются:

- снижение качества подземной воды;

- отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах;

- очистка сточных вод и речной сети, в связи с  тем, что подземные и поверхностные воды представляют единый комплекс;

- отсутствие тампонажа на заброшенных скважинах

Износ оборудования системы водоснабжения находится на отметке

80-100%,многие элементы системы необходимо восстанавливать, но большее их количество заменять на новые, например водопроводные сети. Базовый уровень показателей:

7.3. Альбом требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в расчетных элементах территориального деления в административных границах МО до 2023 года

Данные не предоставлены

7.4. Исходные данные для разработки Схемы водоснабжения

В ходе разработки схемы водоснабжения проведено техническое обследование объектов водоснабжения МО Яснополянское. В ходе обследования выполнено: выезд на место расположения объектов, фотофиксация состояния объектов, оценка существующего состояния, разработка планов реконструкции и нового строительства, оценка необходимых объемов инвестиций, оценка перспективного объема водоснабжения, определение ключевых показателей работы существующей системы водоснабжения и перспективы.

Председатель комитета

по вопросам жизнеобеспечения,

строительства

и дорожно-транспортному хозяйству			Д.А. Субботин

Приложение 5

к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район

от __________ № ___________

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Лазаревское

Щекинского района Тульской области

на период с 2013 по 2023 годы

            - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о МО Лазаревское:

Сельское поселение - муниципальное образование Лазаревское расположено в юго-восточной части Щекинского района и включает территории восьми бывших сельских администраций: Лазаревской, Карамышевской, Новоникольской, Пироговской, Лукинской, Липовской, Петровской, Сорочинской.

С центром муниципального района городом Щекино центр МО Лазаревское связан дорогой регионального значения с твердым покрытием Лапотково – Пирогово - автоподъезд  к п. Лазарево.

Муниципальное образование Лазаревское расположено на Среднерусской возвышенности в лесостепной зоне с умеренно-континентальным климатом. Местности присуще чередование холмов.

Почвы разнообразны, но преобладают подзолистые и черноземные.

Животный мир разнообразен. Большинство животных обитает в лесах. Самое крупное из них – лось. Широко распространены зайцы, кабаны, лисы; встречаются волки.

В деревнях Сорочинка, Прощеный Колодезь находятся колодцы, известные с давних времен, которые в народе называют «Святыми».

По землям муниципального образования протекают реки: Упа, Уперта, Солова, Невежа, Крапивенка. Имеется множество родников.

Климат – умеренно-континентальный. Подвержен влиянию северных и северо-восточных ветров. Разница средних температур лета и зимы достигает 28 градусов. Наибольшее тепло наблюдается в июле, средняя температура этого месяца колеблется в пределах +18 градусов. Средняя температура января -10 градусов. Первые заморозки наступают в конце сентября, устойчивый снежный покров ложится в ноябре. В среднем к 10 апреля снежный покров сходит. Облачность в году довольно значительная, особенно в ноябре-декабре. Годовое количество осадков около 50 сантиметров, причем большая часть их приходится на лето.

Территория по климатическому районированию для строительства относится к IIВ строительно-климатическому району.

Климатические условия благоприятны для осуществления любого вида хозяйственной деятельности. По климатическим условиям территория ограниченно благоприятна для сельского хозяйства, по строительно-климатическим условиям благоприятна для строительства, по физиолого-климатическим условиям – ограниченно благоприятна и требует дополнительных инженерных мероприятий.

На большей части межселенной территории расположены земли сельскохозяйственного назначения: пашни, сельхозугодия, леса, не включенные в Гослесфонд. Лесов Гослефонда немного. Основные породы, встречающиеся в лесах: дуб, осина, береза.

Гидрогеологические условия и оценка ресурсов подземных вод.

В пределах планируемой территории МО  Лазаревское подземные воды встречаются в девонских, каменноугольных и мезозойских отложениях. Девонский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и содержится в трещиноватых известняках озерско-хованского горизонта на глубинах 33,0-46,0 м, выше которого залегают водоупорные малевские глины. Дебиты скважин составляют   20 м3/час, удельные дебиты 6,4 и 20 м3/час. Подземные воды обладают напором высотой до 30,0-50,0 м. Воды данного горизонта не соответствуют нормам питьевых вод по общей жесткости 15,1-22,6 мг-экв/л, содержанию общего железа 2,0-14,1 мг/л, сухой остаток 1,2-1,9 г/л и сульфатов (в отдельных скважинах) до 762 мг/л.

Эксплуатационные запасы подземных вод озерско-хованского горизонта по водозабору подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались. К каменноугольным отложениям приурочено несколько водоносных горизонтов, но практическое значение имеет только упинский. Остальные горизонты – бобриковский, тульский, окский не имеют самостоятельного значения для водоснабжения и используются как вспомогательные совместно с подземными водами упинского горизонта.

Упинский водоносный горизонт приурочен к известнякам одноименной свиты нижнего карбона, залегающего в интервале глубин 6,0-19,0 м. Напор на кровлю составлял до начала эксплуатации 3,5-21,8 м. Водообильность горизонта неравномерная, удельные дебиты 13,6 и 18,1 м3/час. Воды горизонта не соответствуют требованиям СанПиН «Питьевая вода» по превышению общей жесткости 25,0-9,8 мг-экв/л, содержанию общего железа 5,5 мг/л, сухой остаток 1,0-0,6 г/л. Известняки имеют широкое распространение, мощностью 4,0-25,0 м. Подземные воды -  напорные. Режим водоносного горизонта нарушен в результате длительной работы водопонижающих скважин на буроугольном месторождении. Воды при централизованном водоснабжении нуждаются в процессе обезжелезивания.

На участке недр имеется семь эксплуатационных скважин, введенных в эксплуатацию с 1955 по 1973 г, из которых действующих - пять, еще одна - резервная.

Эксплуатационные запасы подземных вод озеро-хованского горизонта подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.

Водоснабжение, входящих в состав МО Лазаревское микрорайонов, обеспечивается и будет обеспечиваться в перспективе от собственных локальных водозаборов, эксплуатирующих озеро-хованский, упинский и окско-тарусский водоносные горизонты.

Запасы подземных вод по всем водозаборам подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.

Население муниципального образования составляет:

- по состоянию на 01.01.2008 г. - 8359 чел.

Территория муниципального образования - 40916  га.

Плотность населения – 20,4  чел/ км2.

Количество населенных пунктов – 65.

| Наименование населенного пункта | Численность населения, постоянного проживания, чел. | в том числе по степени благоустройства * | Численность населения временно проживающего в летний период на территории населенного пункта, чел. | Численность населения не обеспеченного централизованным водоснабжением, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лазарево | 2362 | - | - | - | - | 125 | 2362 |
| с. Карамышево | 1731 | - | - | - | - | 120 | 1731 |
| Цент ральный | 95 | - | - | - | - | 4 | 95 |
| с. Лапотково | 272 | - | - | - | - | 40 | 272 |

- ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО ЛАЗАРЕВСКОЕ

Водоснабжения МО Лазаревское осуществляется из подземных источников, расположенных в границах административного района. Общее количество скважин – 6 штук, нерабочих - 3. Рабочие скважины находятся на балансе Администрации МО Лазаревское.

Упрощенная схема водоснабжения: скважина, насосная станция, насосная станция второго подъёма, водонапорная башня, распределительная сеть, потребители (водоразборные колонки).

Рис. 1 Упрощенная схема водоснабжения МО Лазаревское.

2.1. Структура системы водоснабжения  МО Лазаревское и территориально-институционального деления МО Лазаревское на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение МО Лазаревское

Открытое Акционерное Общество «Лазаревское производственное жилищно-коммунальное хозяйство»  АО «Лазаревское ПЖКХ» .

Организация находится по адресу: Тульская область, Щекинский район, п. Лазарево, ул. Советская, д.1 
 Тульская область, Щекинский район, п. Лазарево, Советская, д.1 
тел/факс 8(48751)72-2-35 
Эл.почта OAOLazarevskoePJKX@rambler.ru

Генеральный директор: Лепков Олег Владимирович;

В АО «Лазаревское ПЖКХ»  применяется функциональная организационная структура. На предприятии выделены структурные подразделения, каждое из которых имеет свою четко определенную задачу и обязанности, соответствующие основным бизнес - процессам.

В организационной структуре выделены в отдельные подразделения:

- Бухгалтерия;

- Планово-экономическое направление;

- Производственное направление;

- Направление, отвечающее за материальное обеспечение;

- Отдел кадров;

2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источниками водоснабжения являются подземные источники – артезианские скважины. На участке имеется 9 эксплуатационных скважин, из них в рабочем состоянии 6 скважин. Все свкажины находятся в муниципальном ведомстве. Введены  в эксплуатацию с 1955 по 1973 гг. Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе предприятия  составляет 13,5 км.  Строительство водопроводных сетей  было начато в 40-х  годах, больше половины сетей  проложено в 60-80г, т.е. эксплуатируются уже  25-40 лет. Сети имеют средний   износ более 90% ,что сказывается на их высокой аварийности.

| Источник водоснабжения Скважина №1,№2, №3 | Водозабор № 1 п. Лазарево состоит из двух скважин № 1 и № 2, которые располагаются на территории котельной № 1. Скважина № 1 находится в металлическом павильоне, устье и оголовок скважины загерметизированы с помощью металлической пластины с резиновой прокладкой. Скважина № 2 находится, в железобетонном колодце диаметром 1,6 м, устье и оголовок скважины загерметизированы с помощью металлической пластины с резиновой прокладкой. Подъем воды из скважин № 1 и № 2 осуществляется насосами второго подъема вода подается в разводящую водопроводную сеть. Скважина № 3 является законсервированной. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Комитет по управлению имуществом администрации МО Щекинский район |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | П. Лазарево |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Скважина № 1 - оснащена погружным насосом ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважины № 1располагаются в заглубленном ж/б колодце, диаметром 1,5 м и высотой 2,0 м, производительность скважины– 300 куб.м./сут. Скважина № 2 - оснащена погружным насосом ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважины № 1 располагаются в заглубленном ж/б колодце, диаметром 1,6 м и высотой 2,0 м в земле, 3,0 м. над землей , производительность– 260 куб.м./сут. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подъем воды из скважин № 1 и № 2 осуществляется в резервуар чистой воды, емкостью 250 куб.м. Из РВЧ насосами второго подъема, марка К – 80-50-200 (2шт.) и ВК (1 шт.), подается в разводящую водопроводную сеть. |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | Ориентировочная общая протяженность – 13,5.км. |
| Расход воды на пожаротушение | 36 м3 в каждом поселке МО Лазаревское |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Обеспеченность узлами учета | отсутствует |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Общее состояние системы водоснабжения, % износа | 90% |

| Источник водоснабжения Скважина №4 | Водозабор № 2 п. Лазарево состоит из одной скважины № 4, которая располагается в юго-восточной части поселки, является рабочей, находится в металлическом павильоне. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Комитет по управлению имуществом администрации МО Щекинский район |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | П. Лазарево |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Скважина №4 оснащена погружным насосом ЭВЦ 8-25-100, производительность скважины – 247 куб.м./сут. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Имеется водонапорная башня, ёмкостью 25 куб.м., водоснабжение через ВНБ является резервным, основное водоснабжение осуществляется с помощью преобразователя частоты, установленного на электродвигателе погружного насоса, для поддержания постоянного рабочего давления в водонапорной сети. |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | Ориентировочная общая протяженность – 13,5.км. |
| Расход воды на пожаротушение | 36 м3 в каждом поселке МО Лазаревское |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 80% |

| Источник водоснабжения Скважина №5,№6 | Водозабор № 3 д. Лапотково располагается в поле в западном направлении от автодороги Москва-Симферополь, состоит из двух скважин № 5 - рабочая, № 6 - резервная. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Комитет по управлению имуществом администрации МО Щекинский район |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Лапотково |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Производительность водозабора: 180 куб.м/сутки. Производительность скважины № 5 - 7,0 м3/сутки. |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | Ориентировочная общая протяженность – 13,5.км. |
| Расход воды на пожаротушение | 36 м3 в каждом поселке МО Лазаревское |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | Представлены ниже |
| Дополнительная информация | Скважины № 5 и № 6 находятся в железобетонном колодце диаметром 1,6 м оснащены погружными насосами ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважин загерметизированы с помощью металлической чугунной пластины с резиновой прокладкой. |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Скважина находится в ветхом состоянии |

| Источник водоснабжения Скважина №7 ,№8 | Водозабор № 4 располагается в п. Центральный, состоит из двух скважин № 7 - рабочая, № 8 - аварийная. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Комитет по управлению имуществом администрации МО Щекинский район |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | п. Центральный |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Производительность скважины № 7 - 5,0 м3/сутки, оснащена погружным насосом ЭВЦ 6-16-100; устье и оголовок скважины № 6 расположены в заглубленном железобетонном колодце, диаметром 1,7 метра и высотой 2,0 метра |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | Ориентировочная общая протяженность – 13,5.км. |
| Расход воды на пожаротушение | 36 м3 в каждом поселке МО Лазаревское |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | Приложены копии характерных анализов исходной воды из скважин |
| Обеспеченность узлами учета | отсутствует |
| Дополнительная информация | Аварийность, наличие предписаний Ростехнадзора, иные обязательства – предписаний нет , |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 80% |

| Источник водоснабжения Скважина №9 | Водозабор № 5 с. Карамышево располагается на окраине поселка в районе жилого дома № 14 по ул. Школьная, состоит из одной скважины № 9, которая является рабочей. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Комитет по управлению имуществом администрации МО Щекинский район |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | с. Карамышево |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Производительность скважины № 9 - 8,6 м3/сутки. Скважина № 9 находится в железобетонном колодце диаметром 1,6 м, оснащена погружным насосом ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважины загерметизированы с помощью металлической пластины с резиновой прокладкой |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | Ориентировочная общая протяженность – 13,5.км. |
| Расход воды на пожаротушение | 36 м3 в каждом поселке МО Лазаревское |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | Смотрите в приложении копии характерных анализов |
| Дополнительная информация | Вокруг скважины № 9 организована санитарная зона строгого режима (1 пояс), радиусом 50 метров, с ограждением по периметру, Подъем воды из скважины № 9 осуществляется в резервуар чистой воды, емкость 250 м3, затем насосами второго подъема вода подается в разводящую водопроводную сеть. |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 80% |

2.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности

Очистка воды.

Качество питьевой воды подаваемой населению  МО Лазаревское является достаточно надежной в эпидемиологическом отношении, по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным содержанием железа, жесткостью, мутностью, что связано с природным составом вод эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Станций обезжелезивания нет.

Используемый метод очистки воды - хлорирование.

В  связи с высоким содержанием железа возникает необходимость  строительства  станций обезжелезивания.

2.4. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)

Технологические зоны действия скважин

| № тех. зоны | Наименования скважин | адреса снабжения водой |
| --- | --- | --- |
| Зона №1 | №1,№2 | Казарма 236 км. Ленина ул. Луговая ул. Новая ул. Октябрьская ул. Парковая ул. Пионерская ул. Полевая ул. Садовая ул. Советская ул. Тульская (старая) ул. Тульская ул. Школьная ул. |
| Зона №2 | №4 | Казарма 236 км. Ленина ул. Луговая ул. Новая ул. Октябрьская ул. Парковая ул. Пионерская ул. Полевая ул. Садовая ул. Советская ул. Тульская (старая) ул. Тульская ул. Школьная ул. |
| Зона №3 | №5 | - |
| Зона №4 | №7 | С. Карамышево |

Водозабор № 4 располагается в п. Центральный, состоит из двух скважин № 7 - рабочая, № 8 - аварийная. Скважина № 7 находятся в металлическом павильоне, в железобетонном колодце диаметром 1,6 м, оснащена погружным насосом Э1ДВ 8-25-100, устье и оголовок скважин загерметизированы с помощью металлической пластины с резиновой прокладкой. Производительность скважины № 7 - 5,0 м3/сутки.

Вокруг скважины № 7 ограждение по периметру отсутствует. Подъем воды из скважины № 7 осуществляется в разводящую водопроводную сеть, для поддержания постоянного давления воды в сети, установлен частотный регулятор.

Водозабор № 1 п. Лазарево состоит из двух скважин № 1 и № 2, которые располагаются на территории котельной № 1. Вокруг скважин 1 и 2 организована санитарная зона строгого режима (1пояс) размером 120-60 метров, с ограждением по периметру. Скважина № 1 -  оснащена погружным насосом ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважины № 1располагаются в заглубленном ж/б колодце, диаметром 1,5 м и высотой 2,0 м, оголовок скважины загерметизирован с помощью металлической стальной пластины с резиновой прокладкой.

Скважина № 2 -  оснащена погружным насосом ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважины № 1 располагаются в заглубленном ж/б колодце, диаметром 1,6 м и высотой 2,0 м в земле, 3,0 м. над землей, оголовок скважины загерметизирован с помощью металлической стальной плиты с резиновой прокладкой. Подъем воды из скважин № 1 и № 2 осуществляется в резервуар чистой воды, емкостью 250 куб.м. Из РВЧ насосами второго подъема, марка К – 80-50-200 (2шт.) и ВК (1 шт.), подается в разводящую водопроводную сеть.

Водозабор № 2 п. Лазарево состоит из одной скважины № 4, которая располагается в юго-восточной части поселки, является рабочей, находится в металлическом павильоне, оснащена погружным насосом ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважины загерметизированы с помощью металлической пластины с резиновой прокладкой. Производительность - 5,5 м3/сутки.

Подъем воды из скважины № 4 осуществляется в разводящую водопроводную сеть, для поддержания постоянного давления воды в сети установлен частотный регулятор. Ограждение скважины по периметру отсутствует.

Водозабор № 5

Расположен в с. Карамышево, производительность водозабора 362 куб.м/сутки.

Количество скважин: 1 – скважина № 7 – рабочая.

Скважина № 7 располагается на окраине поселка в районе жилого дома № 14 по ул. Школьная, оснащена погружным насосом ЭВЦ 8-25-100; имеет резервуар чистой воды, емкостью 250 куб.м., из РВЧ вода насосами второго подъема, марка К 45/30 (1шт.) и К 45/55 (2 шт.), подается в разводящую водопроводную сеть; устье и оголовок скважины расположены в заглубленном железобетонном колодце, диаметром 1,2 метра и высотой 2,5 метра, оголовок скважины загерметизированы с помощью металлической  пластины с резиновой прокладкой. Вокруг водозабора организована санитарная зона строгого режима (1 пояс), имеется ограждение по периметру 30х60м.

Водозабор № 3 д. Лапотково располагается в поле в западном направлении от автодороги Москва-Симферополь, состоит из двух скважин № 5 - рабочая, № 6 - резервная. Подъем воды из скважины № 5 осуществляется в разводящую водопроводную сеть, для поддержания постоянного давления воды в сети установлен частотный регулятор.

Скважины № 5 и № 6 находятся в железобетонном колодце диаметром 1,6 м оснащены погружными насосами ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважин загерметизированы с помощью металлической чугунной пластины с резиновой прокладкой. Производительность скважины № 5 - 7,0 м3/сутки.

Вокруг скважин № 5 и № 6 организована санитарная зона строгого режима (1 пояс), площадью 25x30 метров, с ограждением по периметру.

2.5. Описание состояния и функционирования существующих

насосных станций, включая оценку энергоэффективности

насосного оборудования при подаче воды

Общая протяженность водопроводных сетей составляет: 13,5км. Износ водопроводных сетей составляет более 80%,так как из стали выполнено приблизительно 75% от общей протяжённости сетей.

2.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей

В целом состояние водопроводных сетей находится в неудовлетворительном положении. Амортизационный износ водопроводной сети в целом по посёлку составляет 90%.

Выводы:

1. Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по

содержанию жесткости и мутности.

2. Станция водоподготовки доводит воду до соответствующего качества.

3. Водопроводная сеть на территории поселения имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

2.7.Определение возможности обеспечения качества воды

в процессе транспортировки

Внедрить систему ультрафиолетового обеззараживания воды. Она гарантирует безопасность для потребителя от присутствия в воде вирусных инфекций, которые могут иметь место в открытых водоемах.

2.8.Описание территорий МО Лазаревское, неохваченных централизованной системой водоснабжения

Зоны, не охваченные сетями водоснабжения

Зоны, охваченные сетями водоснабжения

На территории, неохваченной водопроводными сетями острой нехватки водоснабжения в данный момент не ощущается, но с целью развития посёлка, необходимо провести водопровод  в эти зоны, для возведения нового строительства.

2.9.Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении МО Лазаревское

МО Лазаревское питается от водозаборной скважины. Для улучшения работы системы водоснабжения и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия.

Провести переутверждение запасов питьевой воды водозаборах. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды.

Осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. Предусмотреть строительство станций обезжелезивания и умягчения на всех водозаборах  .

Разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах.

Выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное;

Провести капитальный ремонт и реконструкцию водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов.

Вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

Водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопроводных сетей необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов.

На территориях  застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к источникам водоснабжения.

3.СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

Фактическое удельное водопотребление: 77 л/человека в сутки.          Нормативное удельное водопотребление: 163л/человека в сутки.

Проанализировав фактическое и нормативное водопотребление можно сделать вывод, что количество поставленной воды населению вдвое  ниже нормативного значения.

Нормативы водопотребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению для граждан, проживающих в многоквартирных домах, на территории Тульской области

3.1. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельного водопотребления

Скважина № 1 -  оснащена погружным насосом ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважины № 1располагаются в заглубленном ж/б колодце, диаметром 1,5 м и высотой 2,0 м, оголовок скважины загерметизирован с помощью металлической стальной пластины с резиновой прокладкой.

Скважина № 2 -  оснащена погружным насосом ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважины № 1 располагаются в заглубленном ж/б колодце, диаметром 1,6 м и высотой 2,0 м в земле, 3,0 м. над землей, оголовок скважины загерметизирован с помощью металлической стальной плиты с резиновой прокладкой. Подъем воды из скважин № 1 и № 2 осуществляется в резервуар чистой воды, емкостью 250 куб.м. Из РВЧ насосами второго подъема, марка К – 80-50-200 (2шт.) и ВК (1 шт.), подается в разводящую водопроводную сеть, производительность скважины № 1 – 300 куб.м./сут. и скважины № 2 – 260 куб.м./сут.

Скважина № 4 оснащена погружным насосом ЭВЦ 8-25-100, производительность скважины – 247 куб.м./сут., устье и оголовок скважины № 4 располагаются в заглубленном кирпичном колодце, оголовок скважины загерметизирован с помощью металлической стальной плиты с резиновой прокладкой, имеется водонапорная башня, ёмкостью 25 куб.м., водоснабжение через ВНБ является резервным, основное водоснабжение осуществляется с помощью преобразователя частоты, установленного на электродвигателе погружного насоса, для поддержания постоянного рабочего давления в водонапорной сети.

Скважины № 5 и № 6 находятся в железобетонном колодце диаметром 1,6 м оснащены погружными насосами ЭЦВ 8-25-100, устье и оголовок скважин загерметизированы с помощью металлической чугунной пластины с резиновой прокладкой. Производительность скважины № 5 - 7,0 м3/сутки.

Скважина № 7 - рабочая, № 8 - аварийная. Скважина № 7 находятся в металлическом павильоне, в железобетонном колодце диаметром 1,6 м, оснащена погружным насосом Э1ДВ 8-25-100, устье и оголовок скважин загерметизированы с помощью металлической пластины с резиновой прокладкой. Производительность скважины № 7 - 5,0 м3/сутки.

3.2.Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтённых ресурсов и потерь воды при её производстве и транспортировке

Данные за 2013 год

2012г.:

2011 г.:

3.3.Территориальный водный баланс подачи воды

по зонам действия водопроводных сооружений

(годовой и в сутки максимального водопотребления)

| Расположение скважины | Дебет м3/час | Водопотр. м3/сут. | глубина скваж. м | насос |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разрешен. | факт. |  |  |
| № 1,№2 П. Лазарево | 35,3 | - | - | - | ЭЦВ 8-25-100 |
| №4 П.Лазарево | 4-5 | - | - | - | ЭЦВ 8-25-100 |
| № 5 Д.Лапотково | 4 | - | - | 140 | ЭЦВ 8-25-100 |
| №7 п.Центральный | 10 | - | - | 37-46 | ЭЦВ 8-25-100 |
| № 8 с.Карамышево | 25 | - | - | - | ЭЦВ 8-25-100 |

3.4. Структурный водный баланс реализации воды

по группам потребителей

Распределение водопотребления по категориям потребителей

Данные за 2013 год.

3.5.Сведения о действующих нормах удельного водопотребления

и о фактическом удельном водопотреблении

с указанием способа его оценки

Фактическое удельное водопотребление: 77 л/человека в сутки

Нормативное удельное водопотребление: 163л/человека в сутки

По данным Формы 1-водопровод:

| Кол-во населения(чел.) | л/чел.в месяц |
| --- | --- |
| 8359 | 1,854 |

3.6. Описание системы коммерческого приборного учёта воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учёта. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Приборов системы коммерческого учёта воды нет, необходим монтаж приборов на скважинах, на насосных станциях, на водонапорных башнях, на сетях, у абонентов.

Учитывая анализ потерь  воды при транспортировке, резерв производственных мощностей системы водоснабжения, не менее 10%.

3.7.Энергетические характеристики оборудования

системы водоснабжения

3.8.Технические характеристики участков водопроводных сетей, включая  годы начала эксплуатации, тип изоляции

Данных нет

3.9.Схемы водозаборов и очистных сооружений системы водоснабжения

Станций обезжелезивания нет.

Используемый метод очистки воды - хлорирование.

3.10.Статистика отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов)

за предшествующие 5(пять) лет

Данные на 2013 год.

Утечка и неучтённый расход воды составляет 72тыс.м3.

Общее число аварий: 3

Из них на водопроводных сетях: 3

Данные на 2012 год.

Утечка и неучтённый расход воды составляет 62,2 тыс.м3.

Общее число аварий: 3

Из них на водопроводных сетях: 3

Данные на 2011 год.

Утечка и неучтённый расход воды составляет 72,9 тыс.м3.

Общее число аварий: 10

Из них на водопроводных сетях:  9

3.11. Перечень потребителей (абонентов)обеспеченных коммерческим приборным учётом воды и планы по установке приборов учёта воды

Счётчики коммерческого учёта воды у населения не установлены.

Планируется установить приборы учёта всем потребителям ( абонентам).

3.12.Схемы автоматизации и обслуживания насосных станций.

Схема управления насосом и преобразователь частоты обеспечивают выполнение следующих функций:

- плавный пуск и торможение насоса;

- автоматическое управление по уровню или давлению;

- защиту от «сухого хода»;

- автоматическое отключение электронасоса при неполнофазном режиме, недопустимом снижении напряжения, при аварии в водопроводной сети;

- защиту от перенапряжений на входе преобразователя частоты А1;

- сигнализацию о включении и выключении насоса, а также об аварийных режимах;

- обогрев шкафа управления при отрицательных температурах в помещении насосной.

3.13. Базовые значения ключевых показателей энергетической и экономической эффективности забора, очистки

и транзита воды по водопроводным сетям

КПД насосного оборудования составляет порядка 30%.   Необходима замена насосного оборудования под нужные параметры и установка приборов учета подачи воды.

Общее число аварий составляет: 3

3.14. Зоны действия каждого источника водоснабжения  всех организаций водоснабжения, установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) организаций водоснабжения и транзитных организаций

3.13. Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения МО Лазаревское

Потенциальной гарантирующей организацией в сфере водоснабжения МО Лазаревское предлагается АО «Лазаревское ПЖКХ» .

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать АО «Лазаревское ПЖКХ»  , учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На данный момент основным потребителем услуг водоснабжения, оказываемых АО «Лазаревское ПЖКХ» , является население. При этом на население расходуется 232,9 тыс.м3 в результате на прочих потребителях (бюджетные и прочие организации) расходуется 5,1 тыс.м3

Таким образом население является основным потребителем услуг водоснабжения.

3.1. Фактическое и ожидаемое потребление воды (годовое, среднесуточное,  максимальное среднесуточное)

| Наименование потребления | 2012г. (тыс. м3/год) | 2018г. (тыс. м3/год) | 2023г. (тыс. м3/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 359,8 | 390,8 | 450 |
| среднесуточное | 0,985 | 1,07 | 1,232 |
| Максимальное среднесуточное | 1,182 | 1,284 | 1,47 |

3.2.Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций

Наибольшее потребление воды на схеме отмечено красным

Зоны, отмеченные красным цветом, представляют территории  с достаточно большим количеством населения, в сравнении с зонами, отмеченными голубым цветом. В процентном соотношении количество населения в красных зонах составляет 75%. В этих зонах преобладает необходимость в водоснабжении.

3.3.Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Структура реализации характеризуется тем, что основным потребителем услуг водоснабжения и водоотведения, оказываемых АО «Лазаревское ПЖКХ» является население. При этом доля населения в потреблении воды равна 82,81%,в водоотведении -92,82%. В результате прочие потребители составляют в среднем по водоснабжению-17,9%,по водоотведению-7,18%.

3.4.Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На данный момент потери воды при транспортировке составляют 16%

3.5.Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей)

|  | 2013 | 2014 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями первого подъёма | 359,8 м3 | 361 392 м3 | 363 000м3 | 367 000м3 |
| Подано воды в сеть | 310 000м3 | 312 000 м3 | 313 00м3 | 316 000м3 |
| Отпущено потребителям | 238 000м3 | 239 000 м3 | 241 000м3 | 245 000м3 |
| Утечки, неучтённые расходы. | 72 000 м3 | 73 000 м3 | 75 000м3 | 79 000 м3 |
| Отпущено воды населению | 232 000 м3 | 233 000 м3 | 235 000 м3 | 340 000 м3 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 3,1 тыс.м3 | 3,2 тыс.м3 | 3,5 тыс. м3 | 4 тыс. м3 |
| Прочим организациям | 2 000 м3 | 2 500 м3 | 2 800 м3 | 3 100 м3 |

3.6.Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

| Требуемая мощность водозаборных сооруженний | 2013 | 2014 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая | 985 м³ | 995м3 | 1007м3 | 1018м3 |
| Среднесуточная | 2,698 | 2,726 | 2,758 | 2,789 |
| Максимальная | 3,238 | 3,271 | 3,310 | 3,346 |

Очистные сооружения отсутствуют

3.7. Перечень объектов нового строительства, в том числе: объекты жилищного фонда; объекты общественного фонда

На основе произведенного в проекте комплексного анализа определены приоритетные для размещения жилой застройки зоны.

Концепция формирования жилых территорий предусматривает:

- преобладающую долю усадебной жилой застройки в объеме нового капитального строительства, как наиболее соответствующей сельскому образу жизни;

- максимальное размещение новой застройки на основе реконструкции существующих жилых кварталов;

- формирование резервных площадок на свободной территории, как альтернативного варианта строительства;

- минимальное освоение под  жилую застройку ценных сельскохозяйственных земель;

- комплексное освоение территории для размещения жилищного строительства, включающее полное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройство;

- выделение в последующей стадии проектирования (проектах планировок) красных линий жилых улиц и жесткое пресечение самовольных строений и самозахвата муниципальных территорий;

- реконструкцию существующих жилых зон для приведения их в соответствие с действующими нормами, обеспечения противопожарных разрывов и проездов, соблюдения санитарных разрывов от источников вредного воздействия, производственно-коммунальных объектов, автостоянок;

- снос ветхого и аварийного жилья, реконструкция благоустройства и систем инженерного обеспечения;

- включение в состав жилой застройки спортивных, детских и хозяйственных площадок, участков озеленения;

- размещение в соответствии с санитарно-гигиеническим нормативами расчетного количества открытых автостоянок;

- применение в охранных зонах памятников истории и культуры типов жилой застройки, соответствующих регламентам зон;

- повышенное внимание к формированию архитектурного образа жилых зон, расположенных в пределах туристических и экскурсионных маршрутов.

Подавляющее преобладание частной собственности в жилом секторе в условиях рыночной экономики не допускает планирования конкретных объемов жилищного строительства. Целесообразно создание благоприятного инвестиционного климата для стимулирования реконструкции и расширения существующих жилых образований из расчета доведения показателя средней обеспеченности общей площадью на 1 очередь до 25 м2/чел., а на расчетный срок до 30 м2/чел.

3.8. Основные показатели, характеризующие водопотребление

объектов нового строительства

Объекты нового строительства в настоящее время не определены. Требуемые мощности по водоснабжению находятся еще в разработке.

3.9. Описание расчётных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоснабжения) и перспективном состоянии

В настоящее время перспективные схемы ещё не определены.

3.10. Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз

Жилищный фонд

На исходный год общая площадь жилого фонда МО Лазаревское составляет 56,9 тыс. м2. (1115 квартир), в том числе муниципальный жилищный фонд – 11,3 тыс. м2., частный жилищный фонд – 45,6 тыс. м2. (80%) общей площади.

Общая площадь ветхого  жилого фонда – 0,59 тыс.

| Наименование показателя | 2008 г. |
| --- | --- |
| Весь жилищный фонд |  |
| Общая площадь (тыс. м2) | 56.9 |
| число квартир | 1115 |
| в т.ч. муниципальный жилищный фонд |  |
| общая площадь (тыс. м2) | 11.3 |
| в т.ч. государственный жилищный фонд: |  |
| общая площадь (тыс. м2) | - |
| Общественный жилищный фонд: |  |
| общая площадь (тыс. м2) | - |
| Частный жилищный фонд: |  |
| общая площадь (тыс. м2) | 45.6 |
| Общая площадь аварийного жилищного фонда (тыс. м2) | - |
| Общая площадь ветхого жилищного фонда (тыс.кв.м) | 0.59 |
| в т.ч. оборудованная |  |
| - водопроводом (тыс. м2) | 0.59 |

Данные по обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием отсутствуют.

Существующая обеспеченность общей площадью составляет около  12,1 м2/чел, что значительно меньше среднего показателя по Щекинскому району  - 22,8 м2/чел.

С учетом того, что жилой фонд в подавляющем большинстве представлен частной усадебной застройкой, основные объемы жилищного строительства будут осуществляться за счет реконструкции существующих жилых территорий, улучшения качества и благоустройства жилья.

4. ПЛАН НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Бурение скважин |
| 2 | Строительство водопроводной сети |
| 3 | Строительство насосных станций |

4.2. План реконструкции, нового строительства технического перевооружения для обеспечения водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений не достаточно

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения к новым территориям |
| 2 | Строительство повысительных насосных станций для обеспечения новых территорий |
| 3 | Строительство новых скважин |

4.3. План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Установка регистратора давления на сетях водоснабжения с дистанционной передачей данных |
| 2 | Установка регистратора давления у абонентов |
| 3 | Установка регистратора давления на насосных станциях |

4.4. План развития системы коммерческого учёта водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Установка счётчиков на водозаборных сооружениях |
| 2 | Установка счётчиков на насосные станции |
| 3 | Установка счётчиков у абонентов |
| 4 | Внедрение системы дистанционной передачи данных о водопотреблении |

4.5. Предложения по сокращению неучтённых расходов потерь воды

при транспортировке

| 1 | Наименование работы |
| --- | --- |
| 3 | Снижение давления в распределительной сети |
| 4 | Замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, водоразборных колонок |
| 5 | Капитальный ремонт, реконструкция водонапорных башен |
| 6 | Замена водопроводных сетей |

4.6. Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счёт изменения её структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки

Внедрение устройства ЧРП позволяет сократить давление в распределительной сети. Применение станции управления на базе частотного преобразователя для управления насосом скважины снижает расходы при установке новой башни более чем на 60%, а при реконструкции башни более чем на  30%. Расходы на обслуживание снижаются на 80%. Экономия электроэнергии составляет 15% - 50%.

Преимущества станции управления:

Низкая стоимость внедрения и эксплуатации.

Малый срок монтажа и ввода в эксплуатацию.

Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание.

Экономия электроэнергии до 15-50%, с учетом различных суточных режимов работы.

Надежность системы независимо от  времени года.

Стабильность создаваемого давления за счет автоматического регулирования производительности насоса в зависимости от текущего расхода воды.

Малые габариты станции управления.

Повышение ресурса погружного насоса труб и запорной арматуры за счет исключения пусковых токов, исключения гидравлических ударов, плавного регулирования, плавного пуска и останова.

Отсутствие периодически смачивающихся участков водопроводной и, как следствие отсутствие коррозии и лучшее качество поставляемой воды.

Возможность интеграции с  системами учета расхода воды и электроэнергии.

Возможность работы с автономным аварийным источником электроэнергии.

Полностью необслуживаемый автоматический режим работы.

Возможность дистанционного управления и контроля.

Экономия воды и электроэнергии в системах водоснабжения связана с оптимизацией режима давления по времени и значениям, устранением ненужных избытков давления и как следствие снижением общих потерь, отсутствием потерь при переливах, значительным снижением пусковых токов.

4.7.Схема зонирования водопроводной сети

Технологические зоны действия скважин

| № тех. зоны | Наименования скважин | адреса снабжения водой |
| --- | --- | --- |
| Зона №1 | №1,№2 | Казарма 236 км. Ленина ул. Луговая ул. Новая ул. Октябрьская ул. Парковая ул. Пионерская ул. Полевая ул. Садовая ул. Советская ул. Тульская (старая) ул. Тульская ул. Школьная ул. |
| Зона №2 | №4 | Казарма 236 км. Ленина ул. Луговая ул. Новая ул. Октябрьская ул. Парковая ул. Пионерская ул. Полевая ул. Садовая ул. Советская ул. Тульская (старая) ул. Тульская ул. Школьная ул. |
| Зона №3 | №5 | - |
| Зона №4 | №7 | С. Карамышево |

4.8. Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Необходимо обеспечить централизованным водоснабжением северо-западную, западную и южную часть МО Лазаревское для образования основы под будущее строительство.

4.9. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Выполнение работ по реконструкции сетей и сооружений водоснабжению и водоотведению позволит снизить нагрузку воздействия на окружающую среду в регионе.

4.10. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения

Итоговая оценка капитальных вложений

| Наименование мероприятия | Стоимость тыс.руб./год | Итого: |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 55800 тыс.руб. |
| Бурение скважин |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения к новым территориям |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |
| Строительство повысительных насосных станций для обеспечения новых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |
| Установка счётчиков на водозаборных сооружениях |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| Замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, водоразборных колонок |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Капитальный ремонт, реконструкция скважин, водонапорных башен | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| Замена водопроводных сетей |  |  | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| ИТОГО | 100 | 200 | 500 | 1500 | 1500 | 31500 | 6500 | 1500 | 11000 | 1500 |  |

4.13. Решение по бесхозным сетям

На территории  МО Лазаревское бесхозных сетей нет.

4.14.Предложения по определению ГРО с установлением границ её деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории МО Лазаревское.

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать АО «Лазаревское ПЖКХ», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

- отсутствие тампонажа на заброшенных скважинах

Износ оборудования системы водоснабжения находится на отметке

70-90%,многие элементы системы необходимо восстанавливать, но большее их количество заменять на новые, например водопроводные сети.

Аварийность:39 аварии за 2013 год, из них на водопроводных сетях 40 аварий.

Председатель комитета

по вопросам жизнеобеспечения,

строительства

и дорожно-транспортному хозяйству			Д.А. Субботин

Приложение 6

к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район

от __________ № ___________

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Крапивенское

Щекинского района Тульской области

на период с 2013 по 2023 год

      - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальное образование Крапивенское – составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - сельское поселение.

Население муниципального образования составляет:

- по состоянию на 01.01.2008 г. - 5158 чел.

Территория муниципального образования - 41041  га.

Плотность населения – 13,6  чел/ км2.

Количество населенных пунктов – 55.

Границы муниципального образования Крапивенское установлены Законом Тульской области от 11 марта 2005 года за № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «г. Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

Муниципальное образование граничит: на северо-западе  с МО Воскресен-ское Дубенского района; на западе - с МО Восточно-Одоевское Одоевского района; на юго-западе и юге - с МО Пригородное, МО Октябрьское Плавского района; на востоке с МО Лазаревское,  МО Головеньковское Щекинского района; на севере с МО Иншинское Ленинского района.

В пределах территории МО Крапивенское подземные воды встречаются в девонских, каменноугольных и мезозойских отложениях. Девонский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и содержится в трещиноватых известняках озерско-хованского горизонта на глубинах 33,0-46,0 м, выше которого залегают водоупорные малевские глины. Дебиты скважин составляют от 90 до 34 м3/час, удельные дебиты 6,4 и 23 м3/час. Подземные воды обладают напором высотой до 30,0-50,0 м. Статический уровень находится на абсолютных отметках 165,0-180,0 м. Воды данного горизонта не соответствуют нормам питьевых вод по общей жесткости 15,1-22,6 мг-экв/л, содержанию общего железа 2,0-14,1 мг/л, сухой остаток 1,2-1,9 г/л и сульфатов (в отдельных скважинах) до 762 мг/л.

Водоснабжение населенных пунктов на территории поселения производится из подземных источников упинского горизонта – артскважин и колодцев. Общее количество водопроводов – 17.

1.2. Структура системы водоснабжения МО Крапивенское

Эксплуатация систем водопроводного хозяйства возложена на МУП «Крапивенское ЖКЖ», СПК «Пришненский» и на филиал ООО «Газпром энерго». Данные эксплуатирующие организации  обслуживают МО Крапивенское.

1.3.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение населенных пунктов на территории поселения производится из подземных источников упинского горизонта – артскважин и колодцев. Все свкажины находятся в муниципальном ведомстве. Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе МУП «Крапивенское ЖКХ»  составляет 34226 м.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе СПК «Пришненский»  составляет 3,7 км.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Тульское УМГ составляет 14 900 м.

Строительство водопроводных сетей было начато в 50-х годах, больше половины сетей проложено в 60-80гг., т.е. эксплуатируются уже 25-40 лет, что сказывается на их высокой аварийности.

В состав МО Крапивенское входят 55 населенных пунктов. Из них 16 обеспечено централизованным водоснабжением.( с. Крапивна, пос. Алимкина, с. Малынь, с. Жердево,д. Проскурино, д. Крапивенская Слобода, сл. Жилая, сл.Казачья, сл. Московская, сл. Пушкарская, д. Орлово,  Население – 3136 человек. с. Пришня   -    300  человек, с. Пришня -    430 человек, д. Бегичево -  53 человек, д. Захаровка -  168 человек, д. Каменка  -   32 человек).

Артскважины:

Тульская обл., Щекинский р-н, МО Крапивенское слобода Жилая лит.11; Скважина - 150 м

Тульская обл., Щекинский р-н, МО Крапивенское слобода Московская лит. 111; Скважина-  150 м

Тульская обл., Щекинский р-н, МО Крапивенское д. Орлово лит.1; Скважина - 127 м

Тульская обл., Щекинский р-н, МО Крапивенское пос. Алимкина лит.11; Скважина - 127 м

Тульская обл., Щекинский р-н, МО Крапивенское с. Жердево лит 11; Скважина - 127 м

Тульская обл., Щекинский р-н, МО Крапивенское пос. Алимкина лит 1У; Скважина- 127 м

Тульская обл., Щекинский р-н, МО Крапивенское с. Крапивна, ул. Алимкина лит Г1; Скважина  -38 м

Тульская обл., Щекинский р-н, МО Крапивенское с. Крапивна, ул. Алимкина лит Г; Скважина  -38 м

Водонапорные башни:

Тульская обл.,Щекинский р-н, МО Крапивенское, с. Малынь

Тульская обл.,Щекинский р-н, МО Крапивенское, с. Малынь

Тульская обл.,Щекинский р-н, МО Крапивенское, с. Малынь

Тульская обл.,Щекинский р-н, МО Крапивенское, д. Даниловка

Тульская обл.,Щекинский р-н, МО Крапивенское, сл. Жилая

Тульская обл.,Щекинский р-н, МО Крапивенское, пос. Алимкина

Тульская обл.,Щекинский р-н, МО Крапивенское, пос. Алимкина

Тульская обл.,Щекинский р-н, МО Крапивенское, с. Жердево

Тульская обл.,Щекинский р-н, МО Крапивенское, с. Крапивна, ул. Алимкина

Существующие источники водоснабжения и их производительность:

д. Орлово – , насос –ЭВЦ-6;10м3/час; время рваботы – 3 часа;

с. Жердево – насос –ЭВЦ-6;10м3/час; время работы – 7 час.;

пос. Алимкина –насос – ЭВЦ-8; 25м3/час; время работы – 19 часов;

пос. Алимкина- насос – ЭЦВ-6; 16м3/час; время работы – 24 часа;

с. Крапивна- насос – ЭВЦ-8; 25 м3/час; время работы- 24 часа;

Крапивна- насос – ЭВЦ-8; 25 м3/час; время работы- 24 часа;

сл. Московская- насос – ЭВЦ-6,10м3/час; не работает;

слобода Жилая –насос – ЭВЦ-6, 25 м3/час; время работы –круглосуточно;

д. Даниловка – насос –ЭВЦ-6;10м3/час; время работы – 7 часов;

с. Малынь – насос – ЭВЦ-8; 25м3/час; время работы – 18 часов.

На сети находится 136 водопроводных колодцев, 20 пожарных гидранта. Насосные станции отсутствуют. Очистка воды не производится.

Обслуживающая организация – СПК «Пришненский»:

с. Пришня -Водоснабжение подается с Заволжского  водоносного  горизонта. Глубина скважины №1 -120 м и №2-135м., горизонт предоставлен известняками, залегающими на глубину от 34 до 88м. Водоносный горизонт характеризуется  напорным режимом с высотой напора  12-14м. Вскрытая  мощность составляет 15-17м  Статический  уровень  воды: скважины №2  -71м,  скважина №1-сведений нет  (2 насоса – ЭЦВ-8; 25/125; время работы- 7 часов)

с. Пришня -Скважина №3 – 92 м

Скважина №4 – 86 м

Упинский водоносный горизонт, заключенный в толще одноименных известняков нижнего карбона мощностью до 14,5 м, кровля которых залегает на глубинах 71-74 м; горизонт безнапорно-напорный с напором на кровлю до 1,5 м, водообильный.

Качественный состав соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Однако в воде отмечается присутствие нитратов (23,3-23,6 мг/дм3) без превышения допустимой концентрации (ПДК не более 45 мг/дм3)  ( насос  – ЭЦВ-8; 25/125;  )

д. Бегичево -Скважина №7пробурена на Плавский водоносный горизонт. Глубина скважины 56м., статистический уровень 12м., горизонт предоставлен известняками, залегающими на глубину от 51 до 125м. Водоносный горизонт характеризуется  напорным режимом с высотой напора  39-54м. Вскрытая  мощность составляет 5-18,5м  ( насос – ЭЦВ-:; 10/40; время работы – 7 часов

д. Захаровка  - насос  ЭВЦ-6; 15/80, время работы – 7 часов

д. Каменка - Скважина №8 пробурена на  заволжский  водоносный  горизонт. Глубина скважины 60м., Статистический уровень 26м.горизонт предоставлен известняками, залегающими на глубине от 34 до 88м. Водоносный горизонт характеризуется  напорным режимом с высотой напора  12-14м. Вскрытая  мощность составляет 15-17м  ( насос – ЭЦВ-6; 15/80; время работы – 7 часов

с. Пришня - На сети находится 51 водопроводный колодец, 22 пожарных гидранта.

д. Бегичево - На сети находится 11 водопроводных колодцев

д. Захаровка - На сети находится 5 водопроводных колодцев

д. Каменка -  На сети находится 6 водопроводных колодцев

Подкачивающие насосные  станции отсутствуют. Очистка воды не производится. В с. Пришня используется кольцевая схема распределения воды.

1.4. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Сооружения для очистки и подготовки воды перед подачей в водопроводную сеть отсутствуют, в связи с этим качество воды низкое, хотя и отвечает нормативным требованиям.

В соответствии с Генеральным Планом МО Крапивенское, основными проблемами являются:

- снижение качества подземной воды;

- отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах;

- очистка сточных вод и речной сети, в связи с  тем, что подземные и поверхностные воды представляют единый комплекс.

1.5. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)

Технологические зоны действия скважин

| № тех. зоны | Территории снабжения водой |
| --- | --- |
| Зона №1 | с. Крапивна, пос. Алимкина, с. Жердево, д. Проскурино, д. Крапивенская Слобода, сл. Жилая, сл.Казачья, сл. Московская, сл. Пушкарская, д. Орлово |
| Зона №2 | с. Малынь, д. Даниловка |
| Зона №3 | с. Пришня д. Бегичево д. Захаровка д. Каменка |

1.6.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей

Общая протяженность водопроводных сетей составляет:17,5 км.

Характеристика водопроводных сетей

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год, время суток | Расход л/с | Давление, атм |
| 8 | дер Крапивенская Слобода | 100 | 2498 | метал. | 1965 | 2498 | 02.07 | 425 | 3 |
| 15,19, 30 | с. Жердево | 100 | 4131 | метал. | 1965 | 3900 | 02.07 | 30 | 3 |
|  | пос. Алимкина | 100 | 3203 | чугун | 1 982 | 3203 | 02.07 | 425 | 3 |
| 1, 63, 68 | с. Крапивна | 100 | 8234 | АЦ | 1960 | 5399 | 02.07 | 850 | 3 |
|  | с. Крапивна | 100 | 2835 | ПНД | 2008 |  | 02.07 |  |  |
|  | с. Малынь | 100 | 2378 | метал. | не завер.стр-во | 2378 | 02.07 | 425 | 3 |
|  | с. Малынь | 100 | 2416 | ПНД | 1993 |  | 02.07 | 425 | 3 |
|  | д. Орлово | 100 | 1846 | ПНД | 2010 |  | 02.07 | 425 | 3 |
|  | сл. Московская, Пушкарская, Жилая, Казачья | 100 | 6685 | АЦ | 1950-1975 | 6685 | 02.07. | 425 | 3 |

1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе МУП «Крапивенское ЖКХ» составляет 34226 м.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе СПК «Пришненский»  составляет 3,7 км.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Тульское УМГ составляет 14 900 м.

Строительство водопроводных сетей  было начато в 40-х  годах, больше половины сетей  проложено в 60-80гг., т.е. эксплуатируются уже  25-40 лет, что сказывается на их высокой аварийности.

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | дер Крапивенская Слобода | 100 | 2498 | метал. | 1965 |
| 15,19, 30 | с. Жердево | 100 | 4131 | метал. | 1965 |
|  | пос. Алимкина | 100 | 3203 | чугун | 1 982 |
| 1, 63, 68 | с. Крапивна | 100 | 8234 | АЦ | 1960 |
|  | с. Крапивна | 100 | 2835 | ПНД | 2008 |
|  | с. Малынь | 100 | 2378 | метал. | не завер. стр-во |
|  | с. Малынь | 100 | 2416 | ПНД | 1993 |
|  | д. Орлово | 100 | 1846 | ПНД | 2010 |
|  | сл. Московская, Пушкарская, Жилая, Казачья | 100 | 6685 | АЦ | 1950-1975 |

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы(число отказов), необходимость реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Пришня, ул. Центральная | 100 | 150 | чугун |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Центральная | 100 | 176 | сталь |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул. Школьная | 100 | 250 | чугун |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул. Октябрьская | 100 | 370 | чугун |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул. Л.Толстого | 100 | 400 | пластмасс |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул. Новая | 100 | 300 |  |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул.Полевая | 100 | 200 | сталь |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул. Комсомольская | 100 | 300 | сталь |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул. Комсомольская | 76 | 150 | чугун |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня, ул. Трудовая | 100 | 400 | сталь |  |  | реконструкция необходима |
|  | с. Пришня,ул. Юбилейная |  |  |  | 1993 |  |  |
|  | с. Пришня, ул. Д.И.Пенькова |  |  |  | 1992 |  |  |
|  | с. Пришня, ул. А.Н.Козаченко |  |  |  | 1993 |  |  |
|  | с. Пришня ул. Шоссейная |  |  |  | 1992 |  |  |
|  | с. Пришня ул.Центральная |  |  |  | 1998 |  |  |
| 1-11 | д. Бегичево | 100 | 2000 | сталь | 1960 |  | реконструкция необходима |
| 1-5 | д. Захаровка | 100 | 2500 |  | 1960 |  | необходима реконструкция |
| 1-6 | д. Каменка | 100 | 1500 | асбест | 1960 |  | необходима реконструкция |

1.8.Определение возможности обеспечения качества воды

в процессе транспортировки

Планируемые мероприятия на 2014-2015 г.

Существующая система водоснабжения не стимулирует потребителей питьевой воды к ее экономному использованию. Население оплачивает фиксированный объем воды независимо от потребляемого количества. Значительный объем воды теряется в результате утечек в магистральных и внутридомовых сетях.

При выполнении мероприятий по реконструкции водопроводных сетей: замене труб, арматуры, санитарно-технического оборудования, установке счетчиков расхода воды возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека от 20% до 30%.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;

- неблагоустроенная усадебная застройка подключается к центральному водопроводу с установкой местных водонагревателей.

Основными мероприятиями по водоснабжению на первый этап и планируемый срок являются:

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования;

- строительство станции умягчения и обеззараживания воды;

- организация лабораторного контроля качества питьевой воды;

- периодическое обследование источников питьевого водоснабжения и устранение выявленных недостатков;

- замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы;

- устройство зон санитарной охраны  (ЗСО) источников водоснабжения.

Основными  проблемами низкого качества воды являются: отсутствие станции очистки воды, наличие сетей водоснабжения из стали, что приводит к повышенному содержанию железа в питьевой воде. Обеспечение качества воды в процессе транспортировки возможно при условии проведения вышеизложенных мероприятий.

1.9.Описание территорий МО Крапивенское, неохваченных централизованной системой водоснабжения

Зоны, охваченные сетями водоснабжения

Зоны, неохваченные сетями водоснабжения

На территории, неохваченной водопроводными сетями острой нехватки водоснабжения в данный момент не ощущается, но с целью развития посёлка, необходимо провести водопровод  в эти зоны, для возведения нового строительства.

1.10.Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении МО Крапивенское

Существующая система водоснабжения не стимулирует потребителей питьевой воды к ее экономному использованию. Население оплачивает фиксированный объем воды независимо от потребляемого количества. Значительный объем воды теряется в результате утечек в магистральных и внутридомовых сетях.

При выполнении мероприятий по реконструкции водопроводных сетей: замене труб, арматуры, санитарно-технического оборудования, установке счетчиков расхода воды возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека от 20% до 30%.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;

- неблагоустроенная усадебная застройка подключается к центральному водопроводу с установкой местных водонагревателей.

Основными мероприятиями по водоснабжению на первый этап и планируемый срок являются:

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования;

- строительство станции умягчения и обеззараживания воды;

- организация лабораторного контроля качества питьевой воды;

- периодическое обследование источников питьевого водоснабжения и устранение выявленных недостатков;

- замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы;

- устройство зон санитарной охраны  (ЗСО) источников водоснабжения.

2.СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

Нормативы водопотребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению для граждан, проживающих в многоквартирных домах, на территории Тульской области

2.1. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельного водопотребления

2.2.Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтённых ресурсов и потерь воды при её производстве и транспортировке

Данные за 2013 год

2.3.Территориальный водный баланс подачи воды

по зонам действия водопроводных сооружений

д. Орлово – , насос –ЭВЦ-6;10м3/час; время рваботы – 3 часа; с. Жердево – насос –ЭВЦ-6;10м3/час; время работы – 7 час.; пос. Алимкина –насос – ЭВЦ-8; 25м3/час; время работы – 19 часов; пос. Алимкина- насос – ЭЦВ-6; 16м3/час; время работы – 24 часа; с. Крапивна- насос – ЭВЦ-8; 25 м3/час; время работы- 24 часа; Крапивна- насос – ЭВЦ-8; 25 м3/час; время работы- 24 часа; сл. Московская- насос – ЭВЦ-6,10м3/час; не работает; слобода Жилая –насос – ЭВЦ-6, 25 м3/час; время работы –круглосуточно; д. Даниловка – насос –ЭВЦ-6;10м3/час; время работы – 7 часов; с. Малынь – насос – ЭВЦ-8; 25м3/час; время работы – 18 часов.

с. Пришня -Водоснабжение подается с Заволжского  водоносного  горизонта. Глубина скважины №1 -120 м и №2-135м., горизонт предоставлен известняками, залегающими на глубину от 34 до 88м. Водоносный горизонт характеризуется  напорным режимом с высотой напора  12-14м. Вскрытая  мощность составляет 15-17м  Статический  уровень  воды: скважины №2  -71м,  скважина №1-сведений нет  (2 насоса – ЭЦВ-8; 25/125; время работы- 7 часов)

с. Пришня -Скважина №3 – 92 м

Скважина №4 – 86 м

Упинский водоносный горизонт, заключенный в толще одноименных известняков нижнего карбона мощностью до 14,5 м, кровля которых залегает на глубинах 71-74 м; горизонт безнапорно-напорный с напором на кровлю до 1,5 м, водообильный.

Качественный состав соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Однако в воде отмечается присутствие нитратов (23,3-23,6 мг/дм3) без превышения допустимой концентрации (ПДК не более 45 мг/дм3)  (насос  – ЭЦВ-8; 25/125;  )

д. Бегичево -Скважина №7пробурена на Плавский водоносный горизонт. Глубина скважины 56м., статистический уровень 12м., горизонт предоставлен известняками, залегающими на глубину от 51 до 125м. Водоносный горизонт характеризуется  напорным режимом с высотой напора  39-54м. Вскрытая  мощность составляет 5-18,5м  ( насос – ЭЦВ-:; 10/40; время работы – 7 часов

д. Захаровка  - насос  ЭВЦ-6; 15/80, время работы – 7 часов

д. Каменка - Скважина №8 пробурена на  заволжский  водоносный  горизонт. Глубина скважины 60м., Статистический уровень 26м.горизонт предоставлен известняками, залегающими на глубине от 34 до 88м. Водоносный горизонт характеризуется  напорным режимом с высотой напора  12-14м. Вскрытая  мощность составляет 15-17м  ( насос – ЭЦВ-6; 15/80; время работы – 7 часов

2.4. Структурный водный баланс реализации воды

по группам потребителей

Данные за 2011 год

Распределение водопотребления по категориям потребителей

Распределение водопотребления по категориям потребителей

| Потребители | Водопотребление, 2011г. (тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 162 |
| Промышленность | 3,6 |
| Бюджетные организации | 10 |
| Собственные нужды | - |
| Потери | 185 |
| Итого | 360,6 |

2.5.Сведения о действующих нормах удельного водопотребления

и о фактическом удельном водопотреблении

2.6.Описание системы коммерческого приборного учёта воды

Приборов системы коммерческого учёта воды нет, необходим монтаж приборов на скважинах, на насосных станциях, на водонапорных башнях, на сетях, у абонентов.

Учитывая анализ потерь  воды при транспортировке, резерв производственных мощностей системы водоснабжения, не менее 10%

2.7.Энергетические характеристики оборудования системы

2.8.Технические характеристики участков водопроводных сетей, включая  годы начала эксплуатации, тип изоляции

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Дер Крапивенская Слобода | 100 | 2498 | метал. | 1965 | 2498 |
| 15,19, 30 | с. Жердево | 100 | 4131 | метал. | 1965 | 3900 |
|  | пос. Алимкина | 100 | 3203 | чугун | 1 982 | 3203 |
| 1, 63, 68 | с. Крапивна | 100 | 8234 | АЦ | 1960 | 5399 |
|  | с. Крапивна | 100 | 2835 | ПНД | 2008 |  |
|  | с. Малынь | 100 | 2378 | метал. | не завер.стр-во | 2378 |
|  | с. Малынь | 100 | 2416 | ПНД | 1993 |  |
|  | д. Орлово | 100 | 1846 | ПНД | 2010 |  |
|  | сл. Московская, Пушкарская, Жилая, Казачья | 100 | 6685 | АЦ | 1950-1975 | 6685 |

2.9.Схемы водозаборов и очистных сооружений

системы водоснабжения

Подземная вода поступает через насосную станцию в башню. Из башни, по распределительной сети производится подача воды к потребителям.

Станция очистки воды отсутствует. Производится только обеззараживание воды путём введения  раствора гидрохлорида натрия.

2.10.Статистика отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов)

Данные имеются только на 2013 год.

Данные за предыдущие года - отсутствуют.

Утечка и неучтённый расход воды составляет 15,3 тыс.м3.

Общее число аварий: 13

Из них на водопроводных сетях:11

2.11.Существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Процедуры диагностики производятся визуальным методом, в соответствии с наряд заданиями эксплуатирующей организации.

Планирование капитальных ремонтов осуществляется на основании данных о аварийности и качестве воды в распределительной сети.

Данных о планировании капитальных (текущих) ремонтов нет.

2.12.Перечень потребителей (абонентов)обеспеченных коммерческим приборным учётом воды и планы по установке приборов учёта воды

Приборы учета воды установлены на всех водозаборах

2.13.Регламенты функционирования службы ведения режимов водопроводных сетей и диспетчерской службы

Диспетчеризация осуществляется посредством телефонной связи.

Регламенты отсутствуют.

2.14.Схемы автоматизации и обслуживания насосных станций

Схема управления насосом и преобразователь частоты обеспечивают выполнение следующих функций:

- плавный пуск и торможение насоса;

- автоматическое управление по уровню или давлению;

- защиту от «сухого хода»;

- автоматическое отключение электронасоса при неполнофазном режиме, недопустимом снижении напряжения, при аварии в водопроводной сети;

- защиту от перенапряжений на входе преобразователя частоты А1;

- сигнализацию о включении и выключении насоса, а также об аварийных режимах;

- обогрев шкафа управления при отрицательных температурах в помещении насосной.

2.15 Базовые значения ключевых показателей энергетической и экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям

КПД насосного оборудования составляет порядка 30%.   Необходима замена насосного оборудования под нужные параметры и установка приборов учета подачи воды.

Общее число аварий составляет: 4 на 18 км за 2012 год.

2.16. Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения МО Крапивенское

Потенциальной гарантирующей организацией в сфере водоснабжения МО Крапивенское предлагается МУП «Крапивенское ЖКХ» и СПК «Пришненский».

В качестве гарантирующей орагнизации для обеспчения водоснабжением предлагается сделать МУП Крапивенское ЖКХ».

СПК «Пришненский», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На данный момент основным потребителем услуг водоснабжения, оказываемых МУП «Крапивенское ЖКХ» и СПК «Пришненский», является население. При этом доля населения в потреблении воды равна 82,81%,в результате прочие потребители (бюджетные и прочие организации) составляют в среднем по водоснабжению 17,19%.Таким образом население является основным потребителем услуг водоснабжения.

В летний период прирост населения составляет 15%,в связи с чем увеличивается потребность в потреблении коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

3.1. Фактическое и ожидаемое потребление воды

(годовое, среднесуточное,  максимальное среднесуточное)

| Наименование потребления | 2013г. | 2018г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 51,1 тыс.куб.м | 54,2 тыс.куб.м | 59,5 тыс.куб.м |
| среднесуточное | 140 куб.м | 148,5 куб.м | 163,1 куб.м |
| Максимальное среднесуточное | 168 куб.м | 178,2 куб.м | 195,6 куб.м |

3.2.Описание территориальной структуры потребления воды

Наибольшее потребление воды отмечается в центральном районе МО Крапивенское

3.3.Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Распределение водопотребления по категориям потребителей

| Потребители | Водопотребление, 2011г. (тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 162 |
| Промышленность | 3,6 |
| Бюджетные организации | 10 |
| Собственные нужды | - |
| Потери | 185 |
| Итого | 360,6 |

Реестр иных потребителей

| Наименование населенного пункта | организация | Объем договорного потребления | Наличие узла учета |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Крапивна | ФКУК «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Толстого, «Ясная Поляна» | 162,78 | имеется |
| с. Крапивна | ГУ «Второй отряд ФПС по Тульской области» | 137,4 | имеется |
| с. Крапивна | СПК «Крапивенский» | 366,24 | имеется |
| с. Крапивна | ГУ МЧС России по Тульскойобласти | 137,4 | имеется |
| с. Крапивна | ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки» | 60,0 | имеется |
| с. Крапивна | ООО «Крапивенский механический цех» | 72,0 | имеется |
| с. Крапивна | ООО «Центр Телеком» | 6,0 | нет |
| с. Крапивна | ЗАО «Березка» | 12,0 | имеется |
| с. Крапивна | ИП Борисов | 60,0 | имеется |
| с. Крапивна | ООО «Изюминка» | 72,0 | имеется |
| с. Крапивна | ИП Наумкин | 18,0 | нет |
| с. Крапивна | ЧП Нездвецкая | 18,0 | имеется |
| с. Крапивна | ИП Шведов | 6,0 | имеется |
| с. Крапивна | ИП Баранова | 6,0 | нет |
| с. Крапивна | ИП Зотова | 6,0 | имеется |
| с. Крапивна | Администрация МО Крапивенское | 24,0 | имеется |
| с. Крапивна | ГОУ «Крапивенская специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат У111вида» | 124,76 | имеется |
| с. Крапивна | Крапивенский КЭУ «Щекиномежрайгаз» | 11,16 | имеется |
| п. Алимкина | ООО «Плава» | 1831,26 | имеется |
| с. Малынь | ИП Мухина | 18,0 | отсутствует |
| с. Пришня | СПК «Пришненский» | сведения отсутствуют |  |
| с. Пришня | ООО «Пришненское» | сведения отсутствуют |  |
| с. Пришня | ООО «Газпром энерго» | сведения отсутствуют |  |
| с. Пришня | Физкультурно-оздоровительный комплекс | сведения отсутствуют |  |
| с. Пришня | Дом культуры ТУМГ | сведения отсутствуют |  |
| с. Пришня | Гостиница ТУМГ | сведения отсутствуют |  |
| с. Пришня | ООО «Центр автогаз» | сведения отсутствуют |  |
| пос. Свобода | КФХ «Свобода» | сведения отсутствуют |  |
| пос. Свобода | ЗАО «Никольское» | сведения отсутствуют |  |

3.4.Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

| Наименование потребления | 2013г. | 2018г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 15,3 тыс.куб.м | 16,1 тыс.куб.м | 16,8 тыс.куб.м |
| среднесуточное | 41,9 куб.м | 44,1 куб.м | 46 куб.м |
| Максимальное среднесуточное | 50,3 куб.м | 52,9 куб.м | 55,2 куб.м |

На данный момент потери воды при транспортировке составляют 15,3тыс куб.м

3.5.Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей

|  | 2013 | 2014 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями первого подъёма | 336 650 м3 | 312 392 м3 | 338 574м3 | 339 835м3 |
| Подано воды в сеть | 336 650 м3 | 312 392 м3 | 338 574м3 | 339 835м3 |
| Отпущено потребителям | 280 545 м3 | 312 392 м3 | 338 574м3 | 339 835м3 |
| Утечки, неучтённые расходы. | 56 110 м3 | 20 085 м3 | 12 998 м3 | 6 486 м3 |
| Отпущено воды населению | 246 273 м3 | 256 273 м3 | 288 976 м3 | 296 499 м3 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 25 997 м3 | 27 534 м3 | 28 000 м3 | 28 200 м3 |
| Прочим организациям | 8 275 м3 | 8 500 м3 | 8 600 м3 | 8650 м3 |

3.6.Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Очистные сооружения отсутствуют.

| Требуемая мощность водозаборных сооружений | 2013 | 2014 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая | 3500 м³ | 3700 м3 | 4100 м3 | 4800 м3 |
| Среднесуточная | 9,6 м³ | 10,1 м³ | 11,2 м3 | 13,2 м3 |
| Максимальная | 11,5 м3 | 12,2 м3 | 13,5 м3 | 15,8 м3 |

3.7.Перечень объектов подлежащих комплексному

капитальному ремонту

Производить капитальный ремонт объектов в МО Крапивенское не планируется.

3.8.Перечень объектов нового строительства, в том числе: объекты жилищного фонда; объекты общественного фонда

Расширение жилищного фонда на территории МО Крапивенское не планируется в связи с демографической ситуацией и прогнозам численности населения.

Состояние социально-экономической ситуации в стране отрицательно отразилось на изменении демографии муниципального образования: устойчиво обозначилось снижение численности населения, изменение его структуры, естественная убыль превысила рождаемость, высок уровень преждевременной смертности.

Население МО Крапивенское (по состоянию на 01.01.2008 г.) составляет 5158 тыс. чел.

3.9 Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства

Объекты нового строительства в настоящее время не определены. Требуемые мощности по водоснабжению находятся еще в разработке.

3.10.Карта расчётных элементов деления территорий

Распределение водопотребления по категориям потребителей

| Потребители | Водопотребление, 2013г. (тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 162,2 |
| Бюджетные организации | 8,2 |
| Прочие потребители | 4,6 |
| Итого | 175 |

Население

Бюджетные организации

Прочие организации

3.11. Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз

На исходный год общая площадь жилого фонда МО Крапивенское составляет 112,0 тыс. м2 (1980 квартир), в том числе муниципальный жилищный фонд – 11,1 тыс. м2, частный жилищный фонд – 100,9 тыс. м2 (90%) общей площади.

Общая площадь ветхого  жилого фонда – 4,63 тыс. м2.

Существующая обеспеченность общей площадью составляет около  21,0 м2/чел, что несколько ниже среднего показателя по Щекинскому району  - 22,8 м2/чел.

С учетом того, что жилой фонд в подавляющем большинстве представлен частной усадебной застройкой, основные объемы жилищного строительства будут осуществляться за счет реконструкции существующих жилых территорий, улучшения качества и благоустройства жилья.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

4.1. План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Устройство частотных преобразователей и насосных станций |
| 2 | Замена трубопровода |
| 3 | Замена запорной арматуры |

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения МО Крапивенское включают:

- Обеспечения сбалансированного обеспечения потребностей населения, социальной сферы и промышленности в воде

- Поддержание стандартов качества питьевой воды

- Модернизация системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде при сохранении качества и надежности водоснабжения

4.2.План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Бурение скважин |
| 2 | Строительство водопроводной сети |
| 3 | Строительство насосных станций |

4.3.План реконструкции, нового строительства технического перевооружения для обеспечения водоснабжением максимального водопотребления

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения к новым территориям |
| 2 | Строительство повысительных насосных станций для обеспечения новых территорий |
| 3 | Строительство новых скважин |

4.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

Водопотребление МО Крапивенское на первый этап развития составит 0,22 тыс. м3/сут., на планируемый срок – 0,98 тыс. м3/сут.

Центральный планировочный район

В качестве основного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения района принимается водозаборный узел ООО «ВКХ».

Для удовлетворения потребности населения в питьевой воде необходимо провести реконструкцию водозабора с увеличением его производительности. Потребуется бурение дополнительных скважин. В дополнение к строительству станции обезжелезивания необходимо предусмотреть строительство станции умягчения воды.

Для улучшения работы системы водоснабжения муниципального образования и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия.

Провести переутверждение запасов питьевой воды на водозаборах. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды.

Осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. Предусмотреть строительство станций обезжелезивания и умягчения на всех водозаборах города (в первую очередь на водозаборе Троснянский).

Разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах.

Выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное;

Провести капитальный ремонт и реконструкцию городских водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов.

Вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

Водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопроводных сетей необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к источникам водоснабжения.

Для удовлетворения потребности населения в питьевой воде необходимо провести реконструкцию водозабора с увеличением его производительности. Потребуется бурение дополнительных скважин. Реконструкции требуют: сооружения 1 -го и 2-го подъемов, включая ВНС, РЧВ и станцию обезжелезивания; сборные и магистральные водоводы. В дополнение к станции обезжелезивания необходимо предусмотреть строительство станции умягчения воды.

Водоснабжение проектируемой индивидуальной застройки планируется от существующей водопроводной сети. Потребуется реконструкция водопроводной сети с увеличением ее пропускной способности.

Для улучшения работы системы водоснабжения и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

- провести переутверждение запасов питьевой воды. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды.

- осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01;

- разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах;

- выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное;

- провести капитальный ремонт и реконструкцию городских водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов;

- вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

4.5. План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Установка регистратора давления на сетях водоснабжения с дистанционной передачей данных |
| 2 | Установка регистратора давления у абонентов |
| 3 | Установка регистратора давления на насосных станциях |

4.6.План развития системы коммерческого учёта водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Установка счётчиков на водозаборных сооружениях |
| 2 | Установка счётчиков на насосные станции |
| 3 | Установка счётчиков у абонентов |
| 4 | Внедрение системы дистанционной передачи данных о водопотреблении |

4.7.Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счёт изменения её структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки

Внедрение устройства ЧРП позволит сократить давление в распределительной сети. Применение станции управления на базе частотного преобразователя для управления насосом скважины снижает расходы при установке новой башни более чем на 60%, а при реконструкции башни более чем на  30%.
   Расходы на обслуживание снижаются на 80%.
   Экономия электроэнергии составляет 15% - 50%.

4.8. Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Необходимо обеспечить централизованным водоснабжением поселения, где  оно отсутствует. Эти поселения на карте отмечены красным цветом.

7.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Выполнение работ по реконструкции сетей и сооружений водоснабжению и водоотведению позволит снизить нагрузку воздействия на окружающую среду в регионе.

8. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Итоговая оценка капитальных вложений

|  | Стоимость тыс.руб./год | Итого: |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 15500 тыс.руб. |
| Устройство частотных преобразователей и насосных станций |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Замена трубопровода |  |  | 200 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| Замена запорной арматуры |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| Строительство сетей водоснабжения к новым территориям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка счётчиков на водозаборных сооружениях, скважинах |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| Внедрение системы дистанционной передачи данных о водопотреблении |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| ИТОГО |  |  | 200 | 300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |

9.  РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ СЕТЯМ

По данным Администрации муниципального образования МО Крапивенское бесхозяйных объектов системы водоснабжения не выявлено.

10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРО

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать МУП «Крапивенское ЖКХ», работающим по упрощенной системе налогообложения, СПК «Пришненский» учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

Председатель комитета

по вопросам жизнеобеспечения,

строительства

и дорожно-транспортному хозяйству			Д.А. Субботин

# Text boxes

от _________________	№ __________

105 м3/час

105 м3/час

101 м3/час

291,5м.куб./сутки

234,5 м. куб./сутки

249,8 м. куб./сутки

182,5 м.куб./сутки

60 м.куб/сут